更正公告

| 采购项目名称 | 四川省达州市达州中医药职业学院学生公寓家具采购项目 | 采购项目编号 | 5117012020000180 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 达州市 |
| 公告类型 | 更正公告 | 公告发布时间 |  |
| 采购人 | 四川省达州市达州中医药职业学院 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 达州市政府采购中心 | 项目包个数 | 1 |
| 原公告类型 | 更正公告 | 原公告发布时间 | 2020-05-28 11:16 |
| 更正事项和内容 | 各潜在供应商： 现将招标文件第五章招标项目技术、商务及其他要求 “一、采购清单数量及技术规格和配置要求”作如下更正。 详见附件。 |
| 采购人地址和联系方式 | 采 购 人： 四川省达州市达州中医药职业学院 地 址： 达州市通川区罗江镇西南职教园区 联 系 人：苟先生 联系电话：18881865555 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 采购代理机构: 达州市公共资源交易服务中心 地 址：达州市通川区金兰路永祥街68号 联 系 人：柏女士 联系电话：0818-2183355 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 采购代理机构: 达州市公共资源交易服务中心 地 址：达州市通川区金兰路永祥街68号 联 系 人：柏女士 联系电话：0818-2183355 |
| 备注 | 此更正公告是本项目采购文件的重要组成部分，具有同等法律效力。 原公告链接： http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/2c92409d7257e1fe017259377bc60265.html |

附件：

- 采购清单数量及技术规格和配置要求

| 名称 | 技术规格和配置要求 | 参考图 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公寓床及配套家具 | ★公寓床规格：4000*900*2080mm ▲1、前床厅：采用一次性成型97×40mmP型矩形高频焊管壁厚1.2mm， ▲2、后床厅：采用40×85mm刀型管，壁厚1.2mm。异型高频焊管，喷塑工艺，表面光滑无皱痕，无金属裸露。 ▲3、边立柱：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空棱形，立柱正面带三条圆弧形加强筋，与两侧圆弧过渡，起到防撞作用，内部有一凹槽，立面成型后尺寸为65*57*44mm的中空内凹型材，材料厚度为1.2mm，立柱采用一次型无缝焊管 4、中立柱：采用60×60mm方管，壁厚1.2mm。异型高频焊管，喷塑工艺，表面光滑无皱痕，无金属裸露。 5、床换：采用30×20mm 方管，壁厚1.0mm，每位7支，其中6根床换与床厅为连接件扣接。 6、床两头下横换：采用40×20mm矩管, 壁厚1.0mm。 7、床两头立撑：采用φ19mm圆管，壁厚1.0mm。 ▲8、外挂爬梯：立柱采用25×25mm方管，壁厚1.2mm，横换采用20×20mm方管，壁厚1.0mm。爬梯踏板：采用防滑夜光踏板，尺寸为323*75*14mm，采用ABS一次注塑成型，材料环保且成型稳定。踏面带8条1mm高防滑槽，既安全又提高了使用舒适度；自带12颗4*16椭圆形夜光颗粒，发出适当的光保证使用者夜间上下床的安全性，且光的亮度不会影响使用者睡眠。 ▲9、床厅与立柱间连接方式：为卡扣式连接，连接件采用厚度不低于2mm的热轧钢板冲压成型，断面为“L”形，长度为190mm,两侧边宽30mm。 10、上床护栏：立撑采用25×25mm方管，壁厚1.0mm，横换采用20×20mm方管，壁厚1.0mm。护栏总高度为300mm下部带100mm高三聚氰胺板，外观简洁大方护栏带安全标示。 11、蚊帐杆：采用φ19管，壁厚1.0mm，表经除油除锈处理后，环氧树脂固体粉末喷塑。 12、工艺要求：钢质部分焊接采用二氧化碳保护焊，镀铜焊丝。焊接工艺达到GB/T3325-1995标准。焊点表面精细打磨，光洁平整。金属件表面经除油除锈处理后，环氧树脂固体粉末静电喷塑。 13、床板：为12mm厚实木床板，环保型，带四条加强筋。经干燥处理。 14、四门衣柜：长1000*宽600*高2000mm； 15、整体采用冷轧钢板。板材厚0.8mm，表面经酸洗磷化，后期喷塑处理。整体分为四格。衣柜门设有信息卡片槽。拉手：采用经多工位处理、打磨，冲压成型拉手，易脱落、安全系数低、易损坏、变色、受力强度不够等缺点。门板拉手位置必须用模具一次性冲压成型，拉手安装成型大致为梯形方便使用保证开拉十万次不脱落，门板配置锁。 | 前床厅： 后床厅： 边立柱： 卡扣式连接 床板： 公寓产品图： 衣柜： | 826套 |
| 学习桌凳 | ★学习课桌：规格400*400*760mm 1、桌面采用18mm三聚氰胺板双面贴防火板处理，桌面长边采用半圆边设计，桌面加气压杆桌面可翻起，抽屉采用1.0mm冷轧钢板折弯成型。桌架：采用20*40*1.2mm椭圆管焊接成型，拉换采用φ22圆管，壁厚1.2mm。 ★学习凳：规格320×240×450mm 2、凳架：立柱采用25×25，壁厚1.2mm。触地处采用聚丙烯（PP）塑料一次注塑成型脚垫，拉换采用φ22圆管，壁厚1.2mm。凳面：320×240×18mm三聚氰胺板四周PVC封边，凳面规格误差不超过2mm。凳面重量不小于0.54kg（颜色可选）。 |  | 3304套 |