更正公告（第二次）

| 采购项目名称 | 2017年中央引导地方科技发展专项仪器设备采购及相关服务 | 采购项目编号 | 5117012018000103 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 达州市 |
| 公告类型 | 更正公告 | 公告发布时间 |  |
| 采购人 | 达州市农业科学研究院 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 达州市政府采购中心 | 项目包个数 | 2 |
| 原公告类型 | 更正公告 | 原公告发布时间 | 2018-03-19 15:30 |
| 更正事项和内容 | 各潜在供应商： 1、因采购人工作需要，采购单位现决定重新开展采购活动。现将本次采购作更正如下：（详见附件一） 2、报名截止时间及保证金缴纳截止时间更正为2018年7月19 日17:00 时； 3、投标截止时间及开标时间更正为2018年7月 30 日14:00 时。 |
| 采购人地址和联系方式 | 采 购 人：达州市农业科学研究院 地 址：达州市通川区健民路188号 联 系 人：徐先生 联系电话：13982824183 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 采购代理机构: 达州市公共资源交易服务中心 地 址：达州市通川区金兰路永祥街68号 联 系 人：陈先生 联系电话：0818-3330177 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 采购代理机构: 达州市公共资源交易服务中心 地 址：达州市通川区金兰路永祥街68号 联 系 人：陈先生 联系电话：0818-3330177 |
| 备注 | 此更正公告是本项目采购文件的重要组成部分，具有同等法律效力。 原公告链接： http://www.sczfcg.com/view/staticpags/shiji_gkzbcg/402886876191ca2e01623d0bf05773e7.html |

附件一：

- 本次采购分为两个包，第一包预算控制价为：20.35万元，投标保证金为：2000元；第二包预算控制价为：181.02万元，投标保证金为：18000元。两个包的履约保证金为中标总金额的10%。

- 第一包技术参数及评分办法：

1、技术参数：

| 包1农机具 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| 1 | 轮式拖拉机 | 标配：（增压中冷）；特高空滤；12英寸（双作用）；变速箱档位数：12+4档；含高速变速箱，无爬行板；差速锁；动力输出540/720 双转速；含动力输出室内操纵；含驾驶室、空调；不可调转向机；可调座椅；含工具盒；含副坐；轮胎型号：前后水田12.4-26/13.6-38；前后轮距可调；无前挡泥板；无气刹；位调节，强压入土；Ⅱ类悬挂；两组液压输出；无大配重架，含一体配重架；前8配重，含电源总开关；无副油箱；拖挂挂钩机械连接件。 | 1 |
| 2 | 旋耕机 （含自动水平整平机） | 外形尺寸mm:约 950*2530*1320; 配套动力kW: 55.1～66.2; 整机质量kg: 约450; 工作幅宽mm: 2300; 工作效率h㎡/h: 0.47～0.86；刀片形式/数量（把）：IT245/64左右各32）； 水田液压整平器的优点： 1、可折叠，大小田块均可使用，道路通过性能好； 2、可提升，不影响旋耕机的前期工作； 3、不锈钢导流板耐久性能好，有效防止泥水流向两边； 4、机械式自动水平功能在拖拉机发生倾斜时，仍能保持整平板与地面水平； 5、油缸伸到最大行程时，整平板与地面呈垂直状态，能将高处泥土带到低处 | 1 |
| 3 | 液压翻转犁 | 配套动力（kW）：55.1-66.2（75-90马力）；单铧耕幅 (cm)：30；适应耕深(cm)：25～30；纵向铧尖距 (cm)：60；犁体个数：左右各4；外形尺寸 (长×宽×高mm)：约3000×1600×1380; 重量 (kg): 约750; 生产率（亩/小时）: 7.5-9 | 1 |
| 4 | 开沟机（双圆盘） | 外形尺寸长×宽×高（mm)：约1370×800×1360；整机质量 (kg)：约300；配套动力 (kW)：36.7-55.1；沟深 (cm)：30-35；沟面宽 (cm)：28-35；沟底宽(cm)：14；动力输出轴转速 (r/min)：720；刀盘转速 (r/min)：228；刀盘线速度 (m/s)：11.7；生产率 (km/h)：2～3.5；刀片形式/数量（把）：IT245/16左右各8）； | 1 |

2、评分办法：

| 序号 | 分值比例 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分40% | 40分 | 投标人的价格分统一按照下列公式计算： 1、评标基准价：以本次有效的最低投标报价为基准价。 2、投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100 3、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行 |  |
| 2 | 技术指标和配置25% | 25分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得20分；优于招标文件要求并体现出产品的质量和性能更优的一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，扣完为止。 | 以投标商家提供的产品彩页资料、检验报告、合格证等资料为准。（复印件加盖公章） |
| 3 | 售后服务 12% | 12分 | 1、投标人取得《农业机械维修服务合格证》的得1分，无不得分。2、投标人在川、渝地区设有服务机构网点达到5家以上的得2分，不满足者不得分。3、投标人从业技术人员取得《职业资格证书》（中级）有5名及以上的得的得1分，不满足者不得分。4、投标人从业技术人员取得拖拉机生产厂家频发的用户服务《中级资格证书》得2分，不满足者不得分。5、投标人承诺拖拉机整机三包期二年（需提供生产厂家承诺书）的，得2分，不满足者不得分。6、投标人承诺对所提供产品三包期之外仍提供售后维修服务，且在5年之内提供配件者得1分；不满足者不得分。7、投标人承诺服务响应时间为1小时，两小时内到场，24小时内处理完成者得2分，不满足者不得分。8、投标人售后服务方案中具有售后服务内容及有价值的优惠条件、产品质量保证期、定期巡检和培训计划的全面性、合理性、完善性等得1分，不满足者不得分。 | 相关证书需提供复印件并加盖公章。 |
| 4 | 信誉6% | 6分 | 投标人具有良好的社会信用，提供的财务报表、审计报告、缴纳税收、社保、医保、住房公积金证明符合要求的，得6分，每少一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 5 | 履约能力15% | 15分 | 投标人提供2017年至今单个25万元以上政府采购类似交易业绩证明，提供一个得2分，最多得10分；提供投标产品至今2年内在本区域内实现销售业绩证明，提供一个得1分，最多得5分。 | 提供中标通知书、政府采购合同复印件及销售业绩证明发票（复印件并加盖公章）。 |
| 6 | 标书的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

（三）第二包资格条件、技术参数及评分办法：

1、项目特殊资格条件：投标供应商营业执照经营范围须含有实验仪器或专用仪器销售。

2、技术参数：

| 1 | 普通离心机 | 1.最大转速：14,800 rpm; 2.最大相对离心力：16,163 x g; 3.最大容量：24 x 2.2 ml; 4.时间控制：0~ 99 min / 连续 / 短时运转 5.程 序：2种加速及减速曲线 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | MINI离心机 | 产品特点： 1.外观：流线型设计，体积小，美观大方 2.材料和工艺：采用高品质的复合材料，现代化生产工艺，严格的质量保证体系 3.安全设计：采用翻盖开关功能，开盖即自动停止；外盖采用高强度复合材料，不破碎 4.电机：采用航空用微型直流无刷电机，保证了产品持久耐用 5.电压：采用世界最先进的宽频电源技术，输入电压85V~245V，保证运行品质 6.功能：随机配置两个转头和两种套管，一机多用 7.噪音低 产品规格： 1．最高转速 4000rpm 2．最大离心力 2000xg 3．噪音 ≤50db 4．转头 6×1.5/2.0ml 0.5/0.2ml套管 2×8×0.2ml 5．电源输入 85~245V/50-60HZ 6．包装尺寸约150×180×120mm 7．重量约1.5kg | 2 |
| 3 | 高效光照植物组培架 | 一、产品规格： 外形尺寸（长×宽×高）：约1250×500×2000mm，设计6层，实用5层，每层高度325mm； 1.层间距：325mm；架子自身重量：40公斤左右； 2.货架整体采用万用角钢组装（直角等边35*35*1.8mm三角材质设计，强度更硬，承重力更强）； 3.架体结构紧固，自由组装，省时省力； 4.拆卸方便，经久耐用，美观大方,防腐防潮防锈，可移动可调节； 5.每层隔板为4mm复合材质隔热反光铝箔板； 6.每层层高以2.5公分的高低距离任意调节高度， 7.可配备灯光有全光谱/植物照明灯管/LED专用植物生长灯管/红蓝白光等，（灯源配置要求和价格有直接关系，请和客服联系好再拍货），灯的功率和瓦数跟灯具的型号有关系，从8-32瓦，单支灯的光照强度一般在2000lux左右，根据层高尺寸和不同光照强度来增加灯管数量，光照度可以加到10000lux; 8.每套组培架都安装有微电脑定时开关，每天可以分10次时段自动控制光源和温度， 9.灯管的数量可以根据您的需要自由加减； 10.出厂货品为散装产品，客户自己动手安装或者请专业人员组装。 | 8 |
| 4 | 恒温培养箱 | 1.数显控温. 外门设有方型观察窗，便于擦看工作室内物品 2.造型新颖美观大方 3.门与箱体采用硅橡胶密封圈，密封性能良好 4.外形尺寸：约76*66*88 （cm） 5.室内尺寸：约50*50*60 （cm）工作室容积:150 L 6.包装箱尺寸：约90*80*105（cm） 7.搁板：3 块 8.额定功率：600 W 9.净重/毛重：约75/110 kg 10.温度调节范围：（室温加5°-60°） 11.温度波动：±0.5° 12.温度均匀性：±1° 13.电源：AC200V，50HZ 14.采用不锈钢内胆，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洁工作。 15.微电脑数字显示，使用方便，更具人性化设计。 16.采用最新自适应控制器，精度高，无超调。 可容许使用的环境温度范围：5~35℃,最佳性能的环境温度范围：15~30℃ | 2 |
| 5 | 光照培养箱 | 主要技术参数： 1、采用先进智能微电脑多段可编程程序控温技术，可设置培养箱的多种参数（包括温度，光照度）。 2、轻触式调节开关，轻便灵活，LED数字显示，多种模式控制可调，操作简便。 3、光照采用特殊高亮度日光灯。 4、箱内装有风机形成强制对流，使工作室内温度均匀。 5、箱体采用优质冷轧钢板，并表面喷塑处理，内胆采用优质不锈钢板制成。 6、制冷采用中外合资无氟环保压缩机。 7、控温范围：有光照 10℃-50℃ 无光照 0℃-50℃ 8、温度波动：±1.5℃ 9、温度均匀性：±2℃ 10、公称容积：250L 尺寸：约47*46*118 11、6000LX. 六级可调.两面光照. 可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范围：15~30 ℃ | 2 |
| 6 | 生化培养箱 | 1．容积：400L。 2．控温范围：0-65℃。 分辨率：0.1℃， 波动度：0.5℃ 均匀度：±1℃。 3．定时范围：0-9999min。 4．额定功率：550W 5．电源：交流电220V/50HZ 6．工作室尺寸：约58*54*127 cm 7．外型尺寸：约72*74*179 cm 8．外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，工作内腔采用镜面不锈钢材质。 9．微电脑智能控温仪，大屏LED液晶屏显示、菜单式操作，RS485通讯接口，多段程序控制技术，用于连接电脑，用电脑显示、打印温度很时间数据。 ★10. 工作室内配有电源插座，并配有装照明装置， 大视角保温真空钢化玻璃，箱门为复门设计。 ★11．机器采用无氟环保压缩机。 12.净重／毛重：约135／170 可容许使用的环境温度范围：5~35℃，最佳性能的环境温度范围:15~30℃ | 2 |
| 7 | 小型灭菌锅 | 1.具有国家规定的压力容器证书与医疗器械证书、容积：18L 2.★实行微电脑智能控制系统：采用“LED”数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机； 3.★安全联锁装置：采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力时联锁装置自动 锁紧锅盖，避免造成事故 4.★专利 锅盖启闭装置：采用移位式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧 5.★预置程序：可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌 6.★记忆储存系统：可储存上次灭菌程序，便于二次操作 7.★操控台动态：数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示 8.★安全装置：联盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧功能、机械式安全泄压阀、过流短路保护系统、漏电保护装置。 9.最高工作压力0.142Mpa，工作温度50-126℃ 时间设定范围0-999min 10.电加热方式，自胀式密封圈、功率 ：2KW， 11.★全不锈钢材质，筒体厚度：2mm、下排放冷空气、双刻度读数压力表 12.自动控制循环灭菌程序 技术参数 1.工作电源：220 V； 2.频率：50 Hz、 3.内胆直径*高度：260*290 mm、 4.容积直径*高度：280*395 mm | 2 |
| 8 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械证书 2 ★实行微电脑智能控制系统：采用“LED”数显运行工作自动控制循环程序；灭菌结束（报警）后自动停机 3 ★安全联锁装置：采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素； 4 ★锅盖启闭装置：采用手轮式旋压锁紧结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧； 5 预置程序：可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌； 6 记忆存储系统：可存储上次灭菌程序，便于二次操作； 7 校验接口：提供温度、压力检验接口，方便对锅内多点温度进行检测； 8 ★操控台动态：数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示； 9 ★安全配置：联盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置、自动故障检测系统； 10 打印功能：实时打印灭菌阶段中的灭菌温度和灭菌时间（增配） 11 304不锈钢材质，自胀式密封圈 12 灭菌温度可选设定范围50℃-126℃ 设计最高温度128℃ 13 ★灭菌时间可调设定范围0-99h 14 304不锈钢材质，自胀式密封圈 15 超压自泄0.142-0.165Mpa 16 容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW 17 灭菌室尺寸：φ350×520（mm），毛重：75Kg 18 包装尺寸：约570*570*1220（mm），仪器净尺寸：约480*480*1200（mm） | 2 |
| 9 | 雪花制冰机 | 1．产冰量:20KG 2．储冰量:10KG 3．输入功率：180W 4．耗水量：≤0.8(L/H) 5．冷凝方式：风冷 6．制冷剂：R134a 7．外壳：不锈钢304 8．内胆：ABS 9．箱体尺寸：300*571*595（mm） 10．净重：32KG 11．毛重：36KG | 1 |
| 10 | 立式低温冷藏箱 | 适用于药房、制药厂、医院、卫生所、科研院所、疾病预防控制中心等行业机构，用于储存药品、试剂、疫苗、生物制品等。 1、有效容积：330L，功率300W 外形尺寸：645*618*1862，内部尺寸： 570*450*1344； 2、微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1度； 3、强制风冷系统，箱内温度2～8℃可调，有湿度显示； 4、高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等； 5、两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； 6、多重保护功能：开机延时，停机间隔等； 7、采用国际名牌压缩机和国际名牌EBM风扇电机； 8、合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速； 9、内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定； 10、安全门锁设计，防止随意开启； 11、宽电压带设计，适合187～242V电压下使用； 12、透明中空钢化镀膜反射玻璃门及前吹风设计，防止玻璃门凝露； 13、内设照明灯，存取物品一目了然； 14、多层可调节搁架设计，可根据需要调整间隔；标配4个搁架； 15、产品具有医疗器械注册证并提供登记表，企业通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康体系认证、ISO13485医疗器械质量认证； | 4 |
| 11 | 立式冷冻柜 | 控温方式：机械控温温区：单温柜开门方式：侧开门放置方式：立式冷柜制冷方式：直冷能效等级：一级容积：151L-220L | 2 |
| 12 | 卧式大冷冻柜 | 控温方式：机械控温温区：单温柜开门方式：顶开门放置方式：卧式冷柜制冷方式：直冷能效等级：二级容积：301L-350L | 2 |
| 13 | 超低温冰箱-80度 | 容 积：50L 储存温度：-10～-86℃之间可任意调节和开停机； 材 料:柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化；内胆材料：高级防腐不锈钢板 控温方式：高精度电脑温度控制，数码温度显示，温度-10～-86℃自由调节，铂电阻温度传感器；可显示箱内实时温度和各种设定参数，运行状 态一目了然；采用国际通用的代码故障提示预警功能； ★声光报警：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、系统故障报警等多种报警功能，确保箱内物品存放安全 压 缩 机：采用原装国际名牌全封闭高效压缩机； ★制 冷 剂：采用无氟环保混合工质制冷剂，冷媒：≥5种； 风扇电机：采用原装国际名牌风扇电机； | 1 |
| 14 | 多功能数显温度计 | 测量范围，温度-10°~50°，误差±1°；湿度10%~99%RH，误差±5%。 | 2 |
| 15 | 凝胶成像仪器 | 1、机箱 ★1.1箱体两侧独特的专利切胶窗口设计，配有防紫外玻璃观察窗，可通过机箱实现切胶操作。 1.2配有安全使用装置，拉开抽屉即可自动关闭光源，使用户免受紫外线辐射。 1.3含紫外灯箱，白光反射板，紫外二组反射，波长：紫外透射滤色片200×250mm光源302nm，白光板面积210×260mm两侧反射滤色片200×50mm，反射光源254nm、356nm，两侧白光反射装置 ★1.4观察口：可自动关闭，尺寸125mm×60mm ★1.5割胶口：可自动关闭，尺寸125mm×100mm 2、CCD及镜头 ★2.1CCD 型号： 芯片，分辨率1280(H)×1024(V) ★2.2像素密度：：16bit ★2.3镜头型号：光学变焦8～48mm 光圈1.2自动 2.4可通过机箱面板进行透射紫外灯的控制，手动调节变焦、聚焦、光圈等。 2.5灵敏度：低于20pgEB染色双链的DNA 2.7检测信噪比≥56db 2.8专业滤光片590 nm超多层镀膜滤光片 3、图像采集分析软件 ★3.1软件：1D分析软件（可选2D双向电泳凝胶分析软件） 3.2定时保护功能：10分钟内没有输入任何命令，全部光源自动关闭. 3.3关闭操作软件：系统同时自动关闭全部光源，令实验更加安全、高效 图像功能：调整图像大小、亮度、灰度、对比度、角度，条带校准、反色、裁切、旋转、缩放、加注文字 ★3.4分析软件和图像获取软件一体化：图像拍摄、分析电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数等在同一界面完成。 ★3.5条带水平度和垂直度可调：可手动调节条带的水平度和垂直度，以求获得更加精准的数据。 | 1 |
| 16 | 超声波细胞粉碎机 | 超声波细胞粉碎机（也叫超声波破碎仪、超声波乳化机）是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器；它能用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。广泛用于生物学、医学、农学、化学、材料学、制药等领域的教学、科研、生产。 性能特点 ⒈采用新软件，中央微机集中控制 ⒉7寸TFT触摸屏显示 ⒊超声波功率步进以1%连续精细可调 ⒋具有脉冲和连续工作并带有测试功能 ⒌超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒 技术参数 1．频 率20-25 KHz 2．显示方式：液晶屏显示 3．功 率：150 W（5%-99%） 4．随机变幅杆：6 mm 5．可选配变幅杆：3 mm 6．破碎容量 ：10-100 ml 7．占 空 比：1-99 % 8．报 警：时间，过载 9．电 源 ：220/110V 50Hz/60Hz 10．电源机箱尺寸：约430*255*300 mm 11．主机+换能器重量：约9.3 kg 12．隔音箱尺寸：约345*340*570 mm | 1 |
| 17 | PH测试笔 | 精度0.1PH，分辨率0.01PH，PH范围0-14，温度范围0-60° | 4 |
| 18 | 高精度台式pH计 | 【主要特点】 1．采用触摸式5寸液晶屏；全中文操作界面，使用简单、方便; 2．自动识别10种缓冲溶液，支持自建标液组； 3．自动1-5点校准，手动\自动温补,自动校准,自动计算电极斜率； 4．符合GLP规范，支持数据储存、删除、打印和查阅。最大储存量200套; 5．具有标准RS-232和USB接口，配合雷磁REX数据采集软件，可以实现与PC的连接 【技术参数】 技术指标 1.仪器级别 0.001级 2.测量参数 pH值、mV（ORP）、温度值 3.测量范围 pH （-2.000～18.000）pH mV （-1999.99～1999.99）mV 温度 （-5.0～105.0）℃ 4.分辨率 pH 0.1pH、0.01pH、0.001pH mV 0.1mV 、0.01mV 温度 0.1℃ 5.基本误差 pH ±0.002pH±1个字 mV ±0.03%FS 温度 ±0.2℃±1个字 6.稳定性 （±0.002pH±1个字）/3h 7.电源 AC (220±22)V；(50±1)Hz | 2 |
| 19 | 台式恒温摇床 | 技术参数: 1．产品名称：台式恒温振荡器 2．电源电压：220V. 50Hz 3．旋转频率：30-280rpm 4．摆振幅度：φ 28mm 5．摆板尺寸：440 × 440mm 6．标准配置：150ml×3个 250ml×3个 500ml×3个 7．最大容量：150ml×22个或 250×22个或 500ml×14个或 1000×9个 8．控温范围：RT+5~50℃ 9．控温精度：± 0.1 ℃ 10．温度波动：± 0.5 ℃ 11．定时范围：0~99.9hours 12．消耗功率：260w | 2 |
| 20 | 单反相机 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM镜头 | 3 |
| 21 | 摄影棚套装 | 柔光箱2个+2个LED灯泡+1个背景架+黑、白柔光背景布 | 1 |
| 22 | 百分之一天平 | ★1.最大称量：400g ★2.最小称量：10mg ★3.分辨率：0.01g 4.检定分度：10d 5.去皮范围：300g 6.称台尺寸：Φ120 ★7.体积：约149*73*224 8.供电：外接电源（AC220V+-10%， 50HZ+-1HZ）DC.9V ★9.使用温度湿度：5-35度 50-85%1. ★10称量范围：400g,精度0.01g,秤盘尺寸：直径120mm，重复性≤±0.01g，线性≤±0.01g。14.9x7.3x22.4 11.超强过载保护,可保护天平在使用者误操作时,也不会损坏。 12.全自动故障诊断系统,便于故障诊断和维修。 ★13.内置计件,基础称量,密度称量等多种应用程序。 14.具有自动去皮,自动关机模式。 ★15.高分辨率背亮液晶显示屏,中文操作面板。 16.前置式水平调节系统,使客户操作更加方便。 ★17.配备交流适配器,也可采用4节AA电池操作。 18.选配R232接口,内置处理软件,轻松实现电脑与天平的双向通讯,还可实现电脑对天平的控制。 19.标配多功能塑料防风罩。 20.自动外部校准,选购砝码。 21.内置式下称钩,满足客户大体积物体的称量。 ★22.独特的运输保护锁及校准锁定功能。 | 4 |
| 23 | 千分之一天平 | ★1.称量范围：210g,精度0.001g,秤盘尺寸:直径120mm，重复性≤±0.001g，线性≤±0.002g. 2.采用最高端的MFR传感技术,具有精度高,稳定性好的特点 3.具有零点跟踪和三级环境因素过滤设置,确保天平在不同环境下的稳定 4.采用最新一代微处理技术,大大提升天平微量称量的响应速度 5.超强过载保护,可保护天平在使用者误操作时,也不会损坏 6.全自动故障诊断系统,便于故障诊断和维修 7.内置计件,百分比称量等多种应用程序,具有多种单位转换及用户自定义单位 ★8.中文操作面板 ★9.高分辨率液晶显示屏,还可选配第二显示屏 ★10.前置式水平调节系统,使客户操作更加方便 ★11.多组合式防静电风罩,5片玻璃轻松拆卸,满足客户不同的称量需求 12.外部校准,选配砝码 13.内置下秤钩,满足客户大体积物体的称量 14.标配R232接口,内置处理软件,轻松实现电脑与天平的双向通讯,还可实现电脑对天平的控制. | 4 |
| 24 | 万分之一天平 | 万分之一 天平 ★1.称量范围：110g,精度0.0001g,秤盘尺寸:直径90mm，重复性≤±0.1mg，线性≤±0.2mg.稳定时间：＜3秒，外形尺寸：196×310×320mm 2.采用最高端的MFR传感技术,具有精度高,稳定性好的特点 3.具有零点跟踪和三级环境因素过滤设置,确保天平在不同环境下的稳定 4.采用最新一代微处理技术,大大提升天平微量称量的响应速度 5.超强过载保护,可保护天平在使用者误操作时,也不会损坏 6.全自动故障诊断系统,便于故障诊断和维修 7.内置计件,百分比称量等多种应用程序,具有多种单位转换及用户自定义单位 ★8.中文操作面板 ★9.高分辨率液晶显示屏,还可选配第二显示屏 ★10.前置式水平调节系统,使客户操作更加方便 ★11.多组合式防静电风罩,5片玻璃轻松拆卸,满足客户不同的称量需求 12.自动校准,选配砝码 13.内置下秤钩,满足客户大体积物体的称量 14.标配R232接口,内置处理软件,轻松实现电脑与天平的双向通讯,还可实现电脑对天平的控制. | 2 |
| 25 | 多功能水分仪 | 4位LCD液晶数字显示;水分测量范围：0-84%;电源：4节7号电池;体积：460mm×75mm×35mm;净重：约203克 | 2 |
| 26 | 培养架 | 规 格:长×宽×高（厘米）=120*50*200cm，4层；白色柱子，白色板；层板0.3mm厚冷轧钢板，底部4条加强筋。立柱规格：50×30×0.7mm C型钢,横梁规格：50×30×0.7mm P型钢 | 10 |
| 27 | 试剂柜 | 规格：900*450*1800（mm）铝木结构 | 4 |
| 28 | 烘干机 | 电加热;外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；控温精度灵敏，室温~300℃任意选择设定。 | 2 |
| 29 | 台式真空冷冻干燥机 | 彩色液晶屏显示干燥曲线。冷阱带有预冻功能，压缩机，噪音小，功率大，寿命长。混合环保制冷剂。内置换热器。防返油真空泵.透明钟罩式干燥室，安全直观。 可选配电除霜功能。.可选加氮气充气阀。 | 2 |
| 30 | UV紫外线消毒车 | 电源电压：220V±10% 50Hz；紫外线灯管功率：30W x 2；辐射紫外线波长：253.7nm；灯管可调整角度：0-180度任意可调；消毒时间自控范围：0-120分钟使用。 | 2 |
| 31 | 臭氧发生器 | 臭氧产量：10g/h:电压频率：220V/50HZ；尺寸：32*25*64（cm）；冷却方式：风冷；控制方式：数字自动控制 | 2 |
| 32 | 风淋室 | 双人双吹 | 1 |
| 33 | 无菌风幕 | 风量：27000m³/h 风速：11/9m/s 机身：1800mm | 1 |
| 34 | UPS电源 | 在线式UPS；额定负载容量：801-1600w；商品毛重：17.2kg；内置电池容量：7AH/12VUPS；额定负载容量：801-1600w；功能：带软件管理。 | 3 |
| 35 | 无菌操作台（接种箱） | 1、垂直流形，准闭合台面，可有效防止外部气流渗入及操作气味对人体的刺激。 2、★采用高效铁壳离心式风机，转速稳定，噪音小； 3、★显示系统：采用LCD大屏幕液晶显示屏，定量显示风速、累计工作时间、压差、时钟、HEAP运行状态等工作参数同时显示； 4、★移动门、采用配重式移门，可在规定范围内任意定位； 5、洁净等级：100级@≥0.5um（美联邦209E） 6、菌落数：≤0.5个/皿·时（￠90mm培养皿） 7、平均风速:0.3-0.6m/s 8、噪音：≤62dB(A) 9、振动半峰值：≤5um 10、照度：≥300Lx 11、电源：AC单相220V/50Hz 12、最大功耗：0.4Kw 13、净重/毛重：约80/130Kg 14、工作室尺寸：约宽87×深70×高52CM 15、外形尺寸：约宽99×深76×高162CM 16、单人单面、垂直送风 可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范围：15~30 ℃ | 4 |
| 36 | 接种器械灭菌器 | 输入电压AC220V，温度：0-330度，频率:50HZ,平均耗电:32W,防触电保护内型：I，尺寸：180*100*205mm,净重2KG,最佳使用温度285-300。 | 6 |
| 37 | 电功能水发生器 | 电源：220V,输入功率：2000W，环境温度：5-40度，PH:1.8-2.7.ORP值.大于或等于1100mv.出水量:酸、碱各20-80升/小时.加盐量:3克/升.外形尺寸(mm):400*500*1170. | 1 |
| 38 | 植物电场发生器 | 操作电压：220V/50HZ，发生器体积：400mm(W)*180mm(H)*380mm(D)， 操作温度：0-50度，输出电压： 1~80Kv，输出电流 ：Max 1ｍＡ | 1 |
| 39 | 磁化水发生器 | 外壳材质：优质304不锈钢，使用水温0-50度，进水压力：0.1-0.4MPa,通水量，700L\H,主滤芯：超滤膜 | 5 |
| 40 | 打浆机 | C规格型号：M450 3.6L 2200W，M450L、 M400 2.5L 2200W， M350-DX、M3...榨汁/搅拌/料理机类型: 料理机 适用功能: 榨汁 碎肉 碎冰 干磨 搅拌 混合 绞肉外观/放置: 台式 | 3 |
| 41 | 高速均质机 | 产品特点 1.采用内吸式均质结构，高速度。能进行对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化和水中微量有机 化合物、脂溶物及对有机溶媒可溶性物质的萃取。 2.对各种动物、植物的组织均能达到匀浆和混和目的。 3.能使细胞膜破裂至核分离，并能用不同速度使DNA链断裂，或使大分子物质断裂成小分子物质。 4.低速时可作搅拌器使用。 5.转速数字显示，读数直观。 技术参数 1．电机转速 22000转/分 2．连续工作时 ≤5分钟 3．环境温度 -10~45℃ 4．大均质刀 300-18000转/分 5．小均质刀 300-23000转/分 6．上下行程 170mm 7．功 率 200W 8．电 源 50HZ 9．整 机 重约8KG 10．外形尺寸约300×220×500mm | 2 |
| 42 | 高精度称重型电子自动数粒仪 | 功能特点： 1、微电脑自动控制，全中文液晶显示屏显示，中文菜单操作，触摸式按键，完全自动化操作。 2、圆形及长形种子、大中小粒种子均适用。 3、仪器可设置北京时间，并在仪器的主界面上直观显示。 4、显示屏可直观读取当前数粒数、计数模式、灵敏度、称重重量及数粒时间。 5、数粒速度快慢可调。 6、仪器具有灵敏度调节功能，实现只对所选量级的颗粒计数，避免杂质等干扰，使数粒更精确。 7、具有计数自停、自由数粒两种模式可供选择。 自由数粒：无上限数粒，直到无种子掉落无按键操作2分钟后，振动盘将保护性停止工作。 计数自停：选择此功能则当数粒达到所设值时，会自动停止。 8、可对前次计数进行自动保存。 9、可直接使用快捷数粒菜单“500”、“1000”、“1500”、“2000”选项，也可自定义设置数粒菜单。 10、具有快速自校、定时自停、电路自整等功能。 11、主机自带4GSD卡，可无限存储数据，并可进行数据查看与数据删除，也可以将存储的数据导出到计算机中。 12、可在计算机中直观查看存储数据：日期、时间、数粒数量、数粒耗时、重量。 13、称重功能：仪器内置高精度重力传感器，可自动称重。 14、可对一次数粒称重并将结果显示和保存。 技术参数： 数粒范围：尺寸长×宽小于 12×4 毫米（小颗粒） 尺寸长×宽小于 12×10 毫米（大颗粒） 计数精度：小颗粒5/1000；大颗粒3/1000 计数速度：1000粒/3分钟 计数容量：1~99999由LCD直接读数 预置自停：1~99999当中任意数值，置00000不计数 称重范围：0~1000g 仪器尺寸：450×300×320mm 外接电源：AC 220~±20V~50HZ 交流功率：小于60瓦 连续工作时间：≥5小时 资信文件（复印件加盖公章）： 需提供制造厂商ISO9001质量体系认证证书和ISO14001环境体系认证证书 为了保证产品质量和售后服务，该设备必须提供售后服务承诺书原件。 | 1 |
| 43 | 高精度谷物水分测定仪 | 仪器特点： 自动进样/自动出样 可与烘箱法测试结果相媲美 自动称重 操作人员不能操纵测试结果 自动补偿样品温度 校准参数由强大的专业软件运算而得 自动补偿表面水 可连接计算机 技术参数： 测试原理： 电容、传感器和称重设置 适用范围： 谷物、油料种子、草籽﹑蔬菜种子、豆类、颗粒状饲料 显示参数： 水分、温度和容重 水分范围： 5-45%（取决于谷物的校准） 温度差异： 室温与谷物样品之间的温度差异不应大于20℃ 温度补偿： 自动化 温度要求： 5-95%非凝结 重 复 性： ±0.1%（取决于谷物与校准） 分 辨 率： 0.1%的水分 样品形状要求：颗粒状 样 品 量： 250克左右 校准容量： 内存可容纳8套校准 语 言： 共8种，供用户自行选择 显示格式： 超大液晶显示屏（240ｘ64像素） 信息输出： 2个标准的RS232打印机端口 操作温度： 5℃-45℃ 电源供给： 85-264V/48-62Hz/20VA | 1 |
| 44 | 积温仪 | 功能特点： 不锈钢外壳，太阳能供电，适合野外长期工作。 按照用户设定的采集间隔和工作时间段自动测量 ★仪器内置SD卡存储，可打印，图片及数据导出保存 ★若无按键操作20S屏幕熄灭进入自动采集模式 可自动转为数据报表，图形曲线报表。 ★自动分析平均气温（年、月、日）、最高（低）日平均气温、活动积温与有效积温等。 ★自动分析日积温，月积温，年积温等。 可打印，图片及数据可导出保存。 技术参数： 1、多信息的菜单式显示和光标引导操作，操作简单 2、采用SD卡存储，便于数据长期保存与管理；数据存储和与计算机通迅 3、配备上位机软件，方便数据处理分析 4、工作环境：整机工作环境-10~50℃，相对湿度：0~95%（没有水汽凝结） 5、电源：磷酸铁锂电池（12.8v/3000mAh）太阳能板，交流配置器或太阳能电池，可连续长期野外工作。 6、数据存储：48×12个月组数据 7、显示：122×32点阵，英文界面 测量范围：-10℃~50℃ 精度：±0.4℃ 分辨率：0.1℃ 自动采样间隔：1~60分钟可调 数据存储：2G SD卡（可存约3000万组数据） 资信文件（复印件加盖原厂公章）： 需提供制造厂商ISO9001质量体系认证证书和ISO14001环境体系认证证书 为了保证产品质量和售后服务，该设备必须提供售后服务承诺书原件。 | 1 |
| 45 | 积光仪 | 不锈钢外壳，太阳能供电，适合野外长期自动工作 ★可正点定时或自由设定间隔时间采集光合有效辐射信息，统计日、月、年平均、最高／最低光合有效辐射值、有效光能积累值。 SD卡存储，可打印，图片及数据导出保存； 若无按键操作20S屏幕熄灭进入自动采集模式 上位机软件功能： 可自动转为数据报表，图形曲线报表。 自动分析最高值，最低值，平均值。 ★自动分析日、月、年的日照时数 ★自动分析日积光，月积光，年积光等。 可打印，图片及数据右导出保存。 技术参数 工作环境：-10～50℃，相对湿度：0～95%（没有水汽凝结） 电源：磷酸铁锂电池（12.8V/3000mAh），太阳能板,可连续长期野外工作 自动采样间隔：1～60分钟可调 显示：122×32液晶显示 光谱响应：400～700nm 测量范围：0～2700μmols-1m-2 分辨率：1μmols-1m-2 精度：＜测量值的±0.5%±1 线性度：全量程±1% 稳定性：变化＜±2%/年 仪器外形尺寸：195mm×142mm×102mm 数据存储：2G SD卡，月组数据存储（可存约3000万组数据） 资信文件（复印件加盖原厂公章）： 需提供制造厂商ISO9001质量体系认证证书和ISO14001环境体系认证证书 为了保证产品质量和售后服务，该设备必须提供售后服务承诺书原件。 | 1 |
| 46 | 种子风选净度仪 | 功能特点: 1、仪器外壳全金属制造，满足强度需要。 2、外形美观，噪音小，运行可靠。 3、仪器可以根据颗粒大小调节风速和风量以达到最好的效果。 4、仪器可定时。 5、无需专人看管，安全性更好。 技术参数： 最大风量：3.8m3/min 最大风压：1300pa风速可调 噪 声：≤ 50db 定时：0-10分钟 功率：180W 电压：220V 50HZ 资信文件（复印件加盖原厂公章）： 需提供制造厂商ISO9001质量体系认证证书和ISO14001环境体系认证证书 为了保证产品质量和售后服务，该设备必须提供售后服务承诺书原件。 | 1 |
| 47 | 单株脱粒机 | 功能特点： 可单株脱粒也可以单穗脱粒。 可将1-6穗的谷物脱粒并清选和分离，可方便的将罩盖打开检查并清扫残余物，无清扫死角，完全保证无混杂。 具有脱粒方便、损失小；清扫容易、移动轻便等优点； 表面经整体喷塑处理，耐腐蚀性强，可很好地满足对单株脱粒的要求。 适应范围广，可适应多种作物的脱粒。 具有多种功能，提起分离筛板，可做为清选机使用。 移动方便，机脚配有转轮，可方便地移动。 技术参数： 滚筒直径：175mm 滚筒转速：900rpm 配套动力：180W、220V电机 外形尺寸：约450*350*800 整机重量：约25kg | 1 |
| 48 | 稻叶氮素测定仪 | 一、原理及用途： 稻叶氮素测定仪是利用4种不同波长的近红外光照射稻叶，通过测定吸光度的不同来得到稻叶的氮含量的实验检测仪器。主要应用于稻谷的科研、育种,储藏,加工领域。 二、测定项目： 叶片的氮含量的百分比，各波长的吸光度 三、性能特点： 1.只需把叶子夹在里面，就可以测量出叶片氮含量。穗肥期测定，可以指导进行合理地施肥；成熟期测定，可以在收获前进行品质判定。 2.不受外界气温和光照条件影响，方便稳定地测量。 3.测定快速，测量时间约2秒。 四、技术参数： 测定对象 农作物（主要是水稻）的叶子 测量方式 可见近红外光透射方式 测量项目 叶片氮含量（%），各波长的吸光度 测量时间 2秒/次 显示内容 氮含量、平均值、设定项目、施肥诊断结果 记忆功能 100个数据×40次记录（最大） 重 量约280g（含电池） 尺 寸约高41×长243×深86mm | 1 |
| 49 | 组织研磨仪 | 功能特点： 1．研磨快速，2-4分钟可对24、56或192个样品进行快速有效的研磨。 2．粉碎原理：撞击力，摩擦力 3．适用性广，可研磨硬性、中性、软性、脆性、弹性、含纤维的等各种性质的样品。 4．可干磨、湿磨以及低温研磨。 5．封闭式的样品管，避免样品交叉污染。 6．震荡速度可调，可编程设研磨次数，研磨时间和暂停时间。 7．带自动中心定位的紧固装置。 8．研磨罐的紧固和拆卸简单、安全。 9．防护罩具有透明观察窗，开盖即停，安全保护。 10．专用的冷冻操作提手，方便液氮冷冻操作，避免伤手。 11．各种研磨罐及夹具可供选择，以适应不同的用途。 技术参数： 运行方式：水平震荡球磨式 最大进样尺寸：≤8mm 最终出料粒度：~5μm 研磨平台数：2 振动频率设置：100-1800次/分钟 典型粉碎时间：2min 研磨罐种类：旋盖型研磨罐 研磨试管容量：2×28×2.0ml/2×12×5.0ml 资信文件（复印件加盖公章）： 需提供制造厂商ISO9001质量体系认证证书和ISO14001环境体系认证证书 为了保证产品质量和售后服务，该设备必须提供售后服务承诺书原件。 | 1 |
| 50 | 大米食味计 | 1.产品原理及主要用途： 用于糙米和大米内部化学组成品质检测的专用仪器。主要用于稻谷的科研、监测、育种、经营收购、储存、稻谷加工、成品大米销售的品质质量的检测控制。 2.基本配置：每套仪器至少包含主机、内置数据模型及相应附件； 3.环境指标 电源：AC 200V～240V，50/60Hz；温度：15~30℃；湿度：80%以下（无结露） 4.技术指标 12344.1测量方式：采用透射式近红外连续光谱采样技术； 4.2★测量对象及项目 4.2.1.糙米：食味值、水分、蛋白质含量、直链淀粉含量； 4.2.2.大米：食味值、水分、蛋白质含量、直链淀粉含量； 4.3★测量要求 4.3.1食味值：测量范围50～90；测量精度：重复性误差≤2； 4.3.2水分：测量范围9%～16%；测量精度：重复性误差≤0.2%； 4.3.3蛋白质：测量范围6%～14%；测量精度：重复性误差≤0.3%； 4.4测量时间：小于40秒； 4.5测量样品量：约200g； 4.6★四条检量线：粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米； 4.7采用样品无损快速检测方式，测试准确、快捷，采用近红外分光测定原理，测定一个试样小于40秒； 4.8自动化程度高，操作测定结果立即打印，液晶显示,触摸屏式操作； 4.9操作画面和测定结果中文显示； 5.配套设备： 基准米(粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米各1份)、回收箱(1个)、量杯(1个)、打印卷纸(4个)、气吹(1个)、卤光灯(1个)、保险丝(1个)。 | 1 |
| 51 | 大米外观品质检测仪 | 1.产品原理及主要用途： 可以代替人工对大米外观品质指标进行准确客观的评价，检测稻谷和大米质量指标中的整精米率、垩白粒率、垩白度、粒型（长宽比）、不完善粒、黄粒米等指标。 2.基本配置：每套仪器至少包含主机、软件、微型打印机及相应附件； 3.环境指标 电源：AC 200V～240V，50/60Hz；温度：18~25℃；湿度：80%以下（无结露） 4.技术指标 12344.1测量对象及项目 对象：粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米 项目：可检测稻谷的整精米率，大米的垩白粒率、垩白度、黄粒米、不完善粒和粒型等指标 4.2单次检测样品量1-1200粒，推荐样品量12g，最多连续检测9次，处理速度≤40秒； 4.3最大单次检测量不小于1000粒； 4.4具有多次累计检测功能； 4.5采用图像扫描采集方式； 4.6采用通用计算机和专用处理软件进行图像处理； 4.7从图像采集到显示结果时间不大于1分钟； 4.8★有标准检量线，可以采用国标方法GB1350、GB1354、GB17891对检测结果直接评定； 4.9可以判定大米和糙米样品的粒数比、质量比、粒型及各种图像信息； 4.10★具有人工改判功能，对未识别及错判的米粒，通过人工辅助的方式能够进行重新识别判定或改为想要的结果。 4.11可以输出检测样品的原始图像和分类排列图像； 4.12试验结果可以以数据文件或打印方式输出。 5.配套设备： 主要配置：软件、扫描仪、整列装置、微型打印机。 | 1 |
| 52 | 游标卡尺 | 0-150mm,0-200mm,0-300mm | 3 |
| 53 | Zeta电位测定仪 | 仪器特点 1.仪器采用新设计的新型简便的电泳池，采用0.5cm 厚的玻璃杯，电极内置在池内。电泳杯与内置电极经精密的微流场计算、表面处理，组成一套与传统的电泳池完全不一样电泳装置。测试时样品用量极少，每次仅 0.5ml，易于清洗，使用方便，经济实用。 2.采用经过精心设计的电极支架，与电泳杯紧密配合，形成一个杯形开放式电泳装置，电极采用银、铂和钛金属丝制成，经表面处理后工作状态稳定。 3.制作精良的十字标，置入电泳杯后放在三维平台上，调整三维平台，在计算机屏幕看到清晰的十字图像，便找到测定位置，没有静止层问题。 4.该电泳仪采用半导体发光近场光学系统，功率仅几十微瓦，不会因发热而影响测量环境和测量精度，并调整了光学系统 ，加大了放大倍率 ，采用波长较短的蓝光和绿光，因此可以看清更小的颗粒。 5.采用恒压低频转换电源, 可以防止极化，同时又可大大提高测量速度。正负换向时间为0.30秒至1.20秒连续可调，采样时间仅需 3～10秒。电极间电压可根据需要调节。 6.采用温度采样探头, 自动连续对环境温度进行采样, 返回计算机，自动调整参数，用于计算Zeta电位。采用计算机多媒体技术, 在给定的节拍下, 自动对经放大1200倍的超细颗粒连续“拍照”，提供双向共四幅灰度图像进行分析计算。 参数 1、功耗：<150W 2、电源输入电压：220V 50Hz 3、适用环境：防震平台 4、适用温度范围：室温到35℃，读取精度0.1 5、测数准确度：系统误差在5%以内 6、适用于0.5~20μm的水性分散体系 7、pH范围：一般应用在下2.0～12.0，亦可在1.6～13.0范围内使用 8、分辨率4pixel/μm，高倍显微光学系统，工作距离7mm 配置：配套电脑，仪器主机、实验操作软件、仪器标配组件 | 1 |
| 54 | 抗氧化剂和自由基分析仪 | 一、工作条件 1.1.工作环境温度：15～35℃ 1.2.工作环境湿度：小于70% 1.3.电源：220V，50Hz 二、技术指标 2.1 ★利用光致化学发光法(PCL)。这种方法的主要特点比正常条件下快 1000倍的氧化反应速度是由于反应分子的光化学激发所引起的。 2.2灵敏度：非酶抗氧化物质：纳摩尔浓度（如：维生素C和E,合成抗氧化剂 Trolox® ，BHA，BHT，脲 酸，胆红素），十分之一微克的过氧化歧化酶。 2.3 ★ 测量时间：≤3 分钟 2.4 ★重现性：CV≤2% 2.5 ★用光敏剂的方法，测量系统本身产生定义的自由基，用自由基和化学致发光物质（如 3-氨基邻苯二甲酰环 肼）的反应及测量由此产生 的光来检测自由基，在有作 用为“自由基阱”的物质存 在时，光化学发光的强度调整为浓度的函数。 2.6结合标准试剂包可测定单个抗氧化剂及过氧化歧化酶的综合抗氧化能力。 2.7软件控制仪器功能，控制所有功能,只要单击鼠标。 2.8 ★具有自动测量和循环冲洗功能。 2.9图形显示的多种选项,每 个窗口最多可容纳16384条曲线, 每条曲线最多有16384个数据，曲线可以移动, 复制, 和叠加。 2.10 自动设定校正曲线, 4 种 参数(最大值, 时间间隔, 积分, 拐点) 2.11 ★专门测量程序, ACW, ACL, SOD, 和 ASC 2.12 测量数据的统计学处理; 线性回归 2.13曲线平滑处理, 求导, 以及 峰寻找； 三、仪器配置及必备件 3.1. 自由基分析仪主机； 3.2. 操作说明书和连接线； 四、技术服务和培训 4.1. 卖方免费提供现场仪器安装与调试 4.2. 卖方免费培训操作人员，使之能够熟练操作 4.3. 仪器自调试安装后保修期为2年 | 1 |
| 55 | 热重分析仪 | 产品介绍: 热重分析法（TG、TGA）是在升温、恒温或降温过程中，观察样品的质量随温度或时间的变化，目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。 测量与研究材料的如下特性: 热稳定性、分解过程、吸附与解吸、氧化与还原、成份的定量分析、添加剂与填充剂影响。 结构优势: 1.炉体加热采用贵金属镍镉合金丝双排绕制，减少干扰，更耐高温。 2.托盘传感器，采用贵金属镍镉合金精工打造，具有耐高温，抗氧化，耐腐蚀等优点。 3.供电，循环散热部分和主机分开，减少热量和振动对微热天平的影响。 4.采用上开盖式结构，操作方便。上移炉体放样品操作很难，易造成样品杆损坏。 5.主机采用水域恒温装置隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。 6.可根据客户要求更换炉体 控制器、软件优势: 1.采用进口32bit ARM处理器Cortex-M3内核，采样速度，处理速度更快捷。 2.24bit四路采样AD对DSC信号及TG信号和温度T信号进行采集。 3.供电及水域循环部分，单独用8bit单片机进行单独控制，使主机和冷却部分分开，互相不干扰，但两者又紧密连接，冷却部分接受主机的控制。 4.软件与仪器之间采用USB双向通讯，完全实现远程操作，可以通过电脑软件进行仪器的参数设置以及仪器的运行停止。 5.7寸全彩24bit触摸屏，更好的人机界面。TG的校准均在触摸屏上可以实现 技术参数: 1.温度范围: 室温~1150℃ 2.温度分辨率: 0.1℃ 3.温度波动: ±0.1℃ 4.升温速率: 1~80℃/min 5.温控方式: 升温、恒温、降温 6.冷却时间: 15min (1000℃…100℃) 7.天平测量范围: 1mg～2g ,可扩展至30g 8.灵敏度: 0.01mg 9.恒温时间: 0～300min 任意设定 10.显示方式: 汉字大屏液晶显示 11.气氛装置: 内置气体流量计，包含两路气体切换和流量大小控制 (气氛:惰性、氧化性、还原性、静态、动态) 12.软件: 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表 13.数据接口: 标准USB接口，专用软件（软件不定期免费升级） 14.电源: AC220V 50Hz 15.外观尺寸: 约489*400*343mm（长宽高） | 1 |
| 56 | 大型玉米脱粒机 | 用于试验室中，对小麦、玉米进行脱粒的小型电动脱粒清选机。该机可对小麦、玉米进行脱粒、清选和分离，可方便的将罩盖打开检查并清扫残余物，无清扫死角，完全保证无混杂。该机具有脱粒方便、损失小；清扫容易、移动轻便等优点；该机表面经整体喷塑处理，耐腐蚀性强，可很好地满足对小麦、玉米进进行脱粒的要求。目前一直已在全国十几个省市农业科研院所实际应用。 小麦脱粒机/玉米脱粒机/小型脱粒机技术参数： 滚筒直径：175ｍｍ 滚筒转速：900ｒｐｍ 配套动力：180ｗ、220V | 1 |
| 57 | 液体菌种发酵罐 | 适用范围:各类微生物发酵 设备参数： 1、公称容积:5L，数量：1台。 2、罐体材质: 316L不锈钢，装液系数:70%-80% 3、搅拌方式: 二档浆叶，高度可调 4、驱动方式:伺服电机。 5、转速:150rpm--1000rpm。 6、标准接口:PH、DO、温控、接种口、消泡口、进气口、排气口、进水口、出水口等。 7、控制方式:液晶触摸屏操作界面，进口品牌的PLC控制器。 ★ 8、控制参数：pH、DO、温度、转速、消泡、补料； a)pH控制：控制范围:2-12ph; 控制精度:±0.1ph, 分辨率:0.01ph。控制内容：pH值曲线分析、批报表分析、pH值异常报警 b)DO控制： 自动在线检测，可与转速关联；范围：0-100%或0-200%，控制精度:±3%;分辨率:0.1%。控制内容：DO值曲线分析、批报表分析、DO值异常报警。 c)温度控制：显示范围：0-150℃；冷却水温度+5-55℃；精度:±0.2℃；分辨率:0.1℃；温度值曲线分析、批报表分析、温度值异常报警 d)泡沫控制：电极检测，蠕动泵补消泡剂，自动控制； e)转速控制：全自动设定控制；转速值曲线分析、批报表分析、转速值异常报警。 f)补料采用的2路精密蠕动泵自动化加入装置补料，数字化定时定量分段设置控制，补料具有实时曲线和历史曲线 9、 管路：设备管路系统均符合微生物发酵要求。 10、阀门：所有阀门均符合微生物发酵要求。 11、 pH、DO电极采用进口品牌的产品。 12、设备具有高效节能证书，符合高效节能要求。 ★13、辅助设备：a) 配40L/min空压机一台，自带储罐不小于24L； b) 配不低于6KW蒸汽发生器一台 | 1 |
| 58 | 温湿度记录仪 | 手持机功能： 1.小巧便于携带，轻触式按键，大屏幕点阵式液晶显示，全中文菜单操作。 ★2.可设置定时采集或手动采集。自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量。屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间。 ★3.交直流两用，内置3.7V4Ah锂电池供电，具有充电保护，电池电量显示，电压过低提示，可长时间放置记录地点。 ★4.带GPS定位功能，可实时显示采集点经纬度并保存。 ★5.带语音播报功能，可对超限值进行语音报警设置，对超标的参数实时普通话语音播报，可直接播报出实时的环境参数值。 ★6.数据保存功能强大，设备内部Flash可存储最近3万条数据，标配4G内存卡可无限存储，亦可与Flash中数据同时存储。既可在主机上查看数据，也可导入计算机进行查看。意外断电后，已保存在主机里的数据不丢失。 ★7.探头具有一致性，带集线器有一拖四、一拖六，实际使用时按需配置，不同气象参数的传感器接口可以互换，不影响精度。将传感器插入主机后便可手动搜索到多种不同类别的传感器，屏幕显示已接传感器数量。仪器具有32通道同时检测的扩展功能，可以实现多点同步检测，可按需要自行组合。 8.有线RS485通讯，传感器通讯电缆最远可以达到100米。 9.低功耗，具有系统监控和保护措施，防止电源短路或外部干扰而损坏，避免系统死机。 ★10.自带管理云平台和APP移动平台系统，无论身在何处，可随时随地通过手机或电脑网页在线查看历史数据和实时数据。有APP报警功能。 ★11.数据可通过GPRS方式上传至管理云平台。平台内数据可下载，分析，打印。 技术参数 测试时间：≤2秒 记录容量：本机Flash可存3万条，标配4G SD卡可无线存储。 记录时间间隔：5分~99小时 语音播报：中文普通话 工作电源：交直流两用，内置3.7V4Ah大容量锂电池供电 测试时间：≤2秒 记录容量：12000条数据 通讯接口：USB接口 参数指标： 温度范围：-40℃-120℃；精度：±0.4℃；分辨率：0.1℃ 湿度范围：0-100%RH；精度：±3%RH；分辨率：0.1%RH 资信文件（复印件加盖公章）： 需提供制造厂商ISO9001质量体系认证证书和ISO14001环境体系认证证书 为了保证产品质量和售后服务，该设备必须提供售后服务承诺书原件。 ★现场需提供样机演示。 | 1 |
| 59 | 土豆淀粉含量测定仪/土豆品质测定仪 | 测定直链淀粉时，采用脱脂和不脱脂预处理，均能保证检测精度。 吸取分析仪器专用化、微型化、接口通用化的思想设计研制，集计算机技术、分光光度技术于一体的快速、在线检测仪器，可用于大米，玉米，小麦等谷物的直链淀粉品质的快速、在线检测。 灵敏度高，稳定性好，自动化程度高，检测速度较快，重复性好，基于Windows操作系统的控制软件，界面直观，操作简单，方便使用，性能价格比高等特点，是粮食部门和食品生产部门提高检测水平与效率，控制粮食质量与成本. 检测品种：大米、玉米、小麦等农作物 检测参数：直链淀粉含量 单 位：% 操作系统：Windows 98/2000/ME/XP 测量时间：约1分钟 电源电压：220±1V 温 度： 20℃～30℃ | 1 |
| 60 | 饲料硬度计 | 功能特点： 测量颗粒硬度简单，读数直观，施压头全部为不锈钢材质，测量准确，延长了仪器的使用寿命。 技术参数： 测量范围：20kg 显示方式：LED数显 施压方式：手动 测量最大直径：18mm 测量精度：±2% 分辨率：0.1kg 其他：自动复位，自动循环测试，自动诊断 | 1 |
| 61 | 粗纤维测定仪 | 技术参数： 测定对象：各种粮食、饲料、谷物、食品及其他农副产品中粗纤维的含量 测试样品数：6个/次； 重复性误差：粗纤维含量在10%以下，绝对值误差≤0.4%； 粗纤维含量在10%以上，相对误差≤4%； 测定时间：在仪器上所需约100分钟（包括酸40分、碱40分，抽滤和洗涤约20分）； 电源：AC220V/50HZ； 功率：2800W； 供水：水压大于1.5pa，水温小于20度 资信文件（复印件加盖公章）： 需提供制造厂商ISO9001质量体系认证证书和ISO14001环境体系认证证书 为了保证产品质量和售后服务，该设备必须提供售后服务承诺书原件。 | 1 |
| 62 | 红外线快速水分测定仪 | 1、具有有称量校准，温度、时间设定，手动，自动加热选择； 2、显示参数可调等多种功能； 3、配上RS232串口打印机或电脑，可输出不少于8种参数，不少于四种输出模式选定； 4、分析方法：手动、自动 控制方法：程序控制； 5、体积小巧，采用电磁力平衡和红外加热技术； 6、有称量校准，温度、时间设定、手动、自动加热选择，显示参数； ★7、可选择3种终点判断方式（全自动、半自动、定时）。符合GLP要求的打印输出格式； ★8、显示参数：测量结果显示模式：%水份、%干重、%比值、烘干后的重量值g、烘干后的重量值g/kg； 9、双杠杆单体传感器； 10、读数精度0.001g； 11、称量范围0-100g； 12、温度范围室温～160℃； 13、温控调节精度±1℃； 14、水份含量测定可读性0.01%； 15、水份含量测定重复性0.2%(样品sample≥2g)； 16、时控范围0～120分钟； 17、分析方法手动、自动； 18、控制方式程序控制； 19、显示参数8种； 20、秤盘直径不小于φ90mm； 22、电源220V(50Hz)； | 1 |
| 63 | 家用饲料颗粒机 | 电动机：YL-90L4（4级） 2.2千瓦 转速1400转 平模直径：120mm 膜孔规格：直径2.5mm、直径3mm、直径4mm、直径6mm 颗粒含水量：原物料小于10% 颗粒产量：100-120kg/h（ 机体体积：长*宽*高约95*40*50（cm） 机体重量：约70kg | 1 |
| 64 | 台式真空冷冻干燥机 | 应用领域 ： 主要在生物制药、医疗、食品等行业均有广泛应用。例如在生物制品生产中的卡介苗、流脑菌苗、麻疹疫苗、流感疫苗等；西药生产中抗生素药、循环器官用药等。在医疗方面领域可以利用冻干技术长期保存血液、动脉、骨骼、皮肤、角膜和神经组织等各种器官。 功能特点： 1.采用品牌压缩机，制冷速度快，制冷量大 2. 7寸彩色液晶触摸屏设计，数字与曲线同时显示样品温度、冷阱温度和真空度等冻干参数 3.标配USB接口，具有历史数据查询与存储功能 4.充气阀可充干燥惰性气体（选配） 5.冷阱电化霜功能（选配） 6.隔板电加热功能，可摸索中试冻干工艺（选配） 7.共晶点测试功能，掌握物料升华温度（选配） 性能可靠： 台式或立式设计，结构紧凑，占地面积小；适合实验室放置安装。 技术参数 1．冷阱温度（℃） ≤-56/≤-80 2．真空度（Pa） <10 3．冻干面积 （m2） 0.12~0.18 4．捕水能力（Kg/24h） 4 5．物料装载（ml） 1200~1800 6．物料盘规格（ф*h mm） 200*20 7．物料盘层数（层） 4~6 8．盘装物料/盘（ml）（料厚10mm） 300 9．冻干时间（h） 24 | 1 |
| 65 | 冷冻离心机 | 仪器特点: 1．★变频电机驱动、微机控制 2．液晶、数码双屏显示 3．电子安全门锁,不平衡保护，确保安全 4．转头自动识别 ，防止超速 5．特有的弹性转头固定方式，更换转头方便快捷 6．12个程序储存，40级升降速速率可调 7．故障自动诊断 8．进口压缩机、无氟制冷剂，制冷/加热双回路控制 9．RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 10．采用知名品牌变频控制器,控速精准,经久耐用 11．仪器在运行中可以修改运行参数 12．机身采用优质钢材结构,三层保护钢套，确保安全 13．★保修两年，有售后服务人员两名以上并提供联系方式 14．该产品提供中国测试技术研究院检测报告,生产厂家通过 ISO9001：2008；ISO13485:2003；CE认证基本参数: 1．最高转速 16500 r/min 2．最大离心力 21630 xg 3．★最大容量 6×100ml（8000rpm） 4．★转速精度 ±10 r/min 5．温控精度 ±1℃ 6．温度设置范围 -20℃ ～40℃ 7．定时范围 1min~99H59 min/点动 8．噪 声 ≤60dB（A） 9．电 源 AC 220V 50HZ 15A 10．功 率 1.2KW 11．外形尺寸约420×625×360(L × W × H) mm 12．重 量 约55kg 转子参数: 1．转子：角转子 2．容量：6X50ml 3．最高转速：12000rpm 4．最大离心力：15970Xg | 1 |
| 66 | 恒温摇床 | 水浴恒温振荡器 是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器，主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。 特点： 1.温度数字显示，清晰直观。速度旋钮调节。 2.设有定时或常开。 3.内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。 4.万向弹簧夹具，可选择性大。 5.无级调速，运行平稳，操作简便安全。 6.振荡时有小浪花，但无浪花飞溅。 基本参数： 1．转 速 范 围 启动～300转/分 2．控制温度范围 室温～100℃ 3．温 度 波 动 ±0.5℃ 4．温 度 均 匀 性 ±0.5℃ 5．加 热 功 率 1500W 6．摇台尺寸 40*31cm 7．定 时 范 围 0～120分钟 8．振 幅 20mm 9．电 源 220V±10﹪ 50Hz±1Hz 外 形 尺 寸约69×46×48cm | 1 |
| 67 | 自动墒情监测站 | 仪器简介： 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。整机由多通道数据采集仪、土壤水分传感器、土壤温度传感器等气象传感器和软件平台组成。 多通道数据采集仪配置4支土壤温度或土壤湿度传感器，可连续测量不同土层的土壤温湿度情况；配备的土壤水分传感器符合《中华人民共和国水利行业标准SL364-2006土壤墒情监测规范》的TDR（时域反射法）技术标准，便于土壤现场标定测量；土壤温度和湿度传感器采用高精度进口传感器芯片，测量精度高、稳定性好；功能强大的土壤墒情计算机中心软件可同步处理多个墒情站点的数据，轻松实现墒情站点之间的组网管理。 配置： 1．数据采集器 多通道数据采集仪 2．传感器 土壤水分传感器 4个；测量范围：0~100%（M3/M3）、精度：±3%、分辨率：0.1% ；土壤温度传感器 4个，测量范围：-50~80℃、准确度：±0.3℃、分辨率：0.1℃ 3．通讯方式 无线：GPRS（移动、电信） 4．供电方式 太阳能+蓄电池电源供电 5．其它可选组合 安装支架 | 1 |
| 68 | 培养箱溶氧测定仪 | 适用于工矿企业，科研院所、大小医院、医药卫生等单位的实验室，做微生物培养、恒温保存之用。 电热恒温培养箱 【产品特点】 1．微电脑智能仪表，控温精准，大视角观察窗 2．内胆半圆形四角设计，外壳采用环保静电喷塑工艺，美观大方 3．底部电热管加热，自然对流，温度均匀 4．具有定时、超温报警、温度偏差修整、控温自整定等功能 5．工作室分为镜面不锈钢或镀锌板，不锈钢更耐腐蚀 【技术参数】 1．电源电压 AC220V 50HZ 2．控温范围 RT+5℃~60℃ 3．温度分辨率 0.1℃ 4．温度波动度 ±0.5℃ 5．工作环境温度 5℃~40℃ 6．容 积 36L 7．内胆尺寸：深宽高 mm300*350*350 8．外形尺寸：深宽高 mm400*470*660 9．功 率 0.4kw 10．载物托架（标配） 2块 11．定时范围 1~9999min | 1 |
| 69 | 溶氧测定仪 | 主要特点 1．液晶显示，蓝背光可选； 2．自动温度补偿、响应时间快； 3．支持零氧校准、满度校准和盐度校准； 4．便携式设计，携带方便。 技术参数 1．测量参数：浓度，温度值 2．测量范围：溶解氧(0.0～20.0)mg/L 3．温度：（0.0～40.0）℃ 4．基本误差：溶解氧±0.30mg/L 5．温度：±0.5℃ 6．稳定性：(±0.10mg/L)/3h 7．响应时间：≤45s（20℃时90%响应） 8．残余电流：≤0.10mg/L 9．电源：2节5号碱性电池 10．尺寸(mm)，重量(kg)：165×75×30，0.3 11．标配电极和试剂：溶解氧电极 | 1 |
| 70 | 二氧化硫检测仪 | 一、产品描述 泵吸式二氧化硫检测仪，适用于各种工业环境和特殊环境中的多种混合气体浓度检测，采用进口电化学气体传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内置4000mA大容量聚合物可充电电池，超长待机；采用3.5寸全视角IPS工业彩屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上查看历史数据，具有存储、数据打印、数据导出、温湿度检测等功能 二、仪器特色： ① 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器，24位ADC数据采集芯片，测量精度为业内最高水平 ② 采用3.5寸全视角IPS工业级彩屏，分辨率为320x480，完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值 ② PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四种浓度单位可自由切换，高低量程可自动切换 ③ 同时检测1-5种气体，传感器任意组合，支持PM2.5粉尘粒子传感器、温湿度传感器、其它类型的各种传感器 ④ 具有数据存储功能，可以存储数据100000组，可在屏幕上直观查看历史数据，可导出数据 具有数据打印功能， 可配微型打印机打印数据 具有温湿度检测功能，可检测现场或者管道内气体的温湿度值 ⑤ 各种模式可调整：检测模式、存储模式、打印模式、显示模式、气泵模式 ⑥ 内置强力抽气泵，可在微负压环境下工作，合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰 ⑦ 具有过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能 ⑧ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，并且具有数据恢复功能 ⑨ 全中文/英文操作菜单，简单实用 ⑩ 带温度补偿功能，仪器防尘、防水设计，配有粉尘过滤器，可用于各种恶劣的场合 三、技术参数： 检测气体： 二氧化硫（SO2），进口电化学二氧化硫气体传感器 测量范围： 0-50PPM 分 辨 率： 0.01PPM（0-100PPM） 扩展气体： 支持1-5个传感器，各种类型的气体传感器任意组合（选配） 粉尘粒子： 可选配PM2.5激光粉尘粒子传感器（0.3um、2.5um、10um） 温 湿 度： 温度检测范围：-40 ～ 120℃，湿度检测范围：0-100%RH 检测方式： 泵吸式，内置强力抽气泵，流速：500-1000mL/min可调，可在微负压环境下工作 检测精度： ≤±3% 线性误差： ≤±1% 响应时间： ≤20秒（T90） 零点漂移： ≤±1%（F.S/年） 恢复时间： ≤20秒 重 复 性： ≤±1% 检测模式： 实时检测、定时检测可设置 存储模式： 实时存储、定时存储可设置；可存储数据100000组，可在屏幕上查看历史数据 打印模式： 可选配微型打印机打印数据，可设定：打印周期、自动打印、手动打印 防爆标志： Ex ia IIC T4 Ga 壳体材料： ABS+PC 防护等级： IP65 工作温度： -30 ～ 60℃ 工作电源： 4000mA可充电聚合物电池 工作湿度： ≤95%RH，无冷凝 尺寸重量：约220*85*55 mm（L×W×H） 0.5 Kg（仪器净重） 工作压力： -30Kpa ～ 100Kpa 标准配件： 粉尘过滤器、4*6mm软管1米、仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、标定罩 执行标准： GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》 | 1 |
| 71 | 化学需氧量分析仪 | 主要特点 1．LCD液晶显示，中文菜单，操作简便； 2．采用库仑滴定法，无需标准滴定溶液，硫酸铁也无需标定； 3．三档电解电流可选：10mA、20mA、40mA； 4．可直接显示COD测量值，无需用户计算； 5．允许存储锰法和铬法各10种不同标样体积的COD标定值，方便用户调用； 6．具有数据管理功能，支持数据查阅、删除和打印，最大存储量锰法和铬法各200个COD测量值； 7．具有标准USB通讯接口，可实现与PC连接。 技术参数 1．COD测量范围：(0.0～100.0)mg/L、可扩展至(100.0～1000)mg/L 2．基本误差：不超过±2 mg/L 3．重复性：不大于2 % 4．电源：AC(220±22)V，(50±1)Hz 5．尺寸(mm)：约300×235×100 6．重量(kg)：约3 | 1 |

3、评分办法:

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、共同评分因素 |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 35.00 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*35分*100% 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标人须知附表规定执行。 |  |
| 2 | 业绩 | 4.00 | 提供类似业绩一项得1分，每增加一项得1分，最多不超过4分。业绩以提供政采项目的为准并附政府采购项目中标通知书、合同、验收报告。 |  |
| 3 | 售后服务 | 10.00 | 1.根据投标供应商的售后服务方案的合理性、可操作性、优越性进行综合评定，最优的得分5；良的得3分；一般的得1分。 2．投标供应商在川、渝两地有售后服务机构且提供服务机构工商注册证明材料的得1分；机构人员配置中具备机械设备工程师职称的得2分；具备电气自动化工程师职称的得2分；不提供不得分。 |  |
| 4 | 投标文件规范性 | 2.00 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 二、技术类评分因素 |  |  |  |
| 1 | 技术指标响应 | 49.00 | 1.投标文件技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离的得39分； 2.投标产品一般性技术参数（非★标注的）达不到招标文件要求的，每负偏离一条扣1分，直到扣完技术分为止。 3.投标产品实质性参数（★标注的）不允许有负偏离，否则视为无效投标。 4.液体菌种发酵罐：提供压力容器设计许可证得1分，提供压力容器生产制作证书得1分，提供（压力管道安装）GC3《特种设备安装改造维修许可证》得1分。不提供不得分。 5.冷冻离心机：提供省级及以上检测机构出具的防伪检测报告的得1分；提供国家行政主管部门出具的医疗器械备案证书的得1分。 6、高精度称重型电子自动数粒仪、积温仪、积光仪、温湿度记录仪、抗氧化剂和自由基分析仪提供完全符合参数要求的产品彩页资料盖鲜章的各得1分，不提供不得分；供货时需提供加盖鲜章的售后服务承诺书原件。 |  |