招标编号：竹政采（公）〔2018〕37-2号

大竹县大学中专招生委员会办公室

标准化考场升级换代采购项目（第二次）

招

标

文

件

中国·四川（大竹）

大竹县政府采购中心

二〇一八年十二月

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章 投标文件格式	21

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性	35

及其他类似效力要求

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力	36

要求的相关证明材料

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	37

第七章  评标办法	39

第八章  合同主要条款	46

第一章  投标邀请

大竹县政府采购中心（采购代理机构），受大竹县大学中专招生委员会办公室（采购人）委托，拟对大竹县大学中专招生委员会办公室标准化考场升级换代采购项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：竹政采（公）〔2018〕37-2号

注意：本项目四川政府采购网公告的招标编号与本招标文件的招标编号为不同编号，供应商编制投标文件时以本招标文件的招标编号为准。

二、招标项目：大竹县大学中专招生委员会办公室标准化考场升级换代采购项目（第二次）

三、资金来源：财政拨款

四、招标项目简介：（详见招标文件第六章招标项目技术、商务及其他要求）。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力[持有效的营业执照(经营范围必须涉及本次采购内容)]；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人投标时提供）、被委托人身份证原件。

7、标考县级SIP管理平台、标考校级SIP管理平台、标考高清媒体转发平台、标考存储服务器、标考高清电视墙服务器、集中管理软件、标考高清红外半球摄像机、标考高清红外枪式摄像机、标考高清红外高速球摄像机、巡查指挥服务器、一体式应急指挥终端产品投标人提供所建系统能实现与省级、市级国家教育考试网上巡查系统和考务指挥系统兼容，实现互联互通的承诺函原件。

六、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

七、报名时间、地点：

供应商应于2018年12月12日至2018年12月18日9:00 - 17:00（北京时间）期间通过大竹县公共资源交易服务网（http://www.dzggzy.cn/dzxweb/）报名和获取采购文件，供应商的报名资格不得转让。

递交投标文件时，供应商的名称和投标文件编号、包号（如有分包）应与网上报名（获取招标文件）的供应商名称和招标文件编号、包号（如有分包）一致。

八、1、投标文件递交时间：2019年1月2日9:00至9:30 （北京时间）。

2、投标截止时间和开标时间：2019年1月2日9:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：大竹县政府采购中心开标2厅（大竹县政务服务中心二楼）。

十、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）及大竹县公共资源交易服务网（http://www.dzggzy.cn/dzxweb/ ）上以公告形式发布，不同之处以四川政府采购网发布的公告为准。

十一、在四川政府采购网和大竹县公共资源交易服务网上发布的更正公告（以四川政府采购网发布的为准），视为已将更正书面通知所有按规定获取（下载）招标文件的供应商。相关供应商应自行上网查阅相关信息，若因供应商未及时查看更正公告，而造成的一切后果，其自行承担责任。

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：大竹县大学中专招生委员会办公室 地 址：大竹县竹阳东路036号 联 系 人：张先生 联系电话：13438569009 |
| 2 | 采购代理机构 （招标人） | 名 称: 大竹县政府采购中心 地 址：大竹县福康街70号（政务服务中心二楼） 联 系 人：冯先生 联系电话：0818-6282159 |
| 3 | 最高限价 | 金额：490.00万元（超过最高限价投标为无效投标） |
| 4 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除和 失信企业报价加成 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件,监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件,残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 二、失信企业报价加成 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照6%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： / |
| 8 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 9 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日 |
| 10 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 12 | 投标保证金交纳 | 金额：9.8万元 交款方式：只接受投标单位银行基本账户汇款 收款单位：大竹县公共资源交易服务中心（汇款时请注明“竹政采（公）[2018]37-2号投标保证金”）（如有分包，请注明包号） 投标供应商的保证金缴纳是以系统绑定查询后打印的保证金缴纳凭证为准，不再以银行到账为准。 投标供应商在缴纳足额保证金以后务必在保证金缴纳截止时间即报名截止时间以前在交易系统进行查询打印相关凭证。 操作程序：登录大竹县公共资源交易服务网—招/投标人系统登录—供应商登录—采购业务栏【 “投标登记”（项目报名）—“保证金模块”（查看保证金缴纳账户信息）】。 注意：供应商在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确。未按模块中显示保证金缴纳账户信息缴纳投标保证金的其投标文件不予接受。 注：供应商递交投标文件时必须单独递交加盖投标单位鲜章的通过公共资源交易服务平台打印的投标保证金缴纳凭证。 |
| 13 | 投标保证金 的退还 | 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金，将在合同签定后5个工作日内无息退还。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本1份；副本4份；用于唱标的“开标一览表”一式一份； 电子文档一份（电子文档采用光盘或U盘制作）。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标总金额的10%（人民币）。必须采用单位账户银行转账支票或银行电汇方式，并注明单位开户行及账号、所中标项目名称及投标包编号等信息（中标单位在合同签订前需缴纳，待本项目在合同规定期限内完成，经验收方验收合格后无息退还）。 户 名：大竹县公共资源交易服务中心 开户行：中国建设银行股份有限公司大竹支行 账 号：51001756436051506695 |
| 16 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 17 | 交货地点 | 采购人指定 |
| 18 | 交货期限 | 合同约定 |
| 19 | 采购文件的解释 | 本招标文件的最终解释权由招标采购单位享有。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求，以及评标细则、标准，由采购人负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由大竹县政府采购中心负责解释。 |
| 20 | 供应商 询问、质疑的对象 | 1.供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求，以及评标细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出； 2.供应商对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出。 3.根据财政部令第94号。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，只能以书面形式现场向采购人、采购代理机构针对同一采购程序环节一次性提出质疑。 |
| 21 | 开评标工作咨询 | 电话：0818-6282159（办公座机） |
| 22 | 资格性审查 | ☑ 本项目由采购人依法对投标人的资格进行审查 本项目由采购代理机构依法对投标人的资格进行审查 |
| 23 | 政府采购合同 公告备案 （采购人） | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购代理机构、采购项目同级财政部门备案。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是大竹县大学中专招生委员会办公室。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是大竹县政府采购中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“投标邀请”第五条的基本条件；

（2）向大竹县政府采购中心购买了招标文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 6、充分、公平竞争保障措施

6.1提供相同品牌产品处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.2提供同一制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商与分销商、经销商或代理商同时参加投标，投标产品为该制造厂商不同品牌产品的，制造厂商投标品牌产品为有效投标，其他投标无效。制造厂商未参与投标，分销商、经销商或代理商以该制造厂商不同品牌产品同时参加投标。报价不同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低投标人的投标产品参加评审；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个投标产品参加评审。其他投标无效。
   6.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，可以同时参加政府采购资格预审，但在通过资格预审后，只能由其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的后续政府采购活动投标无效。
   6.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
   6.5利害关系代理人处理。不同供应商在同一合同项下的采购项目中，不得同时委托同一个自然人、同一家庭成员或同一单位人员为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

## 三、招标文件

### 7．招标文件的构成

7.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款。

7.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被视为无效投标。

### 8. 招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知大竹县政府采购中心。

8.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上发布变更公告。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；

（3）法定代表人身份证复印件、授权书原件；

（4）授权代表身份证复印件；

（5）通过公共资源交易服务平台打印的投标保证金交纳凭证复印件；

（6）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的

相关证明材料；

（7）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（8）商务应答表；

（9）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

注：以上材料须加盖单位印章。

13.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

13.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 14．投标文件格式

14.1投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标视为无效投标。

15.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

15.5下列任何情况发生时，大竹县政府采购中心将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

### 16．投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本4份和相应的电子文档1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码（必须胶装，不允许使用合页装订）。

17.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，密封以投标文件不外露直视为限。（投标人印章）。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2递交投标文件时，购买招标文件供应商名称和招标文件的文号、分包号与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号必须一致，否则投标文件将被拒绝。

19.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

## 五、开标和中标

### 21．开标

21.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 开标时，将邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

21.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

21.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

21.7 开标时属于下列情况的，将作为无效投标处理:

单独提交的 “开标一览表”均未按格式要求签字、盖章，或提供复印件的。

### 22. 开标程序

22.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、会议记录等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 23．开标和评审过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24.中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，大竹县政府采购中心在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25. 签订合同

25.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 26. 合同分包

26.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28. 履约保证金

28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 29. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 30. 验收

30.1采购人组成验收方，严格按照相关法律法规或行业规定的要求进行验收，政府采购中心对验收进行见证，邀请财政部门对验收过程进行监督。

## 七、投标纪律要求

### 31. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

### 32.支付货款

32.1项目验收合格后，采购人应及时签署《政府采购验收表》，并按《政府采购合同》约定付款，每次付款中标供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

## 九、质疑和投诉

33．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《财政部令第94号》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

大竹县政府采购中心_（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “            ”项目招标文件第 \ 包（招标编号：  ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币     万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本 4份，电子文档（光盘或U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方同意本次招标的投标有效期为开标后90天。特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前书面要求我方同意延长有效期。我方如拒绝延长投标有效期，将不得再参与该项目后续采购活动。如同意延长投标有效期，我方不能修改投标文件。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：                       传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

_大竹县政府采购中心_（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目第 \ 包（招标编号：    ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：                 （盖章）

日期：      年   月   日

## 三、 制造商家授权书

_大竹县政府采购中心__（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌                 产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），参加竹政采（公）[2018]    号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖公章）

日期：

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商授权的文件复印件（根据采购项目要求提供，没有要求的不需提供）。

## 四、承诺函

_大竹县政府采购中心_（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

## 五、开标一览表

采购项目名称：

招标文件编号：                                             第     包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（大写）： 元： 小写： 元 |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

4．“开标一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

5．此表为样表，可根据本项目作适当调整。

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

六、分项报价明细表

第  包

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（大写）： 元： 小写： 元 |

注：    1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计一致。

3、此表为样表，可根据本项目作适当调整。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 七、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

2、采购项目履约方式（交货地点、付款方式）应在表中载明。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:       年    月    日

八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人（公司负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日期:      年    月    日

九、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十、投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称及型号 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．“投标产品技术参数”栏中没有填写的，视为没有响应招标文件要求，将作为无效投标处理。

4. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十二、验收清单

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要配置(部件)名称、规格型号 | 产地 | 所投货物的 配置数量 | 价格 （元） | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于XXX行业，从业人员XXX人，营业收入XXX万元，资产总额XXX万元，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加XXX单位的XXX项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXX（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

# 及其他类似效力要求

## 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定；

2、持有效的加载统一社会信用代码的营业执照；

3、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及被委托人身份证原件；

4、标考县级SIP管理平台、标考校级SIP管理平台、标考高清媒体转发平台、标考存储服务器、标考高清电视墙服务器、集中管理软件、标考高清红外半球摄像机、标考高清红外枪式摄像机、标考高清红外高速球摄像机、巡查指挥服务器、一体式应急指挥终端产品投标人提供所建系统能实现与省级、市级国家教育考试网上巡查系统和考务指挥系统兼容，实现互联互通的承诺函原件。

二、   投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求(根据招标项目要求提供)

依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，列入节能产品、环保产品政府采购清单的设备，采购产品为政府强制采购节能产品的，非节能清单内产品不得参与投标。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性

# 及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1．投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件；

2．持有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本（非企业法人提供符合招标文件要求的合法证件）复印件；

3. 法定代表人身份证复印件；

4．法定代表人授权书原件（非法定代表人投标时提供）；

5．授权代表的身份证复印件；

6. 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。

7. 投标人提供财务审计报表或健全的财务会计制度（原件或加盖鲜章的复印件）

8、标考县级SIP管理平台、标考校级SIP管理平台、标考高清媒体转发平台、标考存储服务器、标考高清电视墙服务器、集中管理软件、标考高清红外半球摄像机、标考高清红外枪式摄像机、标考高清红外高速球摄像机、巡查指挥服务器、一体式应急指挥终端产品投标人提供所建系统能实现与省级、市级国家教育考试网上巡查系统和考务指挥系统兼容，实现互联互通的承诺函原件。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料(根据招标项目要求提供)。

依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，提供相关许可和认证证书复印件。列入节能产品政府采购清单的投标产品，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附在投标文件中。

注：

1、以上要求投标人提供的证明材料复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

2、以上要求投标人提供的证明材料需要携带原件供评审专家现场备查（能够通过部门信息共享、供应商书面承诺、信用记录查询及社会监督方式查验的可以不提供原件），若未按要求携带以上证件的竞标人，造成废标等问题，竞标人前期所发生的任何费用均自行承担，与采购人和政府采购中心无关。

# 第六章  招标项目技术、商务及其他要求

一、项目简介：

根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级工作的通知{川招考委〔2017〕58号}》相关规定和《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求，着眼普通中考、高考、成人高考、自学考试、学业水平考试、高职分类考试等各类国家教育考试业务的需要，同时结合我县考生规模、考试频率、考场容量、考试管理的实际情况，要求网上巡查系统图像清晰、取证有力，我县拟改扩建县招办和大竹县职业中学、大竹县第二中学、大竹中学本部校区、大竹中学莲印校区四个考点的国家教育考试网上巡查系统，建成网上巡查高清系统，实现考试过程和保密室的巡查指挥视频高清化。本着公开、公平、公正的原则，向国内供应商公开招标采购标准化考场及其相关设备。

二、采购项目清单及技术要求：

| 一、大竹县级指挥中心设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 监 控 中 心 | 标考县级SIP管理平台 | ★1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中规定的SIP协议与其它协议相互转换； 2. 嵌入式设备，具备实时操作系统； 3. 系统能支持设置多类管理员，每类管理员可赋予不同的管理权限； 4. 提供SIP用户注册服务；SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 5. 具备实时追踪SIP连接、认证状态功能； 6. 具备SIP向上级的主动注册与多级注册的管理功能； 7. 支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理； 8. 具备多种工作模式，当重大考试开始时，支持通过ID号、单位、用户、电话等相关加密信息控制登录以及调看图像权限；（需提供检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 9. 具有SIP终端访问呼叫过程控制；具有SIP终端远程访问权限控制； 10. 具有与前端接入设备以及上级服务器时钟同步功能； 11. 具有根据考试情况进行视频图像上传控制功能； 12. 具有系统核心数据库的备份和恢复功能； 13. 支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、SIP网络协议； 14. 具有远程关机、重启系统等功能； 15. 具有二次开发接口；（需提供检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 16. 支持图形化流量侦测、网络封包分析、调用任务管理器； | 1 | 台 |
| 2 |  | 标考高清媒体转发平台 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持MPEG-4和H.264视频编码、支持MPEGLayerII、G711\AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装； 3.嵌入式设备，具备实时操作系统； 4.具有媒体流分发功能； 5.支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 6.支持点播、组播、广播； 7.支持转发干线传输协议：在巡查系统中底层巡查系统转发服务器与上级巡查系统转发服务器之间无需外网IP地址或网络地址转换就可建立一个双向视频传输通道； 8.支持网络拥塞控制等功能；支持NAT穿越控制； | 1 | 台 |
| 3 |  | 标考存储服务器 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持MPEG-4 和H.264视频编码标准、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 3.嵌入式系统，嵌入式微控制器； 4.支持WEB操作界面、支持本地GUI操作界面； 5.网络视频接入≥16路；视频回放≥16路； 6.至少支持64路1080P/720P IPC分辨率接入； 7. 接口：VGA输出≥1路， HDMI输出≥2路，支持VGA和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出； 8.具有IPC场景变更侦测，区域入侵侦测，物品看护，音频检测，人脸检测，人流统计等功能； 9. 具有预览图像与回放图像的电子放大,以及通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； 10. 具有集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 11. SATA接口（可热插拔）≥8个，单盘容量≥6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、等多种数据模式； 12.IPC复合音频输入≥1路； | 1 | 台 |
| 4 |  | 存储硬盘 | 企业级硬盘；容量4TB；接口类型SATA 6 Gb/s；转速：≥5900RPM； | 3 | 个 |
| 5 |  | 切换器 | 1.机架式，支持8路信号源接入切换； 2.无需安装软件，可通过前端面板按键、键盘热键及OSD屏幕选单轻松选择服务器，并有对应提示灯提示。 | 1 | 台 |
| 6 |  | UPS | ▲1.UPS类型在线式，主机功率：15KVA； 2.整机效率≥90%； 3.配套铅酸全密封免维护电池(12V/100AH)； 4.满足系统延时时间≥1小时；含配套电池柜、电池连接线。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 主控制台 | 2操作位；材质：≥1.2mm冷轧钢板；表面处理：静电喷塑；内置强、若电接口及接地螺栓；开敞式设计；免工具操作设计； | 1 | 套 |
| 8 |  | 管理电脑（一） | ▲Intel Core i5处理器或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：1T机械硬盘+128G固态硬盘G；集成网卡、声卡；1G独显；原厂键盘、鼠标；显示器：19.5寸及以上； | 1 | 台 |
| 9 |  | 管理电脑（二） | ▲Intel Core I7-7700处理器或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：2T械硬盘+128G固态硬盘；集成网卡、声卡；2G 独显 DVD；原厂键盘、鼠标；显示器：21.5寸及以上； | 1 | 台 |
| 10 |  | 机柜（一） | 前后网门，优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm；表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、磷化、静电喷漆；外观参数：高度 2000mm×宽度 600mm×深度 800mm ；承重：500KG或以上；含配套PDU插排，满足接线要求。 | 1 | 个 |
| 11 |  | 机柜（二） | 前后网门；优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm；表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、磷化、静电喷漆；外观参数：高度 1200mm×宽度 600mm×深度 800mm ；承重：500KG或以上；含配套PDU插排，满足接线要求。 | 1 | 个 |
| 12 |  | 监视器 | 1.LED背光，显示尺寸≥22寸，物理分辨率1920×1080P； 2.接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，USB输入*1。 | 1 | 个 |
| 13 |  | 除湿机 | 日除湿≥40升/天；适用面积50-70㎡；噪音≤45db；排水方式：水箱/外接排水管；有底中高三档位开关调节适应不同季节。 | 2 | 台 |
| 14 | 解 码 显 示 | 标考高清电视墙服务器 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持MPEG-4 和H.264视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 3. 具有报警联动功能； 4. 支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； 5. 热插拔板卡具有按钮及状态指示灯； 6. 单块解码卡支持VGA/DVI/HDMI≥4路，每路输出支持1/4/9/16画面分割显示；每路解码能力：16路D1或9路720p或4路1080p； 7. 单块编码卡可以支持BNC（CVBS信号）≥4路或者DVI ≥4路或者VGA≥4路或者HDMI编码≥4路； 8. 支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 9. 最大支持640路D1或360路720p或160路1080p信号解码；（1张HDMI高清输入卡（4路））； 10. 支持≥40个显示屏的任意拼接； 11. 支持自由分割，支持VGA信号自动校正功能； 12. 千兆带宽网络接口≥2个； 13. 支持开窗和漫游功能，单屏至少支持16个窗口； 14. 单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示； 15. 预设场景≥30个，用户可以自定义每个场景布局； 16. 支持LED虚拟跑马屏功能，支持在单屏，拼接屏上虚拟出一段字符显示，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节； 17. 支持HDMI或DVI接口，支持D1/4X16路输出，720P/4X9路输出，1080P/4X4路输出。 | 1 | 台 |
| 15 |  | 集中管理软件 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.具有控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示功能； 3.分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏； 4.支持轮巡设置； 5.轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 6.支持控制电视墙服务器拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案;支持屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能； 7.具有视频丢失检测报警，系统自诊断功能和网络中断报警；支持报警联动； | 1 | 套 |
| 16 |  | 液晶拼接电视墙系统单元 | ▲1. 显示尺寸≥55寸，分辨率≥1920x1080,亮度≥500cd/m2；物理拼缝≤3.5MM； 2. 显示单元可视角度：178°(水平)/ 178°(垂直)； 3. 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 4. 产品应具备良好的防护性和稳定性，显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告（复印件并加盖厂商鲜章）。 | 12 | 套 |
| 17 |  | 拼接底座 | 拼接单元底座 | 4 | 套 |
| 18 |  | 线材 | 拼接屏配套线材配件，国标； | 1 | 批 |
| 19 |  | LED会标 | 定制P5单红色LED屏，含控制系统、控制软件，用于显示文字及时钟等信息，实际大小根据液晶拼接屏进行配置。 | 2.6 | ㎡ |
| 20 | 标 考 前 端 部 分 | 标考高清红外半球摄像机 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； ▲2. 采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 4.输出200万（1920*1080）； 5.支持micro SD卡存储≥128G、支持报警等接口及录像断网续传功能； 6.具备红外补光功能，满足光线较暗环境使用；最大红外不小于50m； | 5 | 台 |
| 21 |  | 标考高清红外枪式摄像机 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； ▲2. 采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 4.输出200万（1920*1080）； 5.支持micro SD卡存储≥128G、支持报警等接口及录像断网续传功能； 6.具备红外补光功能，满足光线较暗环境使用；最大红外不小于50m； | 8 | 台 |
| 22 |  | 高灵敏度拾音器 | 1.保真型监听器，高保真、语音清晰纯真、低噪音，灵敏度高，内置 DSP降噪芯片,高保真，抗回音，持续稳定音频监听面积达50 平方米以上； 2.频率响应范围 300Hz ～ 8500Hz(±6dB)，灵 敏 度 (标准音源 1 米,94dB SPL)：-4.0dB～+3.0dB (0dB=1V/Pa, 1KHz)，最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%)，输出阻抗 600 ～ 1000 欧姆非平衡，输出信号幅度 2.5Vpp/-25db，麦克风：电容咪。 | 13 | 套 |
| 23 |  | Micro SD卡 | SD卡，容量≥64G高速卡 | 13 | 张 |
| 24 |  | 电源适配器 | 摄像机专用电源适配器，输出电压12V。 | 13 | 个 |
| 25 |  | 摄像机支架 | 摄像机安装支架 | 13 | 个 |
| 26 | 网 络 布 线 | 防火墙 | ▲1.硬件架构：采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器，主控模块内存≥4G；2U盒式设备； ▲2.端口要求：≥16个千兆电口+2个千兆光口； 3.硬盘要求：配置500G硬盘，可升级为1T硬盘； ▲4.扩展要求：≥2个扩展槽位，可扩展4PFC接口卡、4SFP插卡、4SFP+插卡；≥1个硬盘扩展插槽，可支持扩展500G、1T 的HDD硬盘或480G SSD硬盘； 5.电源：配置单电源，支持双电源扩展，可扩展类型支持交流电源、直流电源； ▲6.产品性能：整机三层吞吐量≥8G，每秒新建连接数≥8万，最大并发连接数≥300万，IPSec VPN隧道数≥2000，3DES加密≥2G，AES256加密≥2G ，整机DPI深度防御吞吐量≥2Gbps； 7.支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域；支持时间段安全策略设置； 8.基于病毒特征进行检测；支持病毒库手动和自动升级，支持病毒日志和报表；支持病毒库手动和自动升级； 9.支持IPv6；支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等；支持防火墙\NAT日志；支持域间策略匹配日志；支持攻击防范\黑白名单日志；支持NAT444用户端口块溯源日志；支持IPV6防火墙及防攻击日志；IPV6 NAT64端口块溯源及会话日志； 10.支持对IM、搜索引擎类、网络社区类、邮件类和文件传输类等应用的审计； 11.支持4层服务器负载均衡、7层服务器负载均衡、IPv6服务器负载均衡；支持SSL卸载功能；支持SLB VIP安全防护功能； 12.可根据不同参数指定带宽通道，带宽通道支持父子通道、报文优先级匹配；支持流量优先级动作；支持每IP/每用户最大带宽；支持针对接口配置带宽； 13.具有统一管理软件，可实现全网拓扑管理、风险地图显示、攻击溯源功能；支持RBAC技术：基于功能、web菜单、命令界别的基于用户角色的授权； 14.为保障投标产品的产品代码质量与稳定性，设备制造厂商国内研发机构通过CMMI5认证，提供证书复印件盖制造商鲜章。 | 1 | 台 |
| 27 |  | 核心路由器 | ▲1.固定接口：≥3个GE（含1个Combo）端口； USB接口数≥2,支持3/4G Modem扩展；Mini USB Console口≥1； ▲2.业务卡槽位数≥6，单业务槽位支持不少于24个千兆端口； 3.支持AC/DC电源类型，支持冗余电源； 4.性能：转发性能≥25Mpps； 5.支持E1、E3、POS（155M）、CPOS（155M）、ATM（155M）、GE等接口； 6.支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，提升链路带宽利用率以及设备的使用率；支持跨设备以太网链路聚合技术，实现多条上行链路的负载分担和互为备份； 7.支持可扩展虚拟局域网络VxLAN技术，满足数据中心二层互联需求，同时支持对数据进行加密IPsec技术； 8.支持广域分支互联VPN功能，所有组成员之间共用一对密钥，实现密钥和安全策略的集中管理，在安全得到保证的同时，提高网络组播转发效率，增强网络扩展性并简化管理； 9.支持国密办加密算法，支持国密硬件插卡； 10.支持零配置开局（U盘开局等）； 11.支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复，并能将实时信息发送到指定的邮箱。 | 1 | 台 |
| 28 |  | 核心交换机 | ▲1.交换能力≥5.9Tbps ，包转发速率≥220Mpps； ▲2.接口配置:千兆SFP光口≥24个,千兆combo口≥8个，万兆光口≥4个； ▲3.扩展插槽≥1个，支持10G和40G扩展，单槽位最大支持不少于8个10G端口，单槽位最大支持不少于2个40G端口； 4.MAC地址表≥64K，并实际配置两个风扇； 5.支持IP+MAC+VLAN+PORT的任意组合绑定； 6.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 7.支持通过标准以太端口进行堆叠，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 8.支持Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 9.为保障投标产品的产品代码质量与稳定性，设备制造厂商国内研发机构通过CMMI5认证，提供证书复印件盖制造商鲜章。 | 1 | 台 |
| 29 |  | 接入交换机 | 1. 交换能力≥52Gbps 2. 包转发速率≥35Mpps 3. 配置≥24个10/100/1000Base-T端口和2个千兆SFP口； 4. 支持MAC地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址：8K; 5. 支持最多4096个符合IEEE 802.1q标准的VLAN； 6. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 7. 支持端口防雷技术，防雷等级6KV； ▲8. 为保证系统传输稳定性和兼容性，须与核心交换机和核心路由器为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 30 |  | 光模块 | 千兆单模光模块（1310nm，10km，LC）； | 12 | 块 |
| 31 |  | 光纤主线 | 光纤布线施工、熔接、及相关配套辅材（光纤尾纤、光纤跳线、优质光纤熔接盒、法兰盘、光交箱、光纤终端盒等）； | 1 | 批 |
| 32 |  | 综合布线 | 1.包括：传输线材（超五类双绞线、音频线、电源线）、PVC槽或PVC管材及其他辅线材施工； 2.超五类双绞线、音频线、电源线须满足国标、纯铜。 | 13 | 点 |
| 33 | 应急 指挥 | 巡查指挥服务器 | 1)智能接入各类硬件终端、PC客户端、手机终端等，可外配网关设备接入传统视频设备等； 2)全适配10路1080p*30fp终端接入； 3)支持 H.265、H.264 SVC、H.264 HP、H.264 MP、MPEG4解码； 4)高性能、高密度、可平滑扩容； 5)最大支撑16方会议，最大支持16画面融合； 6)可通过堆叠实现无限性能扩展； 7)低带宽能力，支持384K下1080P30fps视频传输； 8)视频传输在40%网络丢包情况下正常传输； 9)音频传输在网络80%丢包情况下正常传输。 | 1 | 台 |
| 34 |  | 一体式应急指挥终端 | 1. 采用DSP硬件设计，包含高清会议摄像机； 2. 高清摄像头支持1080P*60视频采集，支持≥12倍光学变焦，73°水平视场角； 3. 支持H265编码、4K解码显示，支持双HDMI输出,支持双流、辅流最大分辨率1080P； 4. 支持全向麦克风的接入； 5. 支持红外遥控器、无线鼠标、键盘等外设控制； 6. 支持桌面安装、电视机上方安装、贴劈支架安装、吸顶安装； 7. 支持巡查指挥调度，巡查图像调看，应急指挥模式； 8. 支持384K下1080P30fps视频传输； 9. 支持视频传输在40%网络丢包情况下正常传输； 10. 支持音频传输在网络80%丢包情况下正常传输 ； 11. 支持内置拾音器： 频响范围：100–20,000 Hz，360度拾音，6米拾音范围； 12. 支持音频处理； AEC（自动回声抵消）、AGC（自动增益）、ANS（自动噪声抑制）、后置自适应滤波、音频误码纠错、唇音同步； 13. 支持会议媒体协议： ITU-TH.323、IFTE SIP； 14. 支持网络传输协议： IPv6/IPv4、TCP/IP、FTP/FTPS、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、SNMP、SHH、DDS、DDNS、NTP、PPOE、DHCP、802.1X、802.1P、802.1Q 15. 要求与巡查指挥服务器同一品牌，满足统一管理和统一维护的要求； | 1 | 台 |
| 35 | 无 线 覆 盖 | 路由器 | 1.标准19寸千兆一体式高性能路由；带机≥200台，接入带宽200M； 2.4/2个1000M WAN口+1/3个1000M LAN口； 3.内置AC控制器，管理AP≥60个； 4.具有上网行为管理、接入认证、多线叠加功能。 | 1 | 台 |
| 36 |  | 千兆POE交换机 | 1.19寸机架式全千兆标准POE供电交换机； 2.16个1000M RJ45网口+2个1000M独立光口； 3.1~16口支持POE供电，单端口≥30W。 | 1 | 台 |
| 37 |  | 双频无线AP | 1.双频吸顶AP，11AC 2.4G/5G双频750Mbps，内置双频4*4反射天线； 2.胖瘦一体工作模式（拨片开关调节），支持状态灯通知功能，，接入用户≥80； 3.1个千兆RJ45上联口，支持802.3af标准PoE供电。 | 8 | 台 |
| 38 |  | 综合布线 | 1.包括：传输线材（超五类双绞线、电源线）、PVC槽或PVC管材及其他辅线材施工； 2.超五类双绞线、电源线须满足国标、纯铜。 | 8 | 点 |
| 39 | 装 饰 装 修 | 机房装修 | 1. 中心机房地面须做防潮防尘处理，拼接屏铝塑板包边；； 2. 全钢抗静电地板600mm*600mm*35mm； 3. 监控中心机房入口踏步台阶采用大理石铺贴，美观整洁； 4. 环保乳胶漆粉刷修补； 5. 踢脚线：优质不锈钢亚光制做，宽度8cm或以上； 6. 微孔铝扣天花板600mm*600mm*0.8mm； 7. 金属结构不上人型； 8. 天花收边角线25mm×25mm×5mm； 9. 照明：600mmx600mm led平板灯集成吊顶，嵌入集成吊顶天花板中； 10.配套电缆规格：阻燃型护套铜芯电力电缆4*16+1*6 mm2 、UPS电线规格：16mm2、空调电线规格：6mm2、插座电线规格：4mm2、照明电线规格：1.5mm2、接地线：4mm2/黄绿色接地线、强电桥架：200mm×100mm、弱电桥架：200mm×100mm、超五类非屏蔽双绞线；要求：所有线缆须满足装修实际需求，国标、纯铜； 11. 明装网络面板（含模块）10个、电源防雷接地（含配套辅材）、3KG手提式干粉消防灭火器2瓶； 12. 配套辅材（PVC管、PVC直接、PVC弯头、水晶头、防雷相关螺丝、螺帽、铜鼻子、绝缘子等辅材）及人工费。 | 63 | ㎡ |
| 40 |  | 机房空调（一） | 类型：风管机；制冷类型：冷暖空调；匹数≥2P； | 2 | 台 |
| 41 |  | 机房空调（二） | 类型：壁挂机；类型：冷暖空调；匹数≥1.5P； | 1 | 台 |
| 42 |  | 空调配套辅材 | 进风口、出风口、配套铜管、帆布、保温层、保温管、PVC水管、复合板、送风管。 | 1 | 批 |
| 二、大竹县职业中学 |
| 序号 | 名称 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 监 控 中 心 | 标考校级SIP管理平台 | 1. 嵌入式设备，具备实时操作系统； 2. 系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，赋予每类管理员不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 3. SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 4. 具备实时追踪SIP连接、认证状态功能，支持反向通道技术； 5. 具备SIP向上级的主动注册与多级注册的管理功能； 6. 支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理； 7. 具有SIP终端访问呼叫过程控制；具有SIP终端远程访问权限控制； 8. 具有根据网络情况和使用需求，自动调整视频分辨率功能； 9. 具有根据考试情况进行视频图像上传控制功能； 10. 具有二次开发接口；（需提供检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 11. 具有系统核心数据库的备份和恢复功能； 12. 支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、SIP网络协议； 13. 具有远程关机、重启系统等功能； 14. 支持图形化流量侦测、网络封包分析、调用任务管理器。 ★15. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中规定的SIP协议与其它协议相互转换； | 1 | 台 |
| 2 |  | 标考存储服务器 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持MPEG-4 和H.264视频编码标准、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 3.嵌入式系统，嵌入式微控制器； 4.支持WEB操作界面、支持本地GUI操作界面； 5.网络视频接入≥64路；视频回放≥16路； 6.至少支持64路1080P/720P IPC分辨率接入； 7. 接口：VGA输出≥1路， HDMI输出≥2路，支持VGA和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出； 8.具有IPC场景变更侦测，区域入侵侦测，物品看护，音频检测，人脸检测，人流统计等功能； 9. 具有预览图像与回放图像的电子放大,以及通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； 10. 具有集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 11. SATA接口（可热插拔）≥16个，单盘容量≥6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、等多种数据模式； 12.IPC复合音频输入≥1路； | 2 | 台 |
| 3 |  | 存储硬盘 | 企业级硬盘；容量4TB；接口类型SATA 6 Gb/s；转速：≥5900RPM； | 15 | 个 |
| 4 |  | 切换器 | 1.机架式，支持8路信号源接入切换； 2.无需安装软件，可通过前端面板按键、键盘热键及OSD屏幕选单轻松选择服务器，并有对应提示灯提示。 | 1 | 台 |
| 5 |  | UPS | ▲1.UPS类型在线式，主机功率：15KVA； 2.整机效率≥90%； 3.配套铅酸全密封免维护电池(12V/100AH)； 4.满足系统延时时间≥1小时；含配套电池柜、电池连接线。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 主控制台 | 2操作位；材质：≥1.2mm冷轧钢板；表面处理：静电喷塑；内置强、若电接口及接地螺栓；开敞式设计；免工具操作设计； | 1 | 套 |
| 7 |  | 管理电脑（一） | ▲Intel Core i5处理器或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：1T机械硬盘+128G固态硬盘G；集成网卡、声卡；1G独显；原厂键盘、鼠标；显示器：19.5寸及以上； | 11 | 台 |
| 8 |  | 电脑桌椅 | 1.2米*0.6米*0.76米 | 10 | 套 |
| 9 |  | 机柜（一） | 前后网门，优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm；表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、磷化、静电喷漆；外观参数：高度 2000mm×宽度 600mm×深度 800mm ；承重：500KG或以上；含配套PDU插排，满足接线要求。 | 1 | 个 |
| 10 |  | 备份硬盘 | 移动存储硬盘，存储容量2TB | 4 | 块 |
| 11 |  | 除湿机 | 日除湿≥40升/天；适用面积50-70㎡；噪音≤45db；排水方式：水箱/外接排水管；有底中高三档位开关调节适应不同季节。 | 2 | 台 |
| 12 | 解 码 显 示 | 标考高清电视墙服务器 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持MPEG-4 和H.264视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 3. 具有报警联动功能； 4. 支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； 5. 热插拔板卡具有按钮及状态指示灯； 6. 单块解码卡支持VGA/DVI/HDMI≥4路，每路输出支持1/4/9/16画面分割显示；每路解码能力: 16路D1或9路720p或4路1080p； 7. 单块编码卡可以支持BNC（CVBS信号）≥4路或者DVI ≥4路或者VGA≥4路或者HDMI编码≥4路； 8. 支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 9. 最大支持640路D1或360路720p或160路1080p信号解码；（1张HDMI高清输入卡（4路））； 10. 支持≥40个显示屏的任意拼接； 11. 支持自由分割，支持VGA信号自动校正功能； 12. 千兆带宽网络接口≥2个； 13. 支持开窗和漫游功能，单屏至少支持16个窗口； 14. 单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示； 15. 预设场景≥30个，用户可以自定义每个场景布局； 16. 支持LED虚拟跑马屏功能，支持在单屏，拼接屏上虚拟出一段字符显示，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节； 17. 支持HDMI或DVI接口，支持D1/4X16路输出，720P/4X9路输出，1080P/4X4路输出。 | 1 | 台 |
| 13 |  | 集中管理软件 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.具有控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示功能； 3.分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏； 4.支持轮巡设置； 5.轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 6.支持控制电视墙服务器拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案;支持屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能； 7.具有视频丢失检测报警，系统自诊断功能和网络中断报警；支持报警联动； 8.具有视频预览功能。 | 1 | 套 |
| 14 |  | 液晶拼接电视墙系统单元 | ▲1. 显示尺寸≥55寸，分辨率≥1920x1080,亮度≥500cd/m2；物理拼缝≤3.5MM； 2. 显示单元可视角度：178°(水平)/ 178°(垂直)； 3. 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 4. 产品应具备良好的防护性和稳定性，显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告（复印件并加盖厂商鲜章）。 | 8 | 套 |
| 15 |  | 拼接底座 | 拼接单元底座 | 4 | 套 |
| 16 |  | 线材 | 拼接屏配套线材配件，国标； | 1 | 批 |
| 17 |  | LED会标 | 定制P5单红色LED屏，含控制系统、控制软件，用于显示文字及时钟等信息，实际大小根据液晶拼接屏进行配置。 | 3 | ㎡ |
| 18 | 标 考 前 端 部 分 | 标考高清红外半球摄像机 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； ▲2. 采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 4.输出200万（1920*1080）； 5.支持micro SD卡存储≥128G、支持报警等接口及录像断网续传功能； 6.具备红外补光功能，满足光线较暗环境使用；最大红外不小于50m； | 82 | 台 |
| 19 |  | 高灵敏度拾音器 | 1.保真型监听器，高保真、语音清晰纯真、低噪音，灵敏度高，内置 DSP降噪芯片,高保真，抗回音，持续稳定音频监听面积达50 平方米以上； 2.频率响应范围 300Hz ～ 8500Hz(±6dB)，灵 敏 度 (标准音源 1 米,94dB SPL)：-4.0dB～+3.0dB(0dB=1V/Pa, 1KHz)，最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%)，输出阻抗 600 ～ 1000 欧姆非平衡，输出信号幅度 2.5Vpp/-25db，麦克风：电容咪。 | 82 | 台 |
| 20 |  | Micro SD卡 | SD卡，容量≥64G高速卡 | 82 | 张 |
| 21 |  | 电源适配器 | 摄像机专用电源适配器，输出电压12V。 | 82 | 个 |
| 22 |  | 摄像机支架 | 摄像机安装支架 | 82 | 个 |
| 23 | 网 络 布 线 | 核心交换机 | ▲1.交换能力≥5.9Tbps ，包转发速率≥220Mpps； ▲2.接口配置:千兆SFP光口≥24个,千兆combo口≥8个，万兆光口≥4个； ▲3.扩展插槽≥1个，支持10G和40G扩展，单槽位最大支持不少于8个10G端口，单槽位最大支持不少于2个40G端口； 4.MAC地址表≥64K，并实际配置两个风扇； 5.支持IP+MAC+VLAN+PORT的任意组合绑定； 6.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 7.支持通过标准以太端口进行堆叠，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 8.支持Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 9.为保障投标产品的产品代码质量与稳定性，设备制造厂商国内研发机构通过CMMI5认证，提供证书复印件盖制造商鲜章。 | 1 | 台 |
| 24 |  | 接入交换机 | 1. 交换能力≥52Gbps 2. 包转发速率≥35Mpps 3. 配置≥24个10/100/1000Base-T端口和2个千兆SFP口； 4. 支持MAC地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址：8K; 5. 支持最多4096个符合IEEE 802.1q标准的VLAN； 6. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 7. 支持端口防雷技术，防雷等级6KV； ▲8. 为保证系统传输稳定性和兼容性，须与核心交换机为同一品牌。 | 11 | 台 |
| 25 |  | 壁挂机柜 | 19〞标准壁挂机柜，规格≥6U； | 11 | 个 |
| 26 |  | 光模块 | 千兆单模光模块（1310nm，10km，LC）； | 26 | 块 |
| 27 |  | 光纤主线 | 光纤布线施工、熔接、及相关配套辅材（光纤尾纤、光纤跳线、优质光纤熔接盒、法兰盘、光交箱、光纤终端盒等）； | 6500 | 米 |
| 28 |  | 综合布线 | 1.包括：传输线材（超五类双绞线、音频线、电源线）、PVC槽或PVC管材及其他辅线材施工； 2.超五类双绞线、音频线、电源线须满足国标、纯铜。 | 82 | 点 |
| 29 | 装 饰 装 修 | 机房装修 | 1. 中心机房地面须做防潮防尘处理，拼接屏铝塑板包边；； 2. 全钢抗静电地板600mm*600mm*35mm； 3. 监控中心机房入口踏步台阶采用大理石铺贴，美观整洁； 4. 环保乳胶漆粉刷修补； 5. 踢脚线：优质不锈钢亚光制做，宽度8cm或以上； 6. 微孔铝扣天花板600mm*600mm*0.8mm； 7. 金属结构不上人型； 8. 天花收边角线25mm×25mm×5mm； 9. 照明：600mmx600mm led平板灯集成吊顶，嵌入集成吊顶天花板中； 10.配套电缆规格：阻燃型护套铜芯电力电缆4*16+1*6 mm2 、UPS电线规格：16mm2、空调电线规格：6mm2、插座电线规格：4mm2、照明电线规格：1.5mm2、接地线：4mm2/黄绿色接地线、强电桥架：200mm×100mm、弱电桥架：200mm×100mm、超五类非屏蔽双绞线；要求：所有线缆须满足装修实际需求，国标、纯铜； 11. 明装网络面板（含模块）10个、电源防雷接地（含配套辅材）、3KG手提式干粉消防灭火器2瓶； 12. 钢制防盗门、密码锁；尺寸：根据实际要求定制； 13. 配套辅材（PVC管、PVC直接、PVC弯头、水晶头、防雷相关螺丝、螺帽、铜鼻子、绝缘子等辅材）及人工费。 | 63 | ㎡ |
| 30 |  | 机房空调（一） | 类型：风管机；制冷类型：冷暖空调；匹数≥2P； | 2 | 台 |
| 31 |  | 机房空调（二） | 类型：壁挂机；类型：冷暖空调；匹数≥1.5P； | 1 | 台 |
| 32 |  | 空调配套辅材 | 进风口、出风口、配套铜管、帆布、保温层、保温管、PVC水管、复合板、送风管。 | 1 | 批 |
| 三、大竹县第二中学 |
| 序号 | 名称 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 监 控 中 心 | 标考校级SIP管理平台 | 1. 嵌入式设备，具备实时操作系统； 2. 系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，赋予每类管理员不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 3. SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 4. 具备实时追踪SIP连接、认证状态功能，支持反向通道技术； 5. 具备SIP向上级的主动注册与多级注册的管理功能； 6. 支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理； 7. 具有SIP终端访问呼叫过程控制；具有SIP终端远程访问权限控制； 8. 具有根据网络情况和使用需求，自动调整视频分辨率功能； 9. 具有根据考试情况进行视频图像上传控制功能； 10. 具有二次开发接口；（需提供检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 11. 具有系统核心数据库的备份和恢复功能； 12. 支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、SIP网络协议； 13. 具有远程关机、重启系统等功能； 14. 支持图形化流量侦测、网络封包分析、调用任务管理器。 ★15. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中规定的SIP协议与其它协议相互转换； | 1 | 台 |
| 2 |  | 标考存储服务器 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持MPEG-4 和H.264视频编码标准、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 3.嵌入式系统，嵌入式微控制器； 4.支持WEB操作界面、支持本地GUI操作界面； 5.网络视频接入≥64路；视频回放≥16路； 6.至少支持64路1080P/720P IPC分辨率接入； 7. 接口：VGA输出≥1路， HDMI输出≥2路，支持VGA和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出； 8.具有IPC场景变更侦测，区域入侵侦测，物品看护，音频检测，人脸检测，人流统计等功能； 9. 具有预览图像与回放图像的电子放大,以及通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； 10. 具有集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 11. SATA接口（可热插拔）≥16个，单盘容量≥6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、等多种数据模式； 12.IPC复合音频输入≥1路； | 2 | 台 |
| 3 |  | 存储硬盘 | 企业级硬盘；容量4TB；接口类型SATA 6 Gb/s；转速：≥5900RPM； | 20 | 个 |
| 4 |  | 切换器 | 1.机架式，支持8路信号源接入切换； 2.无需安装软件，可通过前端面板按键、键盘热键及OSD屏幕选单轻松选择服务器，并有对应提示灯提示。 | 1 | 台 |
| 5 |  | UPS | ▲1.UPS类型在线式，主机功率：20KVA； 2.整机效率≥90%； 3.配套铅酸全密封免维护电池(12V/100AH)； 4.满足系统延时时间≥1小时；含配套电池柜、电池连接线。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 主控制台 | 2操作位；材质：≥1.2mm冷轧钢板；表面处理：静电喷塑；内置强、若电接口及接地螺栓；开敞式设计；免工具操作设计； | 1 | 套 |
| 7 |  | 管理电脑（一） | ▲Intel Core i5处理器或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：1T机械硬盘+128G固态硬盘G；集成网卡、声卡；1G独显；原厂键盘、鼠标；显示器：19.5寸及以上； | 11 | 台 |
| 8 |  | 电脑桌椅 | 1.2米*0.6米*0.76米 | 10 | 套 |
| 9 |  | 机柜（一） | 前后网门，优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm；表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、磷化、静电喷漆；外观参数：高度 2000mm×宽度 600mm×深度 800mm ；承重：500KG或以上；含配套PDU插排，满足接线要求。 | 1 | 个 |
| 10 |  | 机柜（二） | 前后网门；优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm；表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、磷化、静电喷漆；外观参数：高度 1200mm×宽度 600mm×深度 800mm ；承重：500KG或以上；含配套PDU插排，满足接线要求。 | 1 | 个 |
| 11 |  | 监视器 | 1.LED背光，显示尺寸≥22寸，物理分辨率1920×1080P； 2.接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，USB输入*1。 | 1 | 个 |
| 12 |  | 备份硬盘 | 移动存储硬盘，存储容量2TB | 4 | 块 |
| 13 |  | 除湿机 | 日除湿≥40升/天；适用面积50-70㎡；噪音≤45db；排水方式：水箱/外接排水管；有底中高三档位开关调节适应不同季节。 | 2 | 台 |
| 14 | 解 码 显 示 | 标考高清电视墙服务器 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持MPEG-4 和H.264视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 3. 具有报警联动功能； 4. 支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； 5. 热插拔板卡具有按钮及状态指示灯； 6. 单块解码卡支持VGA/DVI/HDMI≥4路，每路输出支持1/4/9/16画面分割显示；每路解码能力: 16路D1或9路720p或4路1080p； 7. 单块编码卡可以支持BNC（CVBS信号）≥4路或者DVI ≥4路或者VGA≥4路或者HDMI编码≥4路； 8. 支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 9. 最大支持640路D1或360路720p或160路1080p信号解码；（1张HDMI高清输入卡（4路））； 10. 支持≥40个显示屏的任意拼接； 11. 支持自由分割，支持VGA信号自动校正功能； 12. 千兆带宽网络接口≥2个； 13. 支持开窗和漫游功能，单屏至少支持16个窗口； 14. 单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示； 15. 预设场景≥30个，用户可以自定义每个场景布局； 16. 支持LED虚拟跑马屏功能，支持在单屏，拼接屏上虚拟出一段字符显示，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节； 17. 支持HDMI或DVI接口，支持D1/4X16路输出，720P/4X9路输出，1080P/4X4路输出。 | 1 | 台 |
| 15 |  | 集中管理软件 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.具有控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示功能； 3.分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏； 4.支持轮巡设置； 5.轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 6.支持控制电视墙服务器拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案;支持屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能； 7.具有视频丢失检测报警，系统自诊断功能和网络中断报警；支持报警联动； 8.具有视频预览功能。 | 1 | 套 |
| 16 |  | 液晶拼接电视墙系统单元 | ▲1. 显示尺寸≥55寸，分辨率≥1920x1080,亮度≥500cd/m2；物理拼缝≤3.5MM； 2. 显示单元可视角度：178°(水平)/ 178°(垂直)； 3. 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 4. 产品应具备良好的防护性和稳定性，显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告（复印件并加盖厂商鲜章）。 | 8 | 套 |
| 17 |  | 拼接底座 | 拼接单元底座 | 4 | 套 |
| 18 |  | 线材 | 拼接屏配套线材配件，国标； | 1 | 批 |
| 19 |  | LED会标 | 定制P5单红色LED屏，含控制系统、控制软件，用于显示文字及时钟等信息，实际大小根据液晶拼接屏进行配置。 | 3 | ㎡ |
| 20 | 标 考 前 端 部 分 | 标考高清红外半球摄像机 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； ▲2. 采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 4.输出200万（1920*1080）； 5.支持micro SD卡存储≥128G、支持报警等接口及录像断网续传功能； 6.具备红外补光功能，满足光线较暗环境使用；最大红外不小于50m； | 105 | 台 |
| 21 |  | 标考高清红外高速球摄像机 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； ▲2. 采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 4.输出200万（1920*1080）； 5.支持micro SD卡存储≥128G、支持报警等接口及录像断网续传功能； 6.具备红外补光功能，满足光线较暗环境使用；最大红外不小于50m； | 8 | 台 |
| 22 |  | 高灵敏度拾音器 | 1.保真型监听器，高保真、语音清晰纯真、低噪音，灵敏度高，内置 DSP降噪芯片,高保真，抗回音，持续稳定音频监听面积达50 平方米以上； 2.频率响应范围 300Hz ～ 8500Hz(±6dB)，灵 敏 度 (标准音源 1 米,94dB SPL)：-4.0dB～+3.0dB(0dB=1V/Pa, 1KHz)，最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%)，输出阻抗 600 ～ 1000 欧姆非平衡，输出信号幅度 2.5Vpp/-25db，麦克风：电容咪。 | 105 | 台 |
| 23 |  | Micro SD卡 | SD卡，容量≥64G高速卡 | 105 | 张 |
| 24 |  | 电源适配器 | 摄像机专用电源适配器，输出电压12V。 | 113 | 个 |
| 25 |  | 摄像机支架 | 摄像机安装支架 | 105 | 个 |
| 26 |  | 球机立杆 | 烤漆喷塑4米立杆，地笼地基挖填制做 | 8 | 根 |
| 27 | 网 络 布 线 | 核心路由器 | ▲1.固定接口：≥3个GE（含1个Combo）端口； USB接口数≥2,支持3/4G Modem扩展；Mini USB Console口≥1； ▲2.业务卡槽位数≥6，单业务槽位支持不少于24个千兆端口； 3.支持AC/DC电源类型，支持冗余电源； 4.性能：转发性能≥25Mpps； 5.支持E1、E3、POS（155M）、CPOS（155M）、ATM（155M）、GE等接口； 6.支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，提升链路带宽利用率以及设备的使用率；支持跨设备以太网链路聚合技术，实现多条上行链路的负载分担和互为备份； 7.支持可扩展虚拟局域网络VxLAN技术，满足数据中心二层互联需求，同时支持对数据进行加密IPsec技术； 8.支持广域分支互联VPN功能，所有组成员之间共用一对密钥，实现密钥和安全策略的集中管理，在安全得到保证的同时，提高网络组播转发效率，增强网络扩展性并简化管理； 9.支持国密办加密算法，支持国密硬件插卡； 10.支持零配置开局（U盘开局等）； 11.支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复，并能将实时信息发送到指定的邮箱。 | 1 | 台 |
| 28 |  | 核心交换机 | ▲1.交换能力≥5.9Tbps ，包转发速率≥220Mpps； ▲2.接口配置:千兆SFP光口≥24个,千兆combo口≥8个，万兆光口≥4个； ▲3.扩展插槽≥1个，支持10G和40G扩展，单槽位最大支持不少于8个10G端口，单槽位最大支持不少于2个40G端口； 4.MAC地址表≥64K，并实际配置两个风扇； 5.支持IP+MAC+VLAN+PORT的任意组合绑定； 6.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 7.支持通过标准以太端口进行堆叠，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 8.支持Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 9.为保障投标产品的产品代码质量与稳定性，设备制造厂商国内研发机构通过CMMI5认证，提供证书复印件盖制造商鲜章。 | 1 | 台 |
| 29 |  | 接入交换机 | 1. 交换能力≥52Gbps 2. 包转发速率≥35Mpps 3. 配置≥24个10/100/1000Base-T端口和2个千兆SFP口； 4. 支持MAC地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址：8K; 5. 支持最多4096个符合IEEE 802.1q标准的VLAN； 6. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 7. 支持端口防雷技术，防雷等级6KV； ▲8. 为保证系统传输稳定性和兼容性，须与核心交换机和核心路由器为同一品牌。 | 15 | 台 |
| 30 |  | 壁挂机柜 | 19〞标准壁挂机柜，规格≥6U； | 12 | 个 |
| 31 |  | 光模块 | 千兆单模光模块（1310nm，10km，LC）； | 32 | 块 |
| 32 |  | 光纤主线 | 光纤布线施工、熔接、及相关配套辅材（光纤尾纤、光纤跳线、优质光纤熔接盒、法兰盘、光交箱、光纤终端盒等）； | 7000 | 米 |
| 33 |  | 综合布线 | 1.包括：传输线材（超五类双绞线、音频线、电源线）、PVC槽或PVC管材及其他辅线材施工； 2.超五类双绞线、音频线、电源线须满足国标、纯铜。 | 113 | 点 |
| 34 | 通 道 普 通 监 控 | 红外高清半球摄像机 | ▲1.数字高清200万像素，红外补助功能； 2.支持H.265及/H.264编码/ MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 4.含配套摄像机支架、电源适配器。 | 24 | 台 |
| 35 |  | 红外高清枪式摄像机 | ▲1.数字高清200万像素，红外补助功能； 2.最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级（公安部型式检验报告证明）； 3.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（公安部型式检验报告证明）； 5.含配套摄像机支架、电源适配器。 | 72 | 台 |
| 36 |  | 存储平台 | 1.标准机架式IP存储，支持32路高清，256M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出； 2.支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传等功能； 3.千兆以太网口≥2个； 4.SATA硬盘接口≥8个； 5.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准）。 | 3 | 台 |
| 37 |  | 存储硬盘 | 企业级硬盘；容量4TB；接口类型SATA 6 Gb/s；转速：≥5900RPM； | 18 | 块 |
| 38 |  | 高清解码器 | 1.输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 2.编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 3.解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 4.网络接口：RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口≥2个； | 1 | 台 |
| 39 |  | 汇聚交换机 | ▲1.端口及硬件：≥24个10/100/1000M自适应以太网端口，≥4个千兆光接口； ▲2.最低交换容量：≥3.3Tbps，包转发速率≥50Mpps； 3. 支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性; 4. 支持网络虚拟化技术，能够将8台物理设备虚拟为一台逻辑设备； 5. 支持GE端口聚合，支持跨设备聚合 6. 支持16K MAC地址； 7. 支持支持DHCP Client、 DHCP Snooping，支持DHCP Serve； | 1 | 台 |
| 40 |  | 接入交换机 | 1. 交换能力≥52Gbps 2. 包转发速率≥35Mpps 3. 配置≥24个10/100/1000Base-T端口和2个千兆SFP口； 4. 支持MAC地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址：8K; 5. 支持最多4096个符合IEEE 802.1q标准的VLAN； 6. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 7. 支持端口防雷技术，防雷等级6KV； ▲8. 为保证系统传输稳定性和兼容性，须与核心交换机为同一品牌。 | 8 | 台 |
| 41 |  | 综合布线 | 1.包括：传输线材（超五类双绞线、音频线、电源线）、PVC槽或PVC管材及其他辅线材施工； 2.超五类双绞线、音频线、电源线须满足国标、纯铜。 | 96 | 点 |
| 42 |  | 悬臂支架 | 烤漆喷塑悬臂支架，长度：1米~3米； | 6 | 根 |
| 43 |  | 壁挂机柜 | 19〞标准壁挂机柜，规格≥6U； | 8 | 个 |
| 44 | 装 饰 装 修 | 机房装修 | 1. 中心机房地面须做防潮防尘处理，拼接屏铝塑板包边；； 2. 全钢抗静电地板600mm*600mm*35mm； 3. 监控中心机房入口踏步台阶采用大理石铺贴，美观整洁； 4. 环保乳胶漆粉刷修补； 5. 踢脚线：优质不锈钢亚光制做，宽度8cm或以上； 6. 微孔铝扣天花板600mm*600mm*0.8mm； 7. 金属结构不上人型； 8. 天花收边角线25mm×25mm×5mm； 9. 照明：600mmx600mm led平板灯集成吊顶，嵌入集成吊顶天花板中； 10.配套电缆规格：阻燃型护套铜芯电力电缆4*16+1*6 mm2 、UPS电线规格：16mm2、空调电线规格：6mm2、插座电线规格：4mm2、照明电线规格：1.5mm2、接地线：4mm2/黄绿色接地线、强电桥架：200mm×100mm、弱电桥架：200mm×100mm、超五类非屏蔽双绞线；要求：所有线缆须满足装修实际需求，国标、纯铜； 11. 明装网络面板（含模块）10个、电源防雷接地（含配套辅材）、3KG手提式干粉消防灭火器2瓶； 12. 钢制防盗门、密码锁；尺寸：根据实际要求定制； 13. 配套辅材（PVC管、PVC直接、PVC弯头、水晶头、防雷相关螺丝、螺帽、铜鼻子、绝缘子等辅材）及人工费。 | 63 | ㎡ |
| 四、大竹中学本部校区 |
| 序号 | 名称 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 监 控 中 心 | 标考校级SIP管理平台 | 1. 嵌入式设备，具备实时操作系统； 2. 系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，赋予每类管理员不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 3. SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 4. 具备实时追踪SIP连接、认证状态功能，支持反向通道技术； 5. 具备SIP向上级的主动注册与多级注册的管理功能； 6. 支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理； 7. 具有SIP终端访问呼叫过程控制；具有SIP终端远程访问权限控制； 8. 具有根据网络情况和使用需求，自动调整视频分辨率功能； 9. 具有根据考试情况进行视频图像上传控制功能； 10. 具有二次开发接口；（需提供检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 11. 具有系统核心数据库的备份和恢复功能； 12. 支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、SIP网络协议； 13. 具有远程关机、重启系统等功能； 14. 支持图形化流量侦测、网络封包分析、调用任务管理器。 ★15. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中规定的SIP协议与其它协议相互转换. | 1 | 台 |
| 2 |  | 标考存储服务器 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持MPEG-4 和H.264视频编码标准、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 3.嵌入式系统，嵌入式微控制器； 4.支持WEB操作界面、支持本地GUI操作界面； 5.网络视频接入≥16路；视频回放≥16路； 6.至少支持64路1080P/720P IPC分辨率接入； 7. 接口：VGA输出≥1路， HDMI输出≥2路，支持VGA和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出； 8.具有IPC场景变更侦测，区域入侵侦测，物品看护，音频检测，人脸检测，人流统计等功能； 9. 具有预览图像与回放图像的电子放大,以及通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； 10. 具有集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 11. SATA接口（可热插拔）≥16个，单盘容量≥6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、等多种数据模式； 12.IPC复合音频输入≥1路； | 1 | 台 |
| 3 |  | 存储硬盘 | 企业级硬盘；容量4TB；接口类型SATA 6 Gb/s；转速：≥5900RPM； | 12 | 个 |
| 4 |  | 切换器 | 1.机架式，支持8路信号源接入切换； 2.无需安装软件，可通过前端面板按键、键盘热键及OSD屏幕选单轻松选择服务器，并有对应提示灯提示。 | 1 | 台 |
| 5 |  | UPS | ▲1.UPS类型在线式，主机功率：15KVA； 2.整机效率≥90%； 3.配套铅酸全密封免维护电池(12V/100AH)； 4.满足系统延时时间≥1小时；含配套电池柜、电池连接线。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 主控制台 | 2操作位；材质：≥1.2mm冷轧钢板；表面处理：静电喷塑；内置强、若电接口及接地螺栓；开敞式设计；免工具操作设计； | 1 | 套 |
| 7 |  | 管理电脑（一） | ▲Intel Core i5处理器或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：1T机械硬盘+128G固态硬盘G；集成网卡、声卡；1G独显；原厂键盘、鼠标；显示器：19.5寸及以上； | 8 | 台 |
| 8 |  | 电脑桌椅 | 1.2米*0.6米*0.76米 | 7 | 套 |
| 9 |  | 机柜（一） | 前后网门，优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm；表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、磷化、静电喷漆；外观参数：高度 2000mm×宽度 600mm×深度 800mm ；承重：500KG或以上；含配套PDU插排，满足接线要求。 | 1 | 个 |
| 10 |  | 机柜（二） | 前后网门；优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm；表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、磷化、静电喷漆；外观参数：高度 1200mm×宽度 600mm×深度 800mm ；承重：500KG或以上；含配套PDU插排，满足接线要求。 | 1 | 个 |
| 11 |  | 监视器 | 1.LED背光，显示尺寸≥22寸，物理分辨率1920×1080P； 2.接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，USB输入*1。 | 1 | 个 |
| 12 |  | 备份硬盘 | 移动存储硬盘，存储容量2TB | 4 | 块 |
| 13 |  | 除湿机 | 日除湿≥40升/天；适用面积50-70㎡；噪音≤45db；排水方式：水箱/外接排水管；有底中高三档位开关调节适应不同季节。 | 2 | 台 |
| 14 | 解 码 显 示 | 标考高清电视墙服务器 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持MPEG-4 和H.264视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 3. 具有报警联动功能； 4. 支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； 5. 热插拔板卡具有按钮及状态指示灯； 6. 单块解码卡支持VGA/DVI/HDMI≥4路，每路输出支持1/4/9/16画面分割显示；每路解码能力: 16路D1或9路720p或4路1080p； 7. 单块编码卡可以支持BNC（CVBS信号）≥4路或者DVI ≥4路或者VGA≥4路或者HDMI编码≥4路； 8. 支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 9. 最大支持640路D1或360路720p或160路1080p信号解码；（1张HDMI高清输入卡（4路））； 10. 支持≥40个显示屏的任意拼接； 11. 支持自由分割，支持VGA信号自动校正功能； 12. 千兆带宽网络接口≥2个； 13. 支持开窗和漫游功能，单屏至少支持16个窗口； 14. 单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示； 15. 预设场景≥30个，用户可以自定义每个场景布局； 16. 支持LED虚拟跑马屏功能，支持在单屏，拼接屏上虚拟出一段字符显示，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节； 17. 支持HDMI或DVI接口，支持D1/4X16路输出，720P/4X9路输出，1080P/4X4路输出。 | 1 | 台 |
| 15 |  | 集中管理软件 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.具有控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示功能； 3.分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏； 4.支持轮巡设置； 5.轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 6.支持控制电视墙服务器拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案;支持屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能； 7.具有视频丢失检测报警，系统自诊断功能和网络中断报警；支持报警联动； 8.具有视频预览功能。 | 1 | 套 |
| 16 |  | 液晶拼接电视墙系统单元 | ▲1. 显示尺寸≥55寸，分辨率≥1920x1080,亮度≥500cd/m2；物理拼缝≤3.5MM； 2. 显示单元可视角度：178°(水平)/ 178°(垂直)； 3. 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 4. 产品应具备良好的防护性和稳定性，显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告（复印件并加盖厂商鲜章）。 | 8 | 套 |
| 17 |  | 拼接底座 | 拼接单元底座 | 4 | 套 |
| 18 |  | 线材 | 拼接屏配套线材配件，国标； | 1 | 批 |
| 19 |  | LED会标 | 定制P5单红色LED屏，含控制系统、控制软件，用于显示文字及时钟等信息，实际大小根据液晶拼接屏进行配置。 | 3 | ㎡ |
| 20 | 标 考 前 端 部 分 | 标考高清红外半球摄像机 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； ▲2. 采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 4.输出200万（1920*1080）； 5.支持micro SD卡存储≥128G、支持报警等接口及录像断网续传功能； 6.具备红外补光功能，满足光线较暗环境使用；最大红外不小于50m； | 58 | 台 |
| 21 |  | 标考高清红外高速球摄像机 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； ▲2. 采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 4.输出200万（1920*1080）； 5.支持micro SD卡存储≥128G、支持报警等接口及录像断网续传功能； 6.具备红外补光功能，满足光线较暗环境使用；最大红外不小于50m； | 6 | 台 |
| 22 |  | 高灵敏度拾音器 | 1.保真型监听器，高保真、语音清晰纯真、低噪音，灵敏度高，内置 DSP降噪芯片,高保真，抗回音，持续稳定音频监听面积达50 平方米以上； 2.频率响应范围 300Hz ～ 8500Hz(±6dB)，灵 敏 度 (标准音源 1 米,94dB SPL)：-4.0dB～+3.0dB(0dB=1V/Pa, 1KHz)，最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%)，输出阻抗 600 ～ 1000 欧姆非平衡，输出信号幅度 2.5Vpp/-25db，麦克风：电容咪。 | 58 | 台 |
| 23 |  | Micro SD卡 | SD卡，容量≥64G高速卡 | 58 | 张 |
| 24 |  | 电源适配器 | 摄像机专用电源适配器，输出电压12V。 | 64 | 个 |
| 25 |  | 摄像机支架 | 摄像机安装支架 | 58 | 个 |
| 26 |  | 球机立杆 | 烤漆喷塑4米立杆，地笼地基挖填制做 | 6 | 根 |
| 27 | 网 络 布 线 | 核心交换机 | ▲1.交换能力≥5.9Tbps ，包转发速率≥220Mpps； ▲2.接口配置:千兆SFP光口≥24个,千兆combo口≥8个，万兆光口≥4个； ▲3.扩展插槽≥1个，支持10G和40G扩展，单槽位最大支持不少于8个10G端口，单槽位最大支持不少于2个40G端口； 4.MAC地址表≥64K，并实际配置两个风扇； 5.支持IP+MAC+VLAN+PORT的任意组合绑定； 6.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 7.支持通过标准以太端口进行堆叠，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 8.支持Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 9.为保障投标产品的产品代码质量与稳定性，设备制造厂商国内研发机构通过CMMI5认证，提供证书复印件盖制造商鲜章。 | 1 | 台 |
| 28 |  | 接入交换机 | 1. 交换能力≥52Gbps 2. 包转发速率≥35Mpps 3. 配置≥24个10/100/1000Base-T端口和2个千兆SFP口； 4. 支持MAC地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址：8K; 5. 支持最多4096个符合IEEE 802.1q标准的VLAN； 6. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 7. 支持端口防雷技术，防雷等级6KV； ▲8. 为保证系统传输稳定性和兼容性，须与核心交换机为同一品牌。 | 5 | 台 |
| 29 |  | 壁挂机柜 | 19〞标准壁挂机柜，规格≥6U； | 5 | 个 |
| 30 |  | 光模块 | 千兆单模光模块（1310nm，10km，LC）； | 24 | 块 |
| 31 |  | 光纤主线 | 光纤布线施工、熔接、及相关配套辅材（光纤尾纤、光纤跳线、优质光纤熔接盒、法兰盘、光交箱、光纤终端盒等）； | 5000 | 米 |
| 32 |  | 综合布线 | 1.包括：传输线材（超五类双绞线、音频线、电源线）、PVC槽或PVC管材及其他辅线材施工； 2.超五类双绞线、音频线、电源线须满足国标、纯铜。 | 64 | 点 |
| 33 | 通 道 普 通 监 控 | 红外高清半球摄像机 | ▲1.数字高清200万像素，红外补助功能； 2.支持H.265及/H.264编码/ MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 4.含配套摄像机支架、电源适配器。 | 8 | 台 |
| 34 |  | 红外高清枪式摄像机 | ▲1.数字高清200万像素，红外补助功能； 2.最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级（公安部型式检验报告证明）； 3.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（公安部型式检验报告证明）； 5.含配套摄像机支架、电源适配器。 | 32 | 台 |
| 35 |  | 存储平台 | 1.标准机架式IP存储，支持32路高清，256M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出； 2.支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传等功能； 3.千兆以太网口≥2个； 4.SATA硬盘接口≥8个； 5.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准）。 | 2 | 台 |
| 36 |  | 存储硬盘 | 企业级硬盘；容量4TB；接口类型SATA 6 Gb/s；转速：≥5900RPM； | 8 | 块 |
| 37 |  | 高清解码器 | 1.输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 2.编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 3.解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 4.网络接口：RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口≥2个； | 1 | 台 |
| 38 |  | 汇聚交换机 | ▲1.端口及硬件：≥24个10/100/1000M自适应以太网端口，≥4个千兆光接口； ▲2.最低交换容量：≥3.3Tbps，包转发速率≥50Mpps； 3. 支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性; 4. 支持网络虚拟化技术，能够将8台物理设备虚拟为一台逻辑设备； 5. 支持GE端口聚合，支持跨设备聚合 6. 支持16K MAC地址； 7. 支持支持DHCP Client、 DHCP Snooping，支持DHCP Serve。 | 1 | 台 |
| 39 |  | 接入交换机 | 1. 交换能力≥52Gbps 2. 包转发速率≥35Mpps 3. 配置≥24个10/100/1000Base-T端口和2个千兆SFP口； 4. 支持MAC地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址：8K; 5. 支持最多4096个符合IEEE 802.1q标准的VLAN； 6. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 7. 支持端口防雷技术，防雷等级6KV； ▲8. 为保证系统传输稳定性和兼容性，须与核心交换机、汇聚交换机为同一品牌。 | 3 | 台 |
| 40 |  | 壁挂机柜 | 19〞标准壁挂机柜，规格≥6U； | 2 | 个 |
| 41 |  | 悬臂支架 | 烤漆喷塑悬臂支架，长度：1米~3米； | 6 | 根 |
| 42 |  | 综合布线 | 1.包括：传输线材（超五类双绞线、音频线、电源线）、PVC槽或PVC管材及其他辅线材施工； 2.超五类双绞线、音频线、电源线须满足国标、纯铜。 | 40 | 点 |
| 43 | 装 饰 装 修 | 机房装修 | 1. 中心机房地面须做防潮防尘处理，拼接屏铝塑板包边；； 2. 全钢抗静电地板600mm*600mm*35mm； 3. 监控中心机房入口踏步台阶采用大理石铺贴，美观整洁； 4. 环保乳胶漆粉刷修补； 5. 踢脚线：优质不锈钢亚光制做，宽度8cm或以上； 6. 微孔铝扣天花板600mm*600mm*0.8mm； 7. 金属结构不上人型； 8. 天花收边角线25mm×25mm×5mm； 9. 照明：600mmx600mm led平板灯集成吊顶，嵌入集成吊顶天花板中； 10.配套电缆规格：阻燃型护套铜芯电力电缆4*16+1*6 mm2 、UPS电线规格：16mm2、空调电线规格：6mm2、插座电线规格：4mm2、照明电线规格：1.5mm2、接地线：4mm2/黄绿色接地线、强电桥架：200mm×100mm、弱电桥架：200mm×100mm、超五类非屏蔽双绞线；要求：所有线缆须满足装修实际需求，国标、纯铜； 11. 明装网络面板（含模块）10个、电源防雷接地（含配套辅材）、3KG手提式干粉消防灭火器2瓶； 12. 钢制防盗门、密码锁；尺寸：根据实际要求定制； 13. 配套辅材（PVC管、PVC直接、PVC弯头、水晶头、防雷相关螺丝、螺帽、铜鼻子、绝缘子等辅材）及人工费。 | 63 | ㎡ |
| 44 |  | 机房空调 | 类型：风管机；制冷类型：冷暖空调；匹数≥3P； | 1 | 台 |
| 45 |  | 空调配套辅材 | 进风口、出风口、配套铜管、帆布、保温层、保温管、PVC水管、复合板、送风管。 | 1 | 批 |
| 五、大竹中学莲印校区 |
| 序号 | 名称 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 标 考 设 备 | 机柜（二） | 前后网门；优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm；表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、磷化、静电喷漆；外观参数：高度 1200mm×宽度 600mm×深度 800mm ；承重：500KG或以上；含配套PDU插排，满足接线要求。 | 1 | 个 |
| 2 |  | 标考高清红外高速球摄像机 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； ▲2. 采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 4.输出200万（1920*1080）； 5.支持micro SD卡存储≥128G、支持报警等接口及录像断网续传功能； 6.具备红外补光功能，满足光线较暗环境使用；最大红外不小于50m； | 8 | 台 |
| 3 |  | 电源适配器 | 摄像机专用电源适配器，输出电压12V。 | 8 | 个 |
| 4 |  | 球机立杆 | 烤漆喷塑4米立杆，地笼地基挖填制做 | 8 | 根 |
| 5 |  | 综合布线 | 1.包括：传输线材（超五类双绞线、音频线、电源线）、PVC槽或PVC管材及其他辅线材施工； 2.超五类双绞线、音频线、电源线须满足国标、纯铜。 | 8 | 点 |
| 6 |  | 管理电脑（一） | ▲Intel Core i5处理器或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：1T机械硬盘+128G固态硬盘G；集成网卡、声卡；1G独显；原厂键盘、鼠标；显示器：19.5寸及以上； | 14 | 台 |
| 7 |  | 备份硬盘 | 移动存储硬盘，存储容量2TB | 4 | 块 |
| 8 |  | 电脑桌椅 | 1.2米*0.6米*0.76米 | 14 | 套 |
| 9 |  | LED会标 | 定制P5单红色LED屏，含控制系统、控制软件，用于显示文字及时钟等信息，实际大小根据液晶拼接屏进行配置。 | 4 | ㎡ |
| 10 | 通 道 普 通 监 控 | 红外高清半球摄像机 | ▲1.数字高清200万像素，红外补助功能； 2.支持H.265及/H.264编码/ MJPEG；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 4.含配套摄像机支架、电源适配器。 | 20 | 台 |
| 11 |  | 红外高清枪式摄像机 | ▲1.数字高清200万像素，红外补助功能； 2.最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级（公安部型式检验报告证明）； 3.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（公安部型式检验报告证明）； 5.含配套摄像机支架、电源适配器。 | 84 | 台 |
| 12 |  | 存储平台 | 1.标准机架式IP存储，支持32路高清，256M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出； 2.支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传等功能； 3.千兆以太网口≥2个； 4.SATA硬盘接口≥8个； 5.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准）。 | 4 | 台 |
| 13 |  | 存储硬盘 | 企业级硬盘；容量4TB；接口类型SATA 6 Gb/s；转速：≥5900RPM； | 20 | 块 |
| 14 |  | 高清解码器 | 1.输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 2.编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 3.解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 4.网络接口：RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口≥2个； | 1 | 台 |
| 15 |  | 悬臂支架 | 烤漆喷塑悬臂支架，长度：1米~3米； | 6 | 根 |
| 16 |  | 机柜（一） | 前后网门，优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm；表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、磷化、静电喷漆；外观参数：高度 2000mm×宽度 600mm×深度 800mm ；承重：500KG或以上；含配套PDU插排，满足接线要求。 | 1 | 个 |
| 17 |  | 监视器 | 1.LED背光，显示尺寸≥22寸，物理分辨率1920×1080P； 2.接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，USB输入*1。 | 1 | 台 |
| 18 |  | 汇聚交换机 | ▲1.端口及硬件：≥24个10/100/1000M自适应以太网端口，≥4个千兆光接口； ▲2.最低交换容量：≥3.3Tbps，包转发速率≥50Mpps； 3. 支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性; 4. 支持网络虚拟化技术，能够将8台物理设备虚拟为一台逻辑设备； 5. 支持GE端口聚合，支持跨设备聚合 6. 支持16K MAC地址； 7. 支持支持DHCP Client、 DHCP Snooping，支持DHCP Serve； | 2 | 台 |
| 19 |  | 接入交换机 | 1. 交换能力≥52Gbps 2. 包转发速率≥35Mpps 3. 配置≥24个10/100/1000Base-T端口和2个千兆SFP口； 4. 支持MAC地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址：8K; 5. 支持最多4096个符合IEEE 802.1q标准的VLAN； 6. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 7. 支持端口防雷技术，防雷等级6KV； ▲8. 为保证系统传输稳定性和兼容性，须与核心交换机、汇聚交换机为同一品牌。 | 8 | 台 |
| 20 |  | 光纤主线 | 光纤布线施工、熔接、及相关配套辅材（光纤尾纤、光纤跳线、优质光纤熔接盒、法兰盘、光交箱、光纤终端盒等）； | 7500 | 米 |
| 21 |  | 壁挂机柜 | 19〞标准壁挂机柜，规格≥6U； | 8 | 个 |
| 22 |  | 综合布线 | 1.包括：传输线材（超五类双绞线、音频线、电源线）、PVC槽或PVC管材及其他辅线材施工； 2.超五类双绞线、音频线、电源线须满足国标、纯铜。 | 104 | 点 |
| 23 |  | 机房装修 | 1. 中心机房地面须做防潮防尘处理，拼接屏铝塑板包边； 2. 全钢抗静电地板600mm*600mm*35mm； 3. 监控中心机房入口踏步台阶采用大理石铺贴，美观整洁； 4. 环保乳胶漆粉刷修补； 5. 踢脚线：优质不锈钢亚光制做，宽度8cm或以上； 6. 微孔铝扣天花板600mm*600mm*0.8mm； 7. 金属结构不上人型； 8. 天花收边角线25mm×25mm×5mm； 9. 照明：600mmx600mm led平板灯集成吊顶，嵌入集成吊顶天花板中； 10.配套电缆规格：阻燃型护套铜芯电力电缆4*16+1*6 mm2 、UPS电线规格：16mm2、空调电线规格：6mm2、插座电线规格：4mm2、照明电线规格：1.5mm2、接地线：4mm2/黄绿色接地线、强电桥架：200mm×100mm、弱电桥架：200mm×100mm、超五类非屏蔽双绞线；要求：所有线缆须满足装修实际需求，国标、纯铜； 11. 明装网络面板（含模块）10个、电源防雷接地（含配套辅材）、3KG手提式干粉消防灭火器2瓶； 12. 钢制防盗门、密码锁；尺寸：根据实际要求定制； 13. 不锈钢防护栏，厚度：1.0mm； 14. 配套辅材（PVC管、PVC直接、PVC弯头、水晶头、防雷相关螺丝、螺帽、铜鼻子、绝缘子等辅材）及人工费。 | 90 | ㎡ |
| 24 |  | 机房空调 | 类型：风管机；制冷类型：冷暖空调；匹数≥3P； | 3 | 台 |
| 25 |  | 空调配套辅材 | 进风口、出风口、配套铜管、帆布、保温层、保温管、PVC水管、复合板、送风管。 | 1 | 批 |

说明：1、以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，必须满足，否则作无效投标处理；

2、本项目的核心产品为：标考县级SIP管理平台、标考校级SIP管理平台、标考高清媒体转发平台、标考存储服务器、标考高清电视墙服务器、集中管理软件、标考高清红外半球摄像机、标考高清红外枪式摄像机、标考高清红外高速球摄像机、巡查指挥服务器、一体式应急指挥终端、防火墙、核心路由器、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、液晶拼接电视墙系统单元、UPS。

3、显示设备、电脑、空调为强制节能产品。

四、商务要求

1.供货范围：大竹县县城区域内，安装地点按照甲方要求送到指定地点。

2.供货及施工时间：签订合同后15个工作日内供货到位，施工时间在60天内完成。

3.质保期：验收合格后免费质保36个月及以上；

4.售后服务：

4.1中标单位必须提供良好的技术支持。对反映的问题在2小时之内能得到及时响应，在远程不能解决问题情况下，中标单位或设备供应商必须确保在4小时赶到现场。

4.2 中标单位必须承诺在进行高考、自考、成考时，派遣2名以上技术人员进行现场保障及服务（提供承诺函原件）。

5.验收标准和方法：符合国家行业标准、组织验收专家小组共同验收。实施公司在正式验收前向项目单位提供所有布线文档。包括：网络系统总图、信息点分布图、配线架分配图、项目验收报告等文件，并做好标识。项目验收时，实施公司将向采购单位提供系统的全部有关产品说明书、技术文件、原厂家安装手册。

6．合同价款支付方式：签订合同后，中标人按照合同在约定时间内完本项目的所有设备配送及安装工作，并通知采购人组织验收，经验收小组验收合格后，在4年内付清款项（无息）

第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否满足招标文件要求，并作出公正评价；

（2）根据需要要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标供应商；

（4）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

（5）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1投标文件初审：分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据招标文件第四章和第五章的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）属于禁止参加投标的供应商的；

（3）不具备招标文件中规定的资格性要求的；

（4）不符合法律、法规、规章规定资格性要求的。

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（4）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（5）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（6）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（7）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（8）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（9）招标文件规定的其他无效投标情形。

3.1.3评标委员会成员在投标文件初审过程中，对投标文件是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件的规定。

3.2解释、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的书面澄清。投标人应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认），否则无效。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

3.3澄清应当具备投标文件基本符合招标文件要求、不超出投标文件的范围、不实质改变投标文件的内容、不影响供应商公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

（2）供应商投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（3）供应商投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

3.4投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

3.5比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

3.6复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.7推荐中标候选供应商。中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

采用综合评分法的，按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.8出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响评标报告的有效性。

## 4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 综合评分的因素是：投标价格、技术指标和配置、售后服务、产品质量及厂家信誉等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

综合评分明细表 ：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×35；注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）和《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，对小、微型或监狱企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；根据川财采【2015】33号文，对失信行为投标人给予6%/次的报价累加加成，用加成后的价格参与评审，若加成后的报价超过预算的，视为无效投标。 | 现场计算 |
| 2 | 技术指标和配置30% | 30分 | 1、投标产品的技术参数完全满足招标文件“技术参数要求”的得25分；投标产品的技术参数针对招标文件 “技术参数要求”中非“▲”条款每有一项负偏离的扣1分；投标产品的技术参数针对招标文件“技术参数要求”中标注“▲”的条款每有一项负偏离的，扣2分，扣完为止； 2、系统需支持具备远程维护功能，供应商出具远程维护相关软件著作权证书，提供得3分，未提供不得分； 3. 系统软件可扩展平安校园系统，提供软件截图证明，提供得2分，未提供不得分。 | 核心产品提供技术支撑材料（公开发布的印刷资料或产品说明书或产品检测报告或厂商参数证明）复印件佐证，加盖厂商及投标人鲜章，否则不予认定。 |
| 3 | 综合实力21% | 21分 | 1、为保证整个系统兼容性，所投产品（标考县级SIP管理平台、标考校级SIP管理平台、标考高清媒体转发平台、标考存储服务器、标考高清电视墙服务器、巡查指挥服务器、一体式应急指挥终端、标考高清红外半球摄像机）为同一品牌的得3分，否则不得分。 2、所投标考设备制造商通过知识产权管理体系认证证书得3分（提供证书复印件并加盖制造商鲜章，不提供不得分）。 3、所投液晶拼接电视墙系统单元产品制造商通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证，得2分（提供每项证书复印件并加盖制造商鲜章，不提供或提供不全不得分）。 4、所投UPS产品制造商通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证，得2分（提供每项证书复印件并加盖制造商鲜章，不提供或提供不全不得分）。 5、所投UPS产品制造商具备CNAS实验室资质并取得知识产权管理体系认证证书，得3分（提供每项证书复印件并加盖制造商鲜章，不提供或提供不全不得分）。 6、所投防火墙产品制造商具备科学、系统的知识产权管理体系，通过知识产权管理体系认证，得2分（提供证书复印件加盖制造厂商鲜章）。 7、投标人所投交换机产品制造商连续3年获得国家规划布局内重点软件企业证书得1分；连续5年的得2分，连续5年以上的得3分（提供证书复印件并加盖制造商鲜章）。 8、投标人或者所投电脑产品制造商拥有IT环保处置服务得3分，投标人或者所投电脑生产厂商须拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围，加盖投标台式机电脑厂商或投标商鲜章；没有不得分； | 提供证明材料复印件并加盖产品制造商鲜章 |
| 4 | 售后服务10% | 10分 | 1、根据投标人提供的售后服务计划或方案情况条款完善、质保范围合理、培训内容完善、培训方式综合比较评分，最优，得3分；良，得2分；一般，得1分。 2、根据投标人所提供核心产品（标考县级SIP管理平台、标考校级SIP管理平台、标考高清媒体转发平台、标考存储服务器、标考高清电视墙服务器、集中管理软件、标考高清红外半球摄像机、标考高清红外枪式摄像机、标考高清红外高速球摄像机、巡查指挥服务器、一体式应急指挥终端、防火墙、核心路由器、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、液晶拼接电视墙系统单元、UPS）制造商针对本项目的售后服务承诺函原件的得7分（不提供或提供不全不得分）。 |  |
| 5 | 节能环保2% | 2分 | 投标人所投产品中有节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单中（且在有效期内）的产品得2分，不提供不得分，强制性节能除外。 | 提供最新一期节能、环境产品清单截图（含封面及产品所在页），加盖厂商及投标人鲜章 |
| 6 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得 2 分；有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 合计 | 100 | （说明：投标人失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣3分/次予以惩戒，投标人失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分100分扣完为止） |

5.  废标

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，大竹县政府采购中心将在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上发布公告，并公告废标的详细理由。

### 6. 定标

6.1定标原则：本项目授权评委会直接确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，同时将评审结果在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上公告。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标委员会应当履行下列义务：

7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

7.2按照采购文件规定的评审方法和评审标准独立进行评审，评审委员会成员对评审意见承担个人责任；

7.3拒绝参加违法、违规的政府采购评审活动；

7.4对评审过程、评审结果和供应商的商业秘密保密；

7.5参与评审报告的起草；

7.6配合采购执行机构质疑处理；

7.7配合财政部门投诉处理；

7.8法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8. 评标委员会成员应当遵守下列工作纪律：

8.1 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，须主动提出回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动。

8.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

8.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

8.6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

8.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第八章  合同主要条款

合同编号：竹政采（公）【2018】  号

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及大竹县政府采购中心

采购项目第 \ 包（项目编号：竹政采（公）【2018】  号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，政府采购中心对验收进行见证，财政部门监督验收：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；验收方与乙方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由验收方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，验收方应做出详尽的现场记录，或由验收方与乙方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，验收方与乙方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照相关法律法规或行业规定的要求进行。

## 五、付款方式及期限

采购单位凭中标通知书、采购合同书、政府采购验收表、财政局采管股开具的支付单和成交供应商开据的发票按合同约定支付货款。

付款方式：

付款期限：

六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自甲方、乙方签章之日起生效。甲方三份，乙方、财政局采管股、大竹县政府采购中心各一份。

甲方：  （盖章）   			               乙方：  （盖章）

法定代表人（授权代表）：                    法定代表人（授权代表）：

地    址：                                 地    址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签约日期：XX年XX月XX日                  签约日期：XX年XX月XX日