采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）

宣汉县普光镇人民政府干部职工周转房电梯采购项目

(货物类)

竞争性谈判文件

中国·四川（达州）

采购代理机构和采购人共同编制

2022年12月

目    录

第一章  谈判邀请	7

第二章  供应商须知	10

一、供应商须知附表	10

二、总则	16

1. 适用范围	16

2. 有关定义	16

3. 合格的供应商（实质性要求）	16

4. 谈判费用（实质性要求）	17

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	17

三、谈判文件	18

6. 谈判文件的构成	18

7. 谈判文件的澄清和修改	19

8. 答疑会和现场考察	19

四、响应文件	20

9. 响应文件的语言（实质性要求）	20

10. 计量单位（实质性要求）	20

11. 货币种类（实质性要求）	20

12. 联合体参与谈判（实质性要求）	20

13. 知识产权（实质性要求）	21

14. 响应文件的组成	21

15. 响应文件格式	21

16. 保证金	21

17. 响应有效期（实质性要求）	22

18. 响应文件的编制和签署	22

19. 响应文件的递交	22

20. 响应文件的修改和撤回	23

五、首次响应文件的解密和成交	23

21. 在线解密首次响应文件	23

22. 响应文件不予受理情形	23

23. 成交通知书	23

六、签订及履行合同和验收	24

24. 签订合同	24

25. 合同分包（实质性要求）	24

26. 合同转包（实质性要求）	24

27. 补充合同	25

28. 履约保证金(若收取)	25

29. 合同公告及备案	25

30. 履行合同	25

31. 验收	26

32. 申请支付	26

七、谈判纪律要求	26

33. 供应商不得具有的情形	26

八、询问、质疑和投诉	27

九、其 他	27

附件：质疑函格式及内容	28

第三章  响应文件格式	31

响应文件封面	32

一、响应文件——资格性部分	33

（一）谈 判 函	33

（二）承诺函	34

（三）供应商廉政承诺书	36

（四）资格证明文件	37

（五）供应商基本情况表	38

（六）法定代表人（负责人）授权书（格式）	39

（七）供应商类似项目业绩一览表	40

（八）商务应答表	41

（九）供应商认为需要提供的其他文件和资料。	42

二、响应文件——技术部分	43

（一）响应产品技术参数响应表	43

（二）项目实施方案	44

（三）服务承诺和保障措施	45

（四）供应商（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单	46

（五）供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	47

（六）售后服务应答表	48

（七）供应商认为需要提供的其他文件和资料。	49

三、响应文件－报价部分	50

（一）报价函	50

（二）报价明细表	51

（三）中小企业声明函	52

（四）报价表	53

（五）供应商认为需要提供的其他文件和资料。	54

第四章  供应商、响应产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料	55

第五章  采购项目技术、商务及其他要求	58

一、项目概况	58

本项目为宣汉县普光镇干部职工周转房电梯一套采购及安装服务项目。本项目采购资金预算总金额27万元。	58

二、采购标的及技术要求	58

电梯	58

电梯购买及安装	58

1.00	58

台	58

270,000.00	58

270,000.00	58

否	58

不涉及	58

否	58

不涉及	58

否	58

工业	58

标的名称：电梯购买及安装	58

1	58

无机房乘客电梯；载重：800KG～1150KG；额定速度：1.5m/s；层站:7/7/7；	58

2	58

井道大小：宽2150mm×深2600mm；（±50mm）底坑；1700mm；（±50mm）顶层：4350mm （±50mm）；层高：1楼3900mm，（±50mm）2--6楼每层3120mm，（±50mm）7楼4350mm；（±50mm）。	58

3	58

轿厢尺寸：需满足投标载重对应面积标准；轿顶材质：明亮型豪华吊顶；轿厢地板材料：美观、耐用，采用PVC仿大理石地板；开门尺寸 （㎜）（宽×高）：800×2100～1100×2100；	58

4	58

门地坎：硬质铝合金；轿厢通风：采用滚筒式轴流风机；层门材质：首层及其余层均为304发纹不锈钢，厚度大于等于1.2mm；	58

5	58

外招呼盒型号：美观大方、数字清晰，面板材质：镜面不锈钢；	58

6	58

供电电源：采用三相五线制，交流380V，50HZ；	58

7	58

噪声水平：机房内≤70dB(A)，轿箱内≤52dB(A)，轿门开／关门时≤58dB(A)；控制系统（控制柜）：所有电梯要求采用全电脑模块化分散控制、串行数据传输系统（应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求）。所有电梯的拖动控制部分要求采用VVVF32位变压变频调速的控制技术；曳引机：永磁同步无齿轮；轿厢内显示器为图文液晶显示；门锁装置：采用先进的电梯专用门锁；	58

8	58

外层站显示器：美观大方、数字清晰。能够显示层数、上下行运行方向；	58

9	58

导轨(轿厢导轨、对重导轨)：T型耐磨导轨、抗变形能力强；对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求；	58

10	59

补偿装置：无声补偿链；钢丝绳：要求采用电梯专用钢丝绳，直径≥10mm；井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强；上行超速保护装置；	59

11	59

缓冲器：采用聚氨酯缓冲器；限速器：采用离心式限速器；安全钳：采用渐进式安全钳；电梯变频驱动精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。	59

12	59

门机变频驱动精确调整电动机转速，使门机的开启、并闭更轻柔灵敏；独立运行，通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。	59

13	59

应急照明停电时，自动打开轿内应急照明。	59

14	59

光幕保护门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置；指定停靠，由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。	59

15	59

自动不停站通过，当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。	59

16	59

超载停梯轿厢超越时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站；防捣乱当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。	59

17	59

轿厢风扇/照明自动开关，在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能；远程关闭通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务；防止失速内部计数器保护由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。	59

18	59

启动保护控制电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。	59

19	59

检修操作当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行；点动运行当进入紧急电动状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行；安全停层电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼；故障自诊断控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。	59

20	59

电梯门重复开关，有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。开门时间自动调整，按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间；关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。停梯开门，电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。	59

21	59

轿内及层站微动指令按钮，轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮；五方通话装置，通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室通话，电梯带监控电缆。	59

22	59

警铃紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。轿内层楼、方向指示轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。	59

23	59

层站层楼、方向指示，层站显示电梯所在层楼及当前运行方向；上下越层及上下极限保护装置，该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。	59

24	59

超速保护装置，当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。	59

25	59

消防返回，启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。轿厢意外移动，在开锁区域内且开门状态下，轿厢无指令离开层站的移动，不包含装卸载引起的移动。	59

26	60

层门强度，层门在锁住位置时，所有层门及其门锁应有GB7588-2003标准的机械强度。轿门的开启：当轿厢位于开锁区域内时才能从轿厢内打开轿门，任何原因电梯停在开锁区域，应能在GB7588-2003规定的位置用不超过300N的力，手动打开轿门和层门。	60

27	60

安装要求：根据投标产品设计图纸，设计井道及电梯施工图。对现有井道的整改。包括顶层墙面加高及封顶，门洞的拆除，以及顶层主机承重梁孔洞、控制柜孔洞的处理;电梯安装后的收尾包含门洞的封堵，底坑内倒墩，其他孔洞的封堵恢复以及工程垃圾的清理；	60

★	60

28	60

轿壁材质：发纹+镜面不锈钢，厚度大于等于1.2mm	60

★	60

29	60

内操纵盘：主操纵箱，一体化LED液晶显示，（面板材质与轿厢配套）	60

★	60

30	60

轿厢：在所提供井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准轿厢，轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准。轿厢顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，给人以舒适的感觉。	60

三、商务要求	60

三、风险控制措施和替代方案	61

第六章  评审办法	63

1. 总则	63

2. 评审方法	63

3. 竞争性谈判评审程序	63

4. 竞争性谈判终止	68

5. 确定成交供应商	68

6. 成交通知书领取	68

7. 评审专家在政府采购活动中承担以下义务	68

8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	69

第七章  合同主要条款	70

一、合同货物	70

二、合同总价	70

三、质量要求	70

四、交货及验收	71

五、付款方式	72

六、售后服务	72

七、违约责任	72

八、争议解决办法	73

九、其他	73

# 第一章  谈判邀请

宣汉县政府采购中心受宣汉县普光镇人民政府（采购人）委托，拟对“宣汉县普光镇人民政府干部职工周转房电梯采购项目”项目进行国内竞争性谈判采购，根据《政府采购非公开招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，本项目供应商产生方式为公告。

一、项目编号：

1、采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）

2、项目受理编号：宣政采[2022]55号

二、采购项目名称：宣汉县普光镇人民政府干部职工周转房电梯采购项目

三、资金来源：财政资金

四、采购项目简介：本次采购拟对宣汉县普光镇人民政府干部职工周转房电梯采购项目进行采购，有关具体采购内容及相关要求详见谈判文件“第五章 采购项目技术、商务及其他要求”。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

......

六、谈判文件获取时间和方式：

本项目谈判文件自2022年12月6日起至2022年12月8日止在网上获取，供应商访问达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）使用CA数字证书登录，获取和下载谈判文件。

谈判资格不能转让，递交响应文件的供应商名称应与获取谈判文件的供应商名称一致，响应文件上的采购项目编号、包号（如有分包）应与登录公共资源交易服务网下载的采购项目编号、包号（如有分包）一致。

七、首次响应文件的提交和解密：

1、首次响应文件提交方式：供应商必须在 提交首次响应文件截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www. dzggzy.cn）,将经数字证书（CA 证书）认证签章并加密的响应文件通过“上传投标文件”模块上传到系统中。未成功向系统上传响应文件的，视为撤回响应文件。本次采购不接受邮寄的响应文件。

2、首次响应文件提交截止时间：2022年12月9日10:00时（北京时间，下同）。

3、首次响应文件解密方式：

（1）不需提供样品或现场演示的项目，只接受网上在线解密方式解密响应文件，供应商使用CA登录达州市公共资源交易服务网，在线解密首次提交的响应文件。

（2）需提供样品或现场演示的项目，只接受现场在线解密响应文件，供应商须到宣汉县政府采购中心开标厅现场使用CA登录达州市公共资源交易服务网，在线解密首次提交的响应文件，供应商须在首次响应文件提交截止时间前将样品送到宣汉县政府采购中心。

（3）谈判过程中，供应商必须按时到宣汉县政府采购中心现场参与谈判。

4、首次响应文件解密截止时间：供应商应在首次响应文件提交截止之时起30分钟内完成解密，未按时完成解密的视为自动放弃谈判资格(系统自动计算时间)。

八、本谈判邀请在四川政府采购网站（www.ccgp-sichuan.gov.cn）和达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）上以公告形式发布。以四川政府采购网站发布的公告为准。

九、本次政府采购采用全程电子化采购方式，在首次提交响应文件截止时前所有供应商名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

本次政府采购首次响应文件的提交和解密前，应由采购单位按相关法律政策规定书面通知供应商的事项（含谈判文件的澄清、修改、更正等），采购单位均在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，同时通过达州市公共资源交易服务平台自动提示已获取采购文件的潜在供应商。供应商若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

十、联系方式

采购人：宣汉县普光镇人民政府

地址：宣汉县普光镇辽原社区庙河街238号

联系人：王先生

联系电话：0818-5618020

传真：

采购代理机构: 宣汉县政府采购中心

地址：宣汉县西华大道109号(聚城峰华金鼓商业广场二楼）

联系人：王先生

联系电话：0818-5226169

传真：

2022年12月5日

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算/最高限价 （实质性要求） | 采购预算：270000元； 最高限价：270000元 超过采购预算/最高限价的报价为无效响应文件。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告以及与其他供应商比较情况等，对供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作无效响应文件处理。 |
| 3 | 供应商失信行为处理 | 对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，按《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采（2015）33号规定，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评审予以惩戒。供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业 视同小微企业）价格 扣除（实质性要求） | 一、非专门面向中小微企业项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的价格扣除。 1. 根据《四川省财政厅关于转发〈财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知〉的通知》（川财采〔2022〕78号）的规定，小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件，残疾人福利性单位应当提供残疾人福利性单位声明函原件并附在响应文件中。 3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 4. 采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行列 |
| 5 | 项目类型 | 根据《四川省政府采购促进中小企业发展若干规定》（川财采[2016]35号）的规定，本次采购项目系： □非专门面向中小企业采购项目 ☑ 专门面向中小企业的采购项目 □专门面向小微企业的采购项目 |
| 6 | 是否接受联合体参与谈判 | ☑ 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 7 | 合同分包 | ☑ 不允许 □允许，应满足要求： |
| 8 | 现场演示 | ☑无 □有，请供应商自行准备现场演示所需设施。 |
| 9 | 响应文件递交 及份数 | 供应商必须在首次提交响应文件截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www. dzggzy.cn）,将经数字证书（CA 证书）认证签章并加密的响应文件通过“上传投标文件”模块上传到系统中。未成功向系统上传响应文件或因供应商的原因未按时解密响应文件的视为放弃撤回响应文件。 |
| 10 | 保证金缴纳 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目是否收取：不收取☑ 收取□ 金额：采购合同总金额的 %（不超过10%）。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式递交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位： 。（履约保证金由采购人收取，采购代理机构不得代收） 开户行： 。 银行账号： 。 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。 履约保证金退还方式： 。 履约保证金退还时间： 。 履约保证金不予退还的情形： 。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 12 | 采购文件咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0818-5226169 |
| 13 | 评审工作咨询 | 联系人：陈女士 联系电话：0818-5202726 |
| 14 | 确定成交供应商 原则 | □采购人代表按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序现场确定成交供应商 ☑ 授权评审委员会按成交候选供应商顺序直接确定成交标供应商 |
| 15 | 评审情况公告 | 所有供应商响应文件中的资格性审查情况、谈判后的结论性意见，评审结果、评审专家名单等将在四川政府采购网站上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 16 | 成交通知书领取 | 成交公告在四川政府采购网和达州市公共资源交易服务网站发布后，同时在达州市公共资源交易服务平台自动生成“成交通知书”，成交供应商通过CA数字证书进入系统选择成交项目自行打印成交通知书。 |
| 17 | 政府采购合同 公告及备案 | 合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案。 |
| 18 | 供应商询问或 质疑 | 1.供应商对参加本次政府采购活动供应商应当具备的条件和采购项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出； 2.供应商对采购过程及成交结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出； 3.采购人或采购代理机构应在规定时间内进行答复。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商提出的询问和质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 4.供应商以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑5. 涉及《中小企业声明函》虚假的质疑事项，请按照《中华人民共和国政府采购法》第七十条，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第十六条文件精神，依法向有关职能部门反映。 6. 采购人：宣汉县普光镇人民政府 地址：宣汉县普光镇辽原社区庙河街238号 联系人：王先生 联系电话：0818-5618020 传真： 采购代理机构: 宣汉县政府采购中心 地址：宣汉县西华大道109号(聚城峰华金鼓商业广场二楼） 联系人：冯先生 联系电话：0818-5202716 传真： |
| 19 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即宣汉县财政局。 联系电话：0818-5713112 地址：宣汉县蒲江街道石岭路755号 邮编:636150 |
| 20 | 谈判文件的解释 | 本谈判文件的最终解释权归采购单位。谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和采购项目技术、商务及其他要求以及评审细则、标准，由采购人负责解释。除上述内容，其他内容由宣汉县政府采购中心负责解释。 |
| 21 | 特别提示 | 1、供应商应授权专人负责，以便及时处理谈判过程中可能出现的异常情况，和需要澄清、说明或者更正内容回复。否则，后果由供应商承担。 2、供应商应正确使用投标文件制作工具（达州版）；认真阅读《政府采购在线开标操作指南》，如有疑问，请联系0818-3131833，提供必要的技术咨询。 3、建议供应商配置：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备、IE浏览器（版本为IE10以上）等。因供应商自身软硬件配备不齐全发生故障等问题导致在线交流过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商承担一切后果。 |

## 二、总则

### 1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述的采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人是宣汉县普光镇人民政府。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次采购的集中采购机构是宣汉县政府采购中心。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指在达州市公共资源交易服务平台注册并获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5 “响应文件”系指供应商使用达州市公共资源交易服务网“投标文件制作工具（达州版）”完成编制后，加密并通过“上传投标文件”模块上传到系统的响应文件。

### 3. 合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本谈判文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）在四川政府采购网（网址:www.ccgp-sichuan.gov.cn）获取采购文件并在达州市公共资源交易服务平台注册、获取采购文件。

### 4. 谈判费用（实质性要求）

供应商参加谈判的有关费用由供应商自行承担。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。不同供应商以相同品牌产品参加同一合同项下谈判，报价不同的，以其中通过资格性审查情况、谈判后的结论性意见报价最低供应商的响应产品参加评审；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个响应产品参加评审。其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品详见：“第五章 采购项目技术、商务及其他要求”中“△”标注部分。

5.2 提供同一制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商与分销商、经销商或代理商同时参加谈判，响应产品为该制造厂商不同品牌产品的，制造厂商提供品牌产品为有效响应文件，其他响应文件无效。

制造厂商未参与谈判，分销商、经销商或代理商以该制造厂商不同品牌产品同时参加谈判。报价不同的，以其中通过资格性审查、谈判后的结论性意见报价最低供应商的响应产品参加评审；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个响应产品参加评审。其他响应文件无效。

5.3 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。不同供应商在同一合同项下的采购项目中，不得同时委托同一个自然人、同一家庭成员或同一单位人员为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

5.6供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.7同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.8供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.9回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、谈判文件

### 6. 谈判文件的构成

6.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

(1)谈判邀请

(2)供应商须知

(3)响应文件格式

(4)供应商、响应产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料

(5)采购项目技术、商务及其他要求

(6)评审办法

(7)合同主要条款

6.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中的所有事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将视为无效响应文件。

### 7. 谈判文件的澄清和修改

7.1 采购单位可以依法对谈判文件进行澄清或者修改。

7.2 采购单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改的，将在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在首次提交响应文件截止时间至少3个工作日前，不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

7.3 供应商认为需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购单位提出申请，但采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

7.4 本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目首次提交响应文件截止时间前所有供应商名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

7.5本次政府采购项目首次提交响应文件截止时间前，应由采购单位按相关法律政策规定书面通知供应商的事项（含谈判文件的澄清、修改、更正等），采购单位均在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，同时通过达州市公共资源交易服务平台自动提示已获取采购文件的潜在供应商。供应商若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，采购单位认为有必要组织现场考察或者召开答疑会的，在谈判文件提供期限截止后，在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商，理由同前款7.5所述。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 9. 响应文件的语言（实质性要求）

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文。如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文（签字和护照除外。通用、习惯、日常外文等是否翻译成中文由评审委员会确定。）并签章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。

9.2 外文资料与相对应的的中文译本意思表达不一致时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10. 计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外,本采购项下的谈判均采用国家法定的计量单位。

### 11. 货币种类（实质性要求）

本次采购项目的报价均以人民币报价。

### 12. 联合体参与谈判（实质性要求）

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参与谈判，以一个供应商的身份参与谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体参与谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体参与谈判协议连同响应文件一并提交采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为参与谈判的全权代表，负责参加谈判的一切事务，并承担参与谈判及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照供应商具备的最低资质等级确定供应商资质等级。

12.6 参加政府采购活动的联合体各方，不得再单独或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.7 本项目是否接受联合体参与谈判的相关要求（详见“供应商须知附表”第6项规定）。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术服务，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方进行该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14. 响应文件的组成

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

14.1 资格部分。供应商按照谈判文件要求提供的有关资质资格证明文件（实质性要求）。

14.2 技术部分。供应商按照谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足（实质性要求）。

14.3 报价部分。供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

14.4 其他部分。供应商按照谈判文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15. 响应文件格式

15.1 供应商应按谈判文件第三章的规定要求编写。

15.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### 16. 保证金

本项目不收取投标保证金。

### 17. 响应有效期（实质性要求）

17.1 本项目响应有效期为首次提交响应文件截止时间届满后90天。供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应文件处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

### 18. 响应文件的编制和签署

18.1 响应文件制作时，应按达州市公共资源交易服务网统一的“投标文件制作工具（达州版）”进行编制，保证目录清晰、内容完整。

18.2 为了保证响应文件的合法性、安全性和完整性，响应文件转换完成后，应在规定区域加盖供应商单位、法定代表人（负责人）或授权代表的CA电子签章。响应文件若无CA电子签章，则视为无效响应文件。

18.3 如供应商上传的响应文件不符合19.1要求或因自身原因导致响应文件无法导入电子评标系统的，视为放弃参与谈判。

18.4响应文件具有法律效力,与其他形式的谈判文件在内容和格式上等同,若响应文件与谈判文件要求不一致,其内容影响成交结果时,责任由供应商自行承担。

18.5 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

### 19. 响应文件的递交

19.1 供应商必须在首次提交响应文件截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）,将经数字证书（CA证书）认证签章并加密的响应文件通过“上传投标文件”模块上传到系统中；逾期上传或未按规定上传响应文件的，视为无效响应文件。

19.2本次采购不接受邮寄的响应文件。

### 20. 响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在谈判文件规定的首次提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在规定的首次提交响应文件截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在首次提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件撤销或修改。

20.2 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

## 五、首次响应文件的解密和成交

### 21. 在线解密首次响应文件

21.1不需提供样品或现场演示的项目，只接受网上在线解密方式解密响应文件，供应商使用CA登录在达州市公共资源交易服务网，在线解密首次提交的响应文件。

21.2需提供样品或现场演示的项目，只接受现场在线解密响应文件，供应商须到达州市政府采购中心开标厅现场使用CA登录达州市公共资源交易服务网，在线解密首次提交的响应文件，供应商须在首次响应文件提交截止时间前将样品送到达州市政府采购中心。 21.3首次响应文件解密。供应商在首次提交响应文件截止之时起30分钟内(系统自动计算)自行在线解密首次响应文件，未按时完成解密的视为自动放弃谈判资格，（解密方法详见《政府采购在线开标操作指南》）。

21.4谈判过程中，供应商必须按时到达州市政府采购中心现场参与谈判。

### 22. 响应文件不予受理情形

有以下情形之一的，响应文件不予以受理：

（1）未按谈判文件要求上传响应文件的；

（2）不在规定解密时间内按要求完成解密的；

（3）其它违反法律、法规的情形。

### 23. 成交通知书

23.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在四川政府采购网公告成交结果。请成交供应商凭有效身份证件及时到  领取成交通知书，未按时领取者法律责任自负。

23.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4 经有权主体认定，成交人的响应文件应作为无效响应文件处理或按政府采购法律法规规章制度规定应当成交无效的，采购单位负责公告已发出的成交通知书无效并予收回（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 24. 签订合同

24.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

24.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

### 25. 合同分包（实质性要求）

25.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

25.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.3中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

25.4 本项目是否允许合同分包（详见“供应商须知附表”第7项规定）。

### 26. 合同转包（实质性要求）

26.1 本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

26.2 成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 27. 补充合同

27.1 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 28. 履约保证金(若收取)

28.1 成交供应商应在合同签订之前交纳履约保证金。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

28.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照 前款（28.1）规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

28.3履约保证金的退还。采购人在项目验收合格后5个工作日内将供应商的履约保证金退回。

28.4履约保证金不予退还的情形。

28.4.1供应商未按招标文件、投标文件（响应文件）和政府采购合同要求履约的；

28.4.2项目验收结果不合格的；

28.4.3供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为的；

28.4.4其他法律法规规定的情形。

28.5逾期退还履约保证金的。应当退还的履约保证金，采购人未在规定时间内退还应承担相应的法律责任。（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

### 29. 合同公告及备案

29.1 合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案；对公告及备案的合同内容的真实性和完整性负责。

### 30. 履行合同

30.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 31. 验收

31.1 政府采购项目履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。采购人委托采购代理机构组织验收的，验收服务费及验收过程中发生的有关费用不得由供应商支付。

31.2 成交供应商与采购人应严格按照《《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

31.3 验收合格采购人应及时向成交供应商出具《政府采购项目履约验收报告》；成交供应商凭《政府采购项目履约验收报告》到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 32. 申请支付

32.1 采购人出具《政府采购项目履约验收报告》确认验收合格后，按见商务要求向成交供应商支付政府采购项目资金。

## 七、谈判纪律要求

### 33. 供应商不得具有的情形

33.1 供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

## 八、询问、质疑和投诉

34. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网站政策法规模块查询）。

供应商询问或质疑（详见“供应商须知附表”第19项规定）。供应商提出询问或质疑的，应当有明确的询问或质疑事项，应以书面形式提出，内容格式应符合相关规定（详见附件：质疑函格式及内容）。

## 九、其 他

35. 本谈判文件中所适用的相关法律政策规定，在政府采购过程中有修订、废止等变化的，按照产生法律效力的相关法律政策规定执行。

## 附件：质疑函格式及内容

质   疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。”

7. 供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

# 第三章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身谈判情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、目录（系统自动生成）。

## 响应文件封面

响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

项目受理编号：

分 包 号：          （如有）

供应商名称：

日 期：       年       月      日

## 一、响应文件——资格性部分

### （一）谈 判 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“            ”项目（采购项目编号：      ）谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权     （姓名、职务）代表我方        （参与谈判单位的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

一、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

二、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的响应文件（通过系统上传）。

五、我方同意本次采购的响应有效期为90天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：20  年    月    日

### （二）承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在首次提交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）    。

日      期：20  年    月    日

### （三）供应商廉政承诺书

本公司参与“    采购项目名称    ”采购项目编号：         项目的谈判，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

日      期：20  年    月    日

### （四）资格证明文件

供应商必须按本谈判文件“第四章 供应商、响应产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效响应文件。

一、供应商的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

二、响应产品的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

### （五）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

日期：20  年   月   日

### （六）法定代表人（负责人）授权书（格式）

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（采购项目编号          ）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）：   （电子签章）

授权代表：     （电子签章）

供应商名称：   （电子签章）

日      期：20  年    月    日

注：1、必须附法定代表人（负责人）和授权代表的身份证（正反两面扫描件）。

2、法定代表人（负责人）参加投标的，附身份证（正反两面扫描件）。

### （七）供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同扫描件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

日期：20  年   月   日

### （八）商务应答表

第  包

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

日期：20  年   月   日

### （九）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

## 二、响应文件——技术部分

### （一）响应产品技术参数响应表

| 序号 | 货物（设备）名称 | 谈判文件要求 | 响应文件响应 | 正/负 偏离 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格，并按相关规定进行处理。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

日期：20  年   月   日

### （二）项目实施方案

包括但不限于：

1、交货（服务、施工）方案；

2、人员配备方案；

3、产品验收标准和验收方法；

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

日期：20  年   月   日

### （三）服务承诺和保障措施

采购项目名称：

采购项目编号：                                          第      包

致        （采购人名称）                ：

。

备注：

1、供应商应按竞争性谈判文件要求，说明响应产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（应当尽可能提供相关材料予以佐证）。

2、供应商应按竞争性谈判文件要求，说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

3、其他有利于用户的服务承诺。

法定代表人（负责人）：   （电子签章）

授权代表：     （电子签章）

供应商名称：   （电子签章）

日      期：20   年    月    日

### （四）供应商（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

采购项目名称：

采购项目编号：　　                            包号：第    包

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 售后人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、提供售后服务机构（公司）营业执照（原件扫描件）。

2、售后服务机构属于合作伙伴的提供合作协议（原件扫描件）。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

日期：20  年   月   日

### （五）供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

日期：20  年   月   日

### （六）售后服务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：　　                        包号：第    包

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商必须把采购项目的全部售后服务条款列入此表，并进行逐条应答。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格，并按相关规定进行处理。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

日期：20  年   月   日

### （七）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

## 三、响应文件－报价部分

### （一）报价函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “               ”项目谈判文件（采购项目编号     ），决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判。我方授权   （姓名、职务）  代表我方   （供应商名称   ）全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总价为人民币      元（大写：            ）。其中响应产品         为进口产品。

2、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

3、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

4、我方同意本次谈判的响应有效期为    天。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

注：报价函中的报价为谈判的第一轮报价，评审价及合同价款以最终报价为准。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

日期：20  年   月   日

### （二）报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：                                      项目受理编号：                        包号：第　　　　包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项报价合计（大写）： 元 小写： 元 |

注：1、供应商必须按“报价明细表”的格式要求在响应文件中按产品市场销售均价进行均衡报价（作为谈判的第一轮报价），否则承担相应责任。

2、“报价明细表”以包为单位填写。

3、所有报价均用人民币表示,报价是用户最终验收合格后的总价。包括设备运输、安装、调试、检验、培训、税金（含进口设备关税）、系统集成、保险等和谈判文件规定的其它费用。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:   （电子签章）

日期：20  年   月   日

### （三）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情

形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依

法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备  注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.只有提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。

### （四）报价表

采购项目名称：

采购项目编号：                     项目受理编号：                  第     包

| 总价（元） | 报价合计小写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 报价合计大写 |  |
| 备注： 1、此表不列入响应文件中。 2、请供应商依照此表做好报价准备，在线报价使用。 3、报价合计（总价）包含小型、微型企业价格扣除金额 4、成交供应商的最后报价，按“报价明细表”中产品单价同比例%下浮，作为项目标的物签订合同单价。 |

参与报价单位：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

20  年  月  日

（五）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

# 第四章  供应商、响应产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料

| 序号 | 供应商、响应产品资格资质性及其他类似效力要求 | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 一、 供 应 商 | 资 格 要 求 | 1、具有独立承担民事责任的能力； | （1）供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （2）供应商属于企业分支机构的，提供企业分支机构营业执照、税务登记和组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （3）供应商为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件（原件扫描件）； （4）供应商为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明（原件扫描件）。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 供应商具有良好的商业信誉（在参加政府采购活动时做出承诺，详见：响应文件格式“承诺函”）；健全的财务会计制度(只需要具备下列之一)： （1）供应商是法人的，提供经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计制度的可不提供所有者权益变动表）及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。 （2）部分其他组织和自然人可以提供银行出具的资信证明。 （3）供应商也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（扫描件） （4）供应商也可提供健全的财务管理制度（扫描件） |
|  |  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 供应商可提供近一年内任意时间的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明扫描件、供应商近一年内任意时间的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（扫描件），或在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件。 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
|  |  | 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 提供承诺函，格式自拟。 |
|  |  | 8、项目特殊资格要求： | 根据谈判文件要求提供。 |
|  | 其他要求 | 1、法定代表人（负责人）授权书（原件） | 非法定代表人参加谈判时提供（详见：响应文件格式）。 |
|  |  | 2、供应商的廉政承诺书 | 详见：响应文件格式。 |
| 二、 投 标产 品 | 资格要求 |  |  |
|  | 资质性要求 |  |  |
|  | 其他类似效力要求 |  |  |

注：1、供应商的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料（原件扫描件）。

2、响应产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料(根据采购项目服务、商务及其他要求提供)。

3、以上证明材料一项不符合要求的,作为无效响应文件处理。

# 第五章  采购项目技术、商务及其他要求

### 一、项目概况

### 本项目为宣汉县普光镇干部职工周转房电梯一套采购及安装服务项目。本项目采购资金预算总金额27万元。

### 二、采购标的及技术要求

| 1 | 采购品目 | 电梯 | 标的名称 | 电梯购买及安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 台 |
|  | 合计金额（元） | 270,000.00 | 单价（元） | 270,000.00 |
|  | 是否采购节能产品 | 否 | 未采购节能产品原因 | 不涉及 |
|  | 是否采购环保产品 | 否 | 未采购环保产品原因 | 不涉及 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 工业 |

### 标的名称：电梯购买及安装

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 无机房乘客电梯；载重：800KG～1150KG；额定速度：1.5m/s；层站:7/7/7； |
|  | 2 | 井道大小：宽2150mm×深2600mm；（±50mm）底坑；1700mm；（±50mm）顶层：4350mm （±50mm）；层高：1楼3900mm，（±50mm）2--6楼每层3120mm，（±50mm）7楼4350mm；（±50mm）。 |
|  | 3 | 轿厢尺寸：需满足投标载重对应面积标准；轿顶材质：明亮型豪华吊顶；轿厢地板材料：美观、耐用，采用PVC仿大理石地板；开门尺寸 （㎜）（宽×高）：800×2100～1100×2100； |
|  | 4 | 门地坎：硬质铝合金；轿厢通风：采用滚筒式轴流风机；层门材质：首层及其余层均为304发纹不锈钢，厚度大于等于1.2mm； |
|  | 5 | 外招呼盒型号：美观大方、数字清晰，面板材质：镜面不锈钢； |
|  | 6 | 供电电源：采用三相五线制，交流380V，50HZ； |
|  | 7 | 噪声水平：机房内≤70dB(A)，轿箱内≤52dB(A)，轿门开／关门时≤58dB(A)；控制系统（控制柜）：所有电梯要求采用全电脑模块化分散控制、串行数据传输系统（应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求）。所有电梯的拖动控制部分要求采用VVVF32位变压变频调速的控制技术；曳引机：永磁同步无齿轮；轿厢内显示器为图文液晶显示；门锁装置：采用先进的电梯专用门锁； |
|  | 8 | 外层站显示器：美观大方、数字清晰。能够显示层数、上下行运行方向； |
|  | 9 | 导轨(轿厢导轨、对重导轨)：T型耐磨导轨、抗变形能力强；对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求； |
|  | 10 | 补偿装置：无声补偿链；钢丝绳：要求采用电梯专用钢丝绳，直径≥10mm；井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强；上行超速保护装置； |
|  | 11 | 缓冲器：采用聚氨酯缓冲器；限速器：采用离心式限速器；安全钳：采用渐进式安全钳；电梯变频驱动精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。 |
|  | 12 | 门机变频驱动精确调整电动机转速，使门机的开启、并闭更轻柔灵敏；独立运行，通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。 |
|  | 13 | 应急照明停电时，自动打开轿内应急照明。 |
|  | 14 | 光幕保护门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置；指定停靠，由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。 |
|  | 15 | 自动不停站通过，当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。 |
|  | 16 | 超载停梯轿厢超越时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站；防捣乱当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。 |
|  | 17 | 轿厢风扇/照明自动开关，在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能；远程关闭通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务；防止失速内部计数器保护由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。 |
|  | 18 | 启动保护控制电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。 |
|  | 19 | 检修操作当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行；点动运行当进入紧急电动状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行；安全停层电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼；故障自诊断控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。 |
|  | 20 | 电梯门重复开关，有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。开门时间自动调整，按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间；关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。停梯开门，电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。 |
|  | 21 | 轿内及层站微动指令按钮，轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮；五方通话装置，通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室通话，电梯带监控电缆。 |
|  | 22 | 警铃紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。轿内层楼、方向指示轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
|  | 23 | 层站层楼、方向指示，层站显示电梯所在层楼及当前运行方向；上下越层及上下极限保护装置，该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
|  | 24 | 超速保护装置，当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。 |
|  | 25 | 消防返回，启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。轿厢意外移动，在开锁区域内且开门状态下，轿厢无指令离开层站的移动，不包含装卸载引起的移动。 |
|  | 26 | 层门强度，层门在锁住位置时，所有层门及其门锁应有GB7588-2003标准的机械强度。轿门的开启：当轿厢位于开锁区域内时才能从轿厢内打开轿门，任何原因电梯停在开锁区域，应能在GB7588-2003规定的位置用不超过300N的力，手动打开轿门和层门。 |
|  | 27 | 安装要求：根据投标产品设计图纸，设计井道及电梯施工图。对现有井道的整改。包括顶层墙面加高及封顶，门洞的拆除，以及顶层主机承重梁孔洞、控制柜孔洞的处理;电梯安装后的收尾包含门洞的封堵，底坑内倒墩，其他孔洞的封堵恢复以及工程垃圾的清理； |
| ★ | 28 | 轿壁材质：发纹+镜面不锈钢，厚度大于等于1.2mm |
| ★ | 29 | 内操纵盘：主操纵箱，一体化LED液晶显示，（面板材质与轿厢配套） |
| ★ | 30 | 轿厢：在所提供井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准轿厢，轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准。轿厢顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，给人以舒适的感觉。 |

### 三、商务要求

（一）合同管理安排

1.合同类型：买卖合同

2.合同定价方式：固定总价

3.合同履行期限：自合同签订之日起30日

4.合同履约地点：宣汉县普光镇

5.支付方式：一次付清

6.履约保证金及缴纳形式：中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7.质量保证金及缴纳形式：中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8.合同支付约定：付款条件说明：验收合格后支付，达到付款条件起7日，支付合同总金额的100.00%；

9.验收交付标准和方法：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 (财库〔2016〕205号) 、财政部《政府采购需求管理办法》 (财库 [2021]22号) 文件的规定，按照采购文件要求及响应文件应答等内容进行验收。验收方式:按照采购项目具体要求制定验收方案。并提供《中华人民共和国特种设备安装许可证》；设备整机合格证及报告；安装完成后通过达州市市场监管局特种设备检验所验收，并取得合格证书后移交采购人使用。

10.质量保修范围和保修期：质保期一年

11.知识产权归属和处理方式：无

12.成本补偿和风险分担约定：无

13.违约责任与解决争议的方法：：1、依据我国相关法律的规定，违约责任承担的方式包括继续履行、采取补救措施 或者赔偿损失等，而争议解决的方式包括协商、仲裁、诉讼等。 2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定 的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 3、当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根 据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没 有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。

14.合同其他条款：无

（二）履约验收方案

1.验收组织方式：自行验收

2.是否邀请本项目的其他供应商：否

3.是否邀请专家：否

4.是否邀请服务对象：否

5.是否邀请第三方检测机构：否

6.履约验收程序：一次性验收

7.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

8.验收组织的其他事项：无

9.技术履约验收内容：应满足现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准以及相关规范等。要求执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本： （1）GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》； （2）GB/T 10060-2011 《电梯安装验收规范》； （3）GB/T 7025.1-2008 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第一部分：I、II、III、VI类电梯》； （4）GB/T 7025.2-2008 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第二部分： IV类电梯》； （5）YB/T 4251-2011 《电梯门机用钢丝绳》； （6）GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 。

10.商务履约验收内容：详见询价通知书、响应文件及采购合同等相关项目资料。

11.履约验收标准：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收 管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、财政部《政府采购需求管理办法》(财库 [2021]22号) 文件的规定，按照采购文件要求及响应文件应答等内容进行验收。

12.履约验收其他事项：无

### 三、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否

注：

1、以上“★”标识的为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、以上“▲”标识的为本次采购项目的重要参数要求。

3、以上“△”标识的为本次采购的核心产品。

4、(1)本项目采购产品中有《节能产品政府采购品目清单》内政府强制采购产品的，投标人（供应商）应提供节能认证产品和国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，否则投标无效。

（2）采购产品为《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》《无线局域网认证产品政府采购清单》内政府优先采购产品的，对提供节能或环境标志或无线局域网认证产品和国家确定的认证机构出具的处于有效期内的产品认证证书的予以优先。

4、本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评审委员会应当停止评审。

5、本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评审委员会应当停止评审。

6、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号文）的通知，为解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，现有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（详细要求及流程见“川财采[2018]123号文件”）。开展“政采贷”业务金融机构名单：

| 1．中国工商银行四川省分行 | 22．渤海银行成都分行 |
| --- | --- |
| 2．中国建设银行四川省分行 | 23．雅安农村商业银行 |
| 3．中国农业银行四川省分行 | 24．雅安市商业银行 |
| 4．中国银行四川省分行 | 25．眉山农村商业银行 |
| 5．交通银行四川省分行 | 26．乐山市商业银行 |
| 6．中国邮储银行四川省分行 | 27．乐山嘉州富村镇银行 |
| 7．华夏银行成都分行 | 28．绵阳市商业银行 |
| 8．民生银行成都分行 | 29．四川省农村信用社联合社 |
| 9．四川天府银行 | 30．平安银行股份有限公司成都分行 |
| 10．兴业银行成都分行 | 31．上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 |
| 11．成都银行 | 32．雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 12．成都农村商业银行 | 33．自贡银行股份有限公司 |
| 13．上海银行成都分行 | 34．宜宾市商业银行股份有限公司 |
| 14.南部县中成村镇银行股份有限公司 | 35.犍为中成村镇银行股份有限公司 |
| 15.南充嘉陵中成村镇银行股份有限公司 | 36.长宁中成村镇银行股份有限公司 |
| 16.自贡中成村镇银行股份有限公司 | 37.筠连中成村镇银行股份有限公司 |
| 17.峨眉山中成村镇银行股份有限公司 | 38.浙商银行股份有限公司成都分行 |
| 18.泸州银行股份有限公司 | 39.中国光大银行股份有限公司成都分行 |
| 19.中信银行股份有限公司成都分行 | 40.四川银行股份有限公司 |
| 20.遂宁银行股份有限公司 | 41.广元市贵商村镇银行股份有限公司 |
| 21.西昌金信村镇银行有限责任公司 |  |

注：省分行包括各支行。

# 第六章  评审办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非公开招标采购方式管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评审委员会按照谈判文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解谈判文件；

（2）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（3）根据需要要求采购单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（5）起草评审报告并进行签署；

（6）向采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

1.6 评审委员会评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2. 评审方法

2.1 本项目评审方法为：比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

### 3. 竞争性谈判评审程序

采购人或采购人代表通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图。确定参加评审的供应商名单。

3.1 熟悉和理解谈判文件和停止评审

3.1.1 评审委员会正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评审委员会熟悉和理解谈判文件以及评审过程中，发现本谈判文件有下列情形之一的，评审委员会应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）谈判文件规定的评审方法是最低评标价法之外的评审方法；

（6）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条3.1.2规定应当停止评审情形的，评审委员会成员应当向采购单位书面说明情况。除本条规定和评审委员会无法依法组建的情形外，评审委员会成员不得以任何方式和理由停止评审。

3.2 资格审查

3.2.1 评审委员会应依据法律法规和本谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

3.2.2 评审委员会资格审查结束后，应当向采购单位出具资格审查报告，并按照谈判文件的规定确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，评审委员会应当在资格审查报告中说明原因。

3.2.3 评审委员会出具资格审查报告后，采购单位应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购组织单位宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

3.3 实物样品/现场演示（如有）

3.3.1 实物样品。评审委员会对资格性审查通过的供应商的实物样品进行评定。

3.3.2 现场演示。现场演示的顺序以现场抽签的方式确定。演示应对照采购要求进行。评审委员会对资格性审查通过的供应商的现场演示进行评定。

3.4 谈判

3.4.1 评审委员会按照谈判文件的规定与通过资格审查且被确定为参加谈判的供应商分别进行谈判。

（1）谈判的顺序以现场抽签或者其他能够给予供应商平等机会的方式确定。

（2）谈判过程中，评审委员会可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经评审委员会中的采购人代表确认。

（3）评审委员会变动谈判文件的，应当将变动的内容书面通知所有参加谈判的供应商，做好书面记录，同时要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

（4）谈判过程中，评审委员会可以根据谈判情况调整谈判轮次。

（5）谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

（6）供应商按照本项第(3)目规定重新提交响应文件的，响应文件应当按照本项第(5)目规定签字确认或者加盖公章，否则无效。

（7）评审委员会与供应商谈判结束后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.5 最后报价

3.5.1谈判结束后，评审委员会应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。两轮（响应文件中的报价算一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

3.5.2供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效处理。

3.5.3经谈判确定最终采购需求，评审委员会应当要求所有完全响应谈判文件的供应商提交报价，提交报价的供应商不得少于3家。

3.5.4公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，经达州市财政局批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.5.5本次采购现场报价为电子化方式，供应商现场报价应当在采购单位指定的区域在规定的时间内，通过达州市公共资源交易服务平台填写报价资料，并接受现场监督人员的监督。

3.5.6供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，评审委员会应当将其响应文件作无效处理，并在评审报告中注明。在评审结束后，由采购单位报采购项目同级财政部门依法处理。

3.5.7低于成本价不正当竞争预防措施（详见“供应商须知附表”第2项规定）。

3.6 复核

3.6.1 供应商最后报价结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

3.7 推荐成交候选供应商

3.7.1审委员会复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名以上成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列。成交候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。

3.8 出具谈判报告

3.8.1 评审委员会推荐成交候选供应商后，应当向采购单位出具谈判报告。谈判报告应当包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）谈判日期和地点，评审委员会成员名单；

（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（4）变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

（5）供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

（6）谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

（7）推荐的成交候选供应商名单及理由。

3.9 谈判失败项目论证

3.9.1 采购项目在评审过程中谈判失败的，评审委员会应当对谈判文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

3.10 评审争议处理规则

3.10.1 评审委员会在评审过程中，对于资格性审查、谈判后的结论性意见未通过的、对供应商响应文件做无效响应文件处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和谈判文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购单位书面反映。采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11 供应商应当书面澄清、说明或者更正

3.11.1 在评审过程中，供应商响应文件实质性符合谈判文件要求的前提下，评审委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评审委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.11.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人（负责人）或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

3.11.3 评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评审时不予承认的响应文件内容事项；

（2）响应文件中已经明确的内容事项；

（3）响应文件未提供的材料。

3.11.4 本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商响应文件应作为无效响应处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评审依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应文件处理。

### 4. 竞争性谈判终止

4.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，采购活动予以终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.2 谈判终止后，采购代理机构应在四川政府采购网站上公告，并公告终止原因。

### 5. 确定成交供应商

5.1 原则（详见“供应商须知附表”第14项规定）

采购人不确定排序前一位成交候选供应商为成交供应商的，应当将不确定的理由书面告知该成交候选供应商，并在四川政府采购网站公告。

### 6. 成交通知书领取

6.1 成交通知书领取（详见“供应商须知附表”第17项规定）。

### 7. 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

7.1 遵守评审工作纪律；

7.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

7.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

7.4 及时向监督部门报告评审过程中采购单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

7.5 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购单位书面说明情况；

7.6 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

7.7 法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

8.1 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

8.2 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购单位统一保管。

8.3 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评审，不得违反规定的评审格式评审和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

8.6 服从评审现场采购单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

8.7 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购。

# 第七章  合同主要条款

合同编号：XXXX。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及       （采购代理机构）          采购项目（采购项目编号：          ）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品确定外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

### 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知(川财采〔2015〕32号)的要求进行。

### 五、付款方式

1. 项目验收合格后，甲方应按《政府采购合同》约定，按相关规定程序向乙方支付合同总额    %即     元，余款    %即     元经使用一年后无质量问题付清；每次付款乙方向甲方开具正式等额有效发票。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

### 六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

### 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付拒收合同部分总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的违约金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

### 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

### 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式三份，自双方签章之日起生效。甲、乙双方及政府采购管理部门各一份。

注：本合同非格式合同

甲方：   （盖章）   			           乙方：   （盖章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账号：

签约日期：XX年XX月XX日 			     签约日期：XX年XX月XX日